抚远市胜利屯标准化养殖小区建设项目

环境影响报告书

委托单位：抚远市农业农村局

编制单位：黑龙江泽文生态环境科技有限公司

编制日期：二O二O年六月

# 目录

1 概述	1

1.1项目的基本情况	2

1.2项目特点	2

1.3  环境影响评价的工作过程	4

1.4  分析判定相关情况	6

1.5  关注的主要环境问题及环境影响	18

1.6  评价工作主要结论	22

2  总则	1

2.1  编制依据	1

2.2 评价目的及评价原则	3

2.3评价内容及评价重点	4

2.4 评价因子	5

2.5 评价标准	5

2.6 评价工作等级与评价范围	11

2.7 控制污染与环境保护目标	6

3 建设项目工程分析	9

3.1 项目工程概况	9

3.3 生产工艺和产排污节点分析	22

3.4 施工期污染源及源强分析	27

3.5 运营期污染源源强核算	32

3.6 配套消纳粪污土地	49

3.7 清洁生产分析	50

3.8 非正常工况分析	54

3.9 污染源强的确定	55

4 环境现状调查与评价	60

4.1 区域自然环境概况	60

4.2 环境保护目标调查	66

4.3 环境质量现状评价	66

4.4 区域污染源调查	76

5 施工期环境影响分析	78

5.1 施工期环境空气影响分析	78

5.2 施工期水环境影响分析	81

5.3 施工期声环境影响分析	82

5.4 施工期固体废物环境影响分析	85

5.5 施工期生态环境影响分析	85

6 营运期环境影响预测评价	92

6.1 环境空气影响预测分析	92

6.2 地表水环境影响分析	104

6.3 地下水环境影响预测与评价	106

6.4 声环境影响评价	112

6.5 固废环境影响分析	119

6.6 生态环境影响分析	123

6.7 环境风险评价	125

6.8 土壤环境影响分析	133

7 污染防治措施及其可行性论证	136

7.1 施工期污染防治措施可行性论证	136

7.2 运营期污染防治措施	143

7.3 环保投资估算	161

8 环境影响经济损益分析	163

8.1 环境损益分析	163

8.2 分析结论	166

9 环境管理与监测计划	167

9.1 环境管理	167

9.2 环境管理目标	170

9.3 排污口规范化管理	174

9.4 本项目投产后全厂污染物排放总量变化分析	175

10 环境影响评价结论	176

10.1 项目建设概况	176

10.2 环境质量现状	176

10.3 污染物排放情况及主要环境影响	177

10.4 建议	180

| 附图 | 附件 |
| --- | --- |
| 附图1平面布置图 附图2项目周边环境现场照片 附图3禁养区划分图 | 附件1 立项批复 附件2沼液消纳协议 附件3检测报告 |

# 1 概述

近年来，国家高度重视生猪产业发展，政策扶持力度不断加大，产业引来前所未有的发展机遇。在政策的带动和市场的拉动下，我国生猪生产能力进一步增强，生产效率大幅提升，成为农业农村经济的支柱产业。

猪肉中含有蛋白质、脂肪、矿物质、维生素等多种营养成分，猪肉及其相关制品在人类食品结构中占有十分重要的地位。随着人民生活水平的不断提高，肉类食品的需求量不断增加，而市场供应上常有供应不足的现象，造成价格忽高忽低。因此未来10年将是我国养猪业规模化发展的黄金期，也是生猪市场盈利的黄金期，同时也是我国养猪业品种改良的回归期暨本土高端猪肉发展的黄金期。因此，发展生猪养殖，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

抚远市，是佳木斯市的 3 个县级市之一，驻地抚远镇。抚远市种植业发达，发达的种植业为畜牧业的发展奠定了坚实的基础。近年来，抚远市畜牧业发展势头强劲，“农转牧”战略得以逐步实施，养殖生产基地初具规模，畜牧业已经成为县域经济的支柱产业。面对抚远市的资源优势和我国畜牧业发展的大背景，为了提高当地优势资源的综合利用和深加工比例，延长产业链，提升产品的附加值，促进农业增效、农民增收，抚远市委、市政府决定在抚远市投资打造生猪养殖产业。本项目的建设，旨在抓住机遇，依托各级政府赋予的优惠扶持政策，发挥项目单位在基地、技术、人才、资金、产品营销等多方面的优势，通过规模化、现代化生猪养殖基地的建设，提高生猪产品在省内乃至全国市场中的知名度和竞争力，实现企业发展促进产业发展，产业发展促进地方经济发展，同时，带动当地从事种植业、养殖业的农民增收致富，在取得良好经济效益的同时，取得良好的社会效益。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，抚远市农业农村局委托黑龙江泽文生态环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位组成课题组，课题组评价人员对现场进行了实地踏查并收集了相关资料，委托相关单位进行现状监测，经资料整理、模式计算及统计分析，编制出该项目的环境影响报告书，现提交主管部门及与会专家审查。

## 1.1项目的基本情况

项目名称：抚远市胜利屯标准化养殖小区建设项目

项目性质：新建

建设单位：抚远市农业农村局

建设地点：抚远市通江乡东红村胜利屯

占地面积：60605.39m2

建设规模：年出栏商品肉猪2万头

项目总投资：5007.35 万元人民币

劳动定员：200人

年运行时间：年工作时间为365天，三班制，每班8小时。

建设周期：2020年9月—2020年12月

建设内容：新建一个现代化养猪场，年出栏商品肉猪2万头。项目规划占地面积60605.39m2。新建建筑（构）筑物19座，总占地面积23292.25m2，总建筑面积23006.69 m2。主要建设猪舍2座，保育舍4座，育肥舍2座；以及配套的生活区、治污区等附属设施。

## 1.2项目特点

### 1.2.1项目概况

本项目为新建项目。建设规模为年出栏2万头商品猪。主要建筑物包括猪舍2座，保育舍4座，育肥舍2座；以及配套的生活区、治污区等附属设施。

### 1.2.2污染物产生情况

（1）废气：本项目恶臭主要源于养殖区、污水处理站、固粪处理区产生的恶臭气体，主要为氨和硫化氢；膜沼气池厌氧反应系统处理过程中将产生沼气经过净化处理后火炬燃烧；项目运行期间食堂会产生油烟。

（2）废水：本项目采取干清粪工艺，废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水（生活污水中餐饮废水经食堂油水分离设备处理）。污水处理站采用“预处理+厌氧发酵反应”工艺处理后，产生的沼液施用于农田。

（3）噪声：噪声源主要为水泵、风机、猪叫等，噪声源强为60~90dB（A）。

（4）固体废物：本项目固体废物主要为猪粪、生活垃圾、餐馀废物和废油脂、病死猪尸体、胎盘、医疗废物、废脱硫剂、沼渣等。

### 1.2.3主要环保措施

（1）废气

①恶臭：项目采用干清粪工艺，对猪舍、污水处理站、固粪处理区、沼液贮存池喷洒除臭剂，猪舍加强通风等，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

②食堂油烟

项目建设小型职工食堂，食堂配套设置油烟净化器，净化效率不低于60%，油烟经专用烟道引至屋顶排放，废气浓度低于2.0mg/m3，处理后油烟废气经专用烟道引至高于所在建筑物顶部的排气筒排放。项目油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业单位的要求。

③沼气燃烧废气

沼气经火炬燃烧后排放，排放的颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，对环境影响很小，可以被环境接受。

（2）养殖废水和生活污水处理措施

本项目采用干清粪养殖工艺，采用“预处理+厌氧发酵”处理工艺，处理后产生的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168- 2006）表2液态粪便厌氧无害化卫生要求后，非施肥季节储存在黑膜沼气池内，施肥季节通过临时管道或者密闭罐车输送至农田资源化利用。

（3）地下水污染防治

①黑膜厌氧发酵池区域、污水收集池、医疗废物暂存间按重点防渗区采取防渗措施。

②猪舍、固粪处理区按一般防渗区采取防渗措施。

③其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

（4）噪声防治措施

充分选用先进的低噪设备，机座应设减振垫；加强设备的维护，加强场区绿化；综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。

（5）固体废物

干清粪产生的粪便及固液分离产生的粪渣、沼渣送有机肥生产车间用于腐熟制有机肥；生活垃圾及时清运至市政垃圾中转站，由市政部分统一处理；餐馀废物、废油脂按照当地相关要求处置；病死猪填埋井填埋处理；废脱硫剂生产厂家回收。医疗垃圾暂存于医疗垃圾暂存间，定期向抚远市环境保护局申报，交由有资质单位处置。

1.2.4  主要结论

本项目建设项目符合国家产业政策要求，项目本着从清洁生产入手，对生猪标准规模养殖产生的粪污采取了源头污染控制的工程措施切实可行，可实现污水零排放、粪污得到资源化综合利用的环境保护技术要求，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目的建设具有可行性。

## 1.3  环境影响评价的工作过程

依据《环境影响评价技术导则 总纲》HJ 2.1-2016要求，本次环评工作分为三个阶段进行。具体流程见图1.3-1。

一、依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定本项目属于一、畜牧业1畜禽养殖场、养殖小区，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上应做报告书。在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响及大气环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

二、根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，详细进行工程分析。根据污染源源强和环境现状资料进行建设项目的环境影响预测，并开展公众意见调查。

三、分析和汇总第二阶段工作所得的各种资料、数据，根据建设项目的环境影响、法律法规和标准等的要求以及公众的意愿，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施。从环境保护角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书的编制。

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

## 1.4  分析判定相关情况

### 1.4.1  产业政策符合性分析

本项目达产后生猪养殖规模常年出栏量为2万头，属标准化规模养殖项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》有关条款，本项目为目录中“农林业”—“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，属于鼓励类项目，符合国家现行产业政策。

### 1.4.2  与相关法法规和政策符合性分析

表1.4-1与相关规划符合性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国水污染防治法》（2018） | 国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。 | 本项目猪粪、沼渣进行发酵制成有机肥后外售。 本项目废水经过厌氧发酵后作为农肥施用于农田。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境。 |  |  |
| 《中华人民共和国固体废物污染防治法》 | 从事畜禽规模养殖应按照国家有关规定收集、贮存、利用或者处理养殖过程中产生的粪便，防止污染环境。 | 本项目采用干清粪工艺，将集中清理的粪便发酵处理后制成有机肥外售。 | 符合 |
| 《中华人民共和国畜牧法》 | 禁止在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；法律法规规定的其他禁养区域内建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 本项目选址不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区、居民区、文化教育科学研究区以及法律法规规定的其他禁养区等区域。禁养区图见附图5。 | 符合 |
| 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》 | 建立健全畜禽养殖废弃物资源化利用制度，鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用；加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用；大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。 | 本项目达产后年出栏商品猪2万头，项目建设将进一步推动抚远市、佳木斯市及黑龙江省畜牧业的发展，加大畜牧业的产值，与此同时也将带动屠宰、肉制品加工等产业的发展。采用标准化养殖，自动投料、自动化清粪的养殖工艺，实现了标准化规模养殖。 | 符合 |
| 《黑龙江省畜牧业发展规划（2003-2020年）》 | 围绕区域布局与建设重点，根据我省的资源状况、基础条件、市场潜力等因素，确定奶牛、肉牛、生猪为主导品种，积极发展肉羊、蛋禽、肉禽、绒山羊、水产养殖和特种养殖品种；坚持畜牧产业与环境协调发展，加强畜禽粪便的综合开发利用，把畜禽粪便转化为农家肥料，减少环境污染；鼓励和支持专业小区、现代化养殖场（园区）建立专业化、标准化的畜禽粪便处理场，生产优质、高效、无公害有机肥料。 | 本项目达产后年出栏商品猪2万头，建立了专业化、标准化的畜禽粪便处理场所，将畜禽粪便转化为农家肥料，减少环境污染项目的建设符合《黑龙江省畜牧业发展规划（2003-2020年）》要求。 | 符合 |
| 《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 根据《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，要求“大力推进农业现代化，加快发展畜牧业。实施“两牛一猪一禽”工程，加快建立规模化养殖、标准化生产、产业化经营、社会化服务的现代畜牧业生产体系。在大中城市周边地区适度发展规模化家禽养殖。到2020年，全省畜禽规模化养殖比重达到60%以上。 | 本项目属于生猪规模化养殖、标准化生产、产业化经营、社会化服务的现代畜牧业生产体系，与《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求相符合。 | 符合 |
| 《黑龙江省生态环境保护“十三五”规划》 | 要加强畜禽养殖环境监管。进一步提高规模化养殖比例，统一建立污染治理设施，有效改善农村生产生活环境。加大政策扶持力度，细化和落实资金补贴规定，推进畜禽粪便肥料化、能源化和饲料化，提高畜禽养殖废弃物资源化利用比例。推进畜禽养殖污染减排工程建设。以规模化畜禽养殖场污染防治为重点，推进畜禽养殖全过程综合治理、各类治污设施建设或升级改造、改进养殖方式和提高规模化养殖场（小区）管理水平，实施污染减排。…到2020年，规模化畜禽养殖场（小区）配套建设固体废弃物和污水贮存、处理设施的比例达到75%以上。 | 本项目属于规模化养殖项目，粪便加工有机肥，污水经厌氧发酵处理后生产废水施肥农田，实现粪便污水资源化利用，项目建设符合《黑龙江省生态环境保护“十三五”规划》要求。 | 符合 |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号） | 《畜禽规模养殖污染防治条例》中“鼓励和支持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用。国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造肥料等方法，对畜禽养殖废物进行综合利用”。“染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。” | ①本项目猪粪进行有机肥发酵，制成有机肥料外售。 ②项目产生的养殖废水经厌氧发酵处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于周边农田灌溉。 ③病死猪、检疫用品等均按照有关规定进行填埋处理。 因此与《畜禽规模养殖污染防治条例》中的规定相符。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号） | 规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。 | 本项目采用干清粪处理工艺，粪便与养殖废水分开处理。 | 符合 |
|  | 鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 | 本项目猪粪进行有机肥发酵，制成有机肥料外售。项目产生的养殖废水经厌氧发酵处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于周边农田灌溉。 |  |
|  | 规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。 | 本项目废水收集输送系统采取密闭罐车输送，排水系统实行雨污分流制。 |  |
|  | 应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。 | 本项目采用干清粪工艺，粪肥进行有机肥发酵，制成有机肥料外售。项目产生的养殖废水经厌氧发酵处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于周边农田灌溉。 |  |
|  | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准。（三）大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。（四）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。 | 本项目通过采取加强通风、喷洒生物除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。本项目选址和平面布局合理，厂区设置绿化隔离带，并及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）的要求。 |  |
| 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009） | 畜禽养殖业污染治理应从源头控制，严格执行雨污分离，通过优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平、改善畜舍结构和通风供暖工艺、改进清粪工艺等措施减少养殖场环境污染。 | 本项目严格执行雨污分离，采用合理的饲料配方和饲养技术，采用干法清粪，减少养殖场环境污染。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。 | 本项目按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，粪便、粪渣等用于生产有机肥，废水用于周边农田灌溉，以提高资源化利用率。 |  |
|  | 畜禽粪污资源化时应经无害化处理后方可还田利用，无害化处理应满足下列要求： ①液态畜禽粪污宜采用厌氧工艺进行无害化处理；沼液、沼渣不得作为同等动物的饲料，不得在动物之间进行循环。 ②固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。 | 本项目养殖废水经厌氧发酵处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于周围农田灌溉，不外排。养殖场粪便采用好氧发酵技术制造有机肥外售。 |  |
|  | 经无害化处理后进行还田综合利用的，粪肥用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪肥的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。 | 本项目养殖废水经厌氧发酵处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于周围农田灌溉，不外排。建设单位已与周边村屯签订沼液消纳协议，有足量的土地消纳本项目所排粪污。养殖场粪便采用好氧发酵技术制造有机肥外售。 |  |
| 《黑龙江省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（黑政办规[2017]77号） | 一、总体要求（三）主要目标。到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制。2017—2020年，全省畜禽粪污综合利用率分别达到65%、68%、72%和75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到65%、70%、80%和95%以上，其中大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。 二、重点任务（一）发挥绿色有机食品产业引领作用。一是加大政府扶持。树立畜禽养殖废弃物是宝贵资源的理念，以粪污肥料化利用为主要途径，通过政府扶持有机肥施用，调动种植户和第三方专业化企业生产、使用有机肥的积极性，解决农民不想用、不愿用的问题。 （二）构建种养循环发展机制。…探索搭建粪肥交易平台，鼓励引导畜禽规模养殖场与家庭农场、种植大户、农民合作社等新型经营主体在合理半径内相衔接，实现无害化处理后的畜禽粪肥就近还田利用。… （六）落实畜禽规模养殖环评制度。 （七）完善畜禽养殖污染监管制度。 | 本项目为生猪规模化、标准化养殖场，年出栏2万头，养殖场配套建设粪污处理设施，畜禽粪污综合利用率达到75%以上，符合《工作方案》的主要目标；本项目废水经厌氧发酵处理后作为液体肥料用于农田施肥，猪粪、沼渣等采用发酵处理制成有机肥施用于农田，粪污消纳需耕地约4000亩，本项目建设单位已与周边村屯签订粪污消纳协议，有足量的土地消纳本项目所排粪污；本项目依法进行环境影响评价并制订了环境管理与监测计划，不定期检查污染防治设施运行、自行监测、信息公开等排污许可证管理执行情况。 | 符合 |

### 1.4.3与环发[2012]77号文相符性分析

国家环保部以[2012]77号文的形式发布了《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，本项目建设与之相对应的符合性分析，详见表1.4-2。

表1.4-2项目建设与77号文符合性一览表

| 环发[2012]77号文中的相关要求 | 拟建工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、充分认识防范环境风险的重要性，进一步加强环境影响评价管理。 | 拟建项目制定了《事故应急救援预案》，一旦发生风险事故，可第一时间进行应急响应。 | 符合 |
| 二、充分发挥规划环境影响评价的指导作用，源头防范环境风险。 | 石化化工建设项目原则上应进入依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。涉及港区、资源开采区和城市规划区的建设项目，应符合相关规划及规划环境影响评价的要求。 | 拟建项目不属于规划的重点行业。 | 符合 |
| 三、严格建设项目环境影响评价管理，强化环境风险评价。 | 建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。 | 拟建项目设置了环境风险评价专章，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求对拟建项目可能引起的环境风险进行了预测，并提出了相应的风险防范措施。 | 符合 |
|  | 改、扩建相关建设项目应按照现行环境风险防范和管理要求，对现有工程的环境风险进行全面梳理和评价，针对可能存在的环境风险隐患，提出相应的补救或完善措施，并纳入改、扩建项目“三同时”验收内容。 | 拟建项目属于新建工程。 | 符合 |
|  | 对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）做好环境影响评价公众参与工作。项目信息公示等内容中应包含项目实施可能产生的环境风险及相应的环境风险防范和应急措施。 | 建设单位进行了公众参与，将风险评价内容进行了公示。 | 符合 |
|  | 环境风险评价结论应作为相关建设项目环境影响评价文件结论的主要内容之一。无环境风险评价专章的相关建设项目环境影响评价文件不予受理；经论证，环境风险评价内容不完善的相关建设项目环境影响评价文件不予审批。 | 拟建项目设置了环境风险评价专章，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求进行了预测评价，并提出了相应的风险防范措施。 | 符合 |
| 三、严格建设项目环境影响评价管理，强化环境风险评价。 | 建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按我部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）等相关规定执行。 | 拟建项目制定了环境风险应急预案，拟建项目执行该预案。 | 符合 |
| 四、加强建设项目“三同时”验收监管，严格落实环境风险防范和应急措施。 | 建设单位承诺拟建项目将严格执行“三同时”制度，落实环境风险防范和应急措施。 | 符合 |
| 五、严格落实企业主体责任，不断提高企业环境风险防控能力。 | 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 | 本次环评要求建设单位完善日常和应急监测系统，要求建设方配备齐全的急救援物资，并定期组织应急演练。 | 符合 |

由上表可见，拟建工程满足“环发[2012]77号文”要求，同时要求企业在后续建设和生产过程中，严格按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）中的相关要求执行，落实好环境风险防范和应急措施，不断提高企业环境风险防控能力。

### 1.4.4与环发[2012]98号文相符性分析

国家环保部以环发[2012]98号文的形式发布了《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，本项目建设与之相对应的符合性分析，详见表1.4-3。

表1.4-3项目建设与环发[2012]98号符合性一览表

| 环发[2012]98号文中的相关要求 | 拟建工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、进一步提高对风险防范工作重要性的认识 | 建设单位制定了环境风险应急预案，一旦发生风险事故，可第一时间进行应急响应。 | 符合 |
| 二、组织开展建设项目环境风险排查，督促建设单位和相关方进行整改落实 | 拟建项目设置了环境风险评价专章，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求对拟建项目可能引起的环境风险进行了预测，并提出了相应的风险防范措施。 | 符合 |
| 三、进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，切实保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权 | 对编制环境影响报告书的项目，建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。环保部门在项目环境影响报告书的受理和审批中，要将公众参与情况作为审查重点，对公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性等进行全面深入的审查；对其中公众提出的反对意见要高度关注，着重了解建设单位对公众所持反对意见的处理和落实情况。对存在公众参与范围过小、代表性差、原始材料缺失、程序不符合要求甚至弄虚作假等问题的项目环境影响报告书，一律不予受理和审批。 | 建设单位开展环境影响评价的过程中，在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。公示期间没有收到对本项目建设的反对意见。 | 符合 |
| 四、进一步强化环境影响评价全过程监管 | 医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 | 拟建项目不位于居民集中区、医院和学校附近，周围无重要水源涵养生态功能区等。 | 符合 |
|  | 对“未批先建”、建设过程中擅自作出重大变更、“久拖不验”、“未验先投"等违法行为，要严格依法查处。企业建设项目环境违法问题严重的，对该企业及其上级集团实行环评限批。 | 拟建项目属于新建项目，环评阶段尚未施工建设，不存在“未批先建”等问题。 | 符合 |

### 1.4.5与环办环评[2018]31号文相符性分析

国家环保部以环办环[2018]31号文的形式发布了《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，本项目建设与之相对应的符合性分析，详见表1.4-4。

表1.4-4  项目建设与环办环评[2018]31号符合性一览表

| 环办环评[2018]31号文中的相关要求 | 拟建工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、优化项目选址，合理布置养殖场区 | 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 | 本项目的选址不属于当地政府划定的“敏感区”和“禁养区”，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 本项目的建设布局在设计阶段进行了合理规划和布局，处于最近的保护目标抚远火车站常年主导风向的侧风向。根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。 | 符合 |
| 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 | 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 | 本项目严格执行雨污分离，采用合理的饲料配方和饲养技术，采用干法清粪，减少养殖场环境污染。 | 符合 |
|  | 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 本项目产生的废水经污水处理站处理后沼液用于农田施肥。本项目按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，沼渣、粪便等用于堆肥，以提高资源化利用率。 | 符合 |
|  | 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本项目根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号），计算沼液消纳面积，公司与周边村屯签订协议（见附件），利用周围4000亩农田消纳项目产生的沼液。纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网敷设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。 | 符合 |
| 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 | 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 | 本项目严格执行雨污分离，采用合理的饲料配方和饲养技术，采用干法清粪，减少养殖场环境污染。 本项目按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，粪便等用于厂区堆肥，以提高资源化利用率。 本项目产生的废水经污水处理站处理后产生的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）相关要求后施用于农田。 | 符合 |
|  | 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 | 本项目采用“预处理+厌氧发酵+沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。沼液贮存在发酵池内，并采取重点防渗。项目建设2个容积分别为5704m3和18744m3的发酵池，可用于储存全年沼液。本项目产生的废水经污水处理站处理后产生的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）相关要求后施用于农田。拟建项目制定了应急预案，拟建项目执行该预案。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 | 本项目产生的废水经污水处理站处理后产生的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）相关要求后施用于农田。液体肥料拟采用临时管道或者密闭罐车输送运至田间地头，采用临时管线通向农田，完成后收回。 | 符合 |
|  | 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 采取干清粪工艺，通过控制饲养密度，并保持舍内通风，及时清理猪舍，并对对猪舍、污水处理站、固粪处理区喷洒除臭剂，可确保项目恶臭污染物达标排放。 | 符合 |
| 四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 | 建设单位在项目环评报告书报送审批前，按照部令 第4号文件要求进行项目公示，公开征求意见，并承诺对真实性和结果负责。 | 符合 |
| 五、强化事中事后监管，形成长效管理机制 | 建设单位承诺拟建项目将严格执行“三同时”制度，落实环境风险防范和应急措施。 | 符合 |

### 1.4.6选址合理性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）的符合性分析见下表。

表1.4-5选址合理性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）第二章第十一条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： ①饮用水水源保护区，风景名胜区； ②自然保护区的核心区和缓冲区； ③城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； ④法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目的选址不属于当地政府划定的“敏感区”和“禁养区”，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。拟建养殖基地建设布局在设计阶段进行了合理规划，项目的建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》的相关规定。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 (HJ/T81-2001) | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：a.生活饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；b.城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；c.县级人民政府依法划定的禁养区域；d.国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上禁建区域。在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 项目位于抚远市通江乡东红村胜利屯，项目四周空旷。距离最近的敏感目标为为场界东侧1350m外的抚远火车站，项目远离居民区，远离人员流动较大的道路和村庄；项目周边有足够农田，便于养殖废水处理后就近施肥，粪便堆肥处理后还田，有利于该项目污水资源化利用，实现种养结合，发展生态农业。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号） | 畜禽养殖污染防治应遵循以下技术原则：“全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域”。 | 本项目的建设布局在设计阶段进行了合理规划和布局，处于最近的保护目标抚远火车站常年主导风向的侧风向，不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区域；本项目不属于当地政府所划定的“禁养区”范围。 | 符合 |

抚远市胜利屯标准化养殖小区建设项目选址位于黑龙江省佳木斯市抚远市通江乡东红村胜利屯。根据《抚远市人民政府关于划定抚远市畜禽养殖禁养区的通告》（抚政规〔2019〕3号），本项目选址不在禁养区内。根据项目场址周边自然环境踏查，项目选址周边最近居民区为抚远火车站，位于项目选址东侧1350m。项目区域常年主导风向为西南风，牧场屯位于其主导风向的侧风向。拟建场地最近的地表水体为呼兰河，位于项目区北侧2.42km。项目区北侧、南侧、东侧、西侧均为林地，本项目占地面积为60605.39m2，占地类型为农用地。项目周边环境见附图4。

## 1.5  关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目工程特点和项目周边环境现状，关注的主要问题为：

（1）养殖区猪舍、污水处理站、固粪处理区产生恶臭气体（NH3、H2S）；沼气火炬燃烧烟气；锅炉烟气；食堂油烟。

（2）养殖废水、员工的生活污水（含食堂废水）、堆肥渗滤液；锅炉排污水和污水处理管道非正常工况下对周边环境的影响。

（3）病死猪、猪粪、污水处理站粪渣、废脱硫剂、医疗废物、员工的生活垃圾、餐馀废物等。

（4）猪叫及水泵风机等设备噪声。

### 1.5.1  环境空气

项目主要的大气污染物是养殖区猪舍、污水处理站、固粪处理区无组织排放的恶臭气体、锅炉烟气、饲料加工车间废气、饮食油烟以及沼气火炬燃烧产生的废气。

本项目猪舍NH3最大落地浓度为0.010971mg/m3、占标率为5.49%；H2S最大落地浓度为0.000862mg/m3、占标率为8.62%；堆肥车间NH3最大落地浓度为0.008585mg/m3、占标率为4.29%；H2S最大落地浓度为0.000004μg/m3、占标率为0%；厌氧发酵池1NH3最大落地浓度为0.011352mg/m3、占标率为5.68%；H2S最大落地浓度为0.000028mg/m3、占标率为0.28%；厌氧发酵池2NH3最大落地浓度为0.018835mg/m3、占标率为9.42%；H2S最大落地浓度为0.000046mg/m3、占标率为0.46%；NH3、H2S排放浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

本项目锅炉排放的烟尘、SO2、NO2最大落地浓度分别为0.000215mg/m3、0.005586mg/m3、0.007514mg/m3，最大地面浓度占标率分别为0.05%、1.12%、3.76%。本项目投产后锅炉废气在下风向最大落地浓度出现在下风向1025m处，位于厂区内，且占标率较小，对周边环境敏感保护目标影响较小。本项目锅炉废气烟尘SO2及NO2最大地面浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，对环境影响较小。

本项目饲料加工车间有组织粉尘最大落地浓度为0.000412mg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，最大地面浓度占标率为0.09%。最大落地浓度出现在下风向671m处；本项目饲料加工车间有组织粉尘最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，对周边环境敏感保护目标影响较小。

沼气经火炬燃烧器放空燃烧，排放污染物主要为颗粒物、SO2和NOX，沼气主要成分为甲烷，为清洁能源，对环境的影响很小，可以被环境所接受。

本项目食堂经各自油烟净化器处理后，每个食堂油烟排放浓度均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，经专用烟道引至所在建筑物顶部排放。

本项目最近环境空气保护目标为抚远火车站，位于项目区常年主导风向侧风向，场界与牧场屯之间最近距离1350m，选址满足《禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的畜禽养殖场选址应设在禁建区域常年主导风向下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m要求。

总之，本项目环境空气影响均可满足相关标准要求，就环境空气影响而言，项目建设是可行的。

### 1.5.2  对地表水的影响

项目废水主要为养殖过程中产生猪尿、猪舍冲洗废水和生活区的职工生活污水、食堂废水、锅炉排水。项目食堂废水经隔油处理后与其他废水一起进入污水处理站处理，处理工艺为“预处理+厌氧发酵”工艺，处理后产生的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）表2液态粪便厌氧无害化卫生要求后，非施肥季节储存在沼液贮存池内，施肥季节通过临时管道或者密闭罐车输送至农田资源化利用；沼渣用于生产有机肥。项目经此工艺处理后废水综合利用，不外排。

因此，只要确保项目单位污水处理站正常运行，将项目养殖过程中产生的猪尿、猪舍冲洗废水和食堂废水、生活污水经厌氧发酵处理后综合利用，本项目养殖及生活废水将不会对当地地表水环境产生大的影响。

### 1.5.3  对地下水的影响

在泄漏发生100d之后COD超标距离为17m。在泄漏发生1000d之后COD污染物超标距离为85m，扩散范围内没有地下水取水井。COD污染物没有运移出厂区，；在泄漏发生100d之后氨氮污染物；超标距离为16m。在泄漏发生1000d之后氨氮污染物；超标距离为81m，扩散范围内没有地下水取水井。氨氮污染物没有运移出厂区，；所以非正常工况下，污水泄露不会对其饮用水井造成影响。评价要求在沼液储存池最近对应厂界处设置监测井一口，并1次/年对该口井水氨氮及COD进行监测，制定应急预案，及时发现，及时处理，防止非正常状况下对附近潜层地下水造成污染。

### 1.5.4  对声环境的影响

经预测，本项目产生的噪声对厂界噪声的贡献值较小，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）中的1类标准。

### 1.5.5  固体废物

本项目运营对其产生的固体废物均采取的有效的污染控制措施，干清粪产生的粪便及固液分离产生的粪渣用于腐熟制有机肥；沼液还田，；生活垃圾及时清运至市政垃圾中转站，由市政部分统一处理；餐馀废物按照当地相关要求处置；病死猪企业内填埋处理；废脱硫剂生产厂家回收。医疗垃圾暂存于医疗垃圾暂存间，定期向佳木斯市生态环境局环境保护局申报，交由有资质单位处置。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，并对改善区域农业生态环境产生积极影响，因此项目产生的固废不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

### 1.5.6  对生态环境的影响

本项目所占面积60605.39m3，采取地面硬化、场区及周边绿化，对区域生猪养殖实施集约化管理等措施后，对整个地区的生态环境影响较小。

### 1.5.7  对土壤环境的影响

本项目利用周围4000亩农田消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。相对于施用化肥而言，沼液作为肥料进行施用对土壤的不利影响降低了。

### 1.5.8  环境风险

本项目建立完善的防治防疫体系并按照疫病防治措施严格执行，可保证疫病风险降低在可接受的范围之内。因沼气泄漏诱发人员中毒、火灾、爆炸环境风险事故是可控的，只要项目建设方认真落实各项环境风险防范措施，有针对性地加强沼气相关设施的安全管理，消除沼气泄漏、火灾、爆炸事故隐患，其环境风险事故概率完全可控制在最大可信事故概率以下。因此，本项目最大可信事故风险值可控制在1.0×10-5（死亡/年）以下、最大可信事故概率可控制在3.125×10-3（次/年）以下，项目存在的环境风险可被环境接受。

## 1.6  评价工作主要结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，周边环境情况良好；项目拟采用的各项污染防治措施基本合理、有效，水污染物、大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，；通过预测，项目建成投产后所排放的污染物对区域环境质量影响较小；在严格落实“三同时”制度和本次评价提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析本项目，项目建设可行。

# 2  总则

## 2.1  编制依据

2.1.1  法律、法规与条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年最新修订）》（2016年11月）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（7）《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》（2012年7月1日）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及2018年修正）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月18日国务院第十次常务会议通过，1998年11月29日中华人民共和国令第253号发布施行)；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正）；

（11）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23号）；

（12）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（13）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

（14）《中华人民共和国畜牧法》（2006年7月1日起施行）；

（15）《中华人民共和国动物防疫法》（中华人民共和国主席令第71号）；

（16）《重大动物疫情应急条例》（中华人民共和国国务院令第450号）；

（17）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2010］151号）；

（18）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）；

（19）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》的通知，黑政发[2014]1号；

（20）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）。

### 2.1.2 相关技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJT 2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJT 169-2018);

（8）《环境影响评价技术导则 土壤影响》（试行）(HJ964-2018)；

（9）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（12）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）；

（13）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010)；

（14）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）；

### 2.1.3 相关政策及文件

（1）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（2）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)；

（3）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）；

（4）关于印发《2015年黑龙江省自然生态和农村环境保护工作要点》的通知，黑环办[2015]51号；

（5）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号），2010年3月22日；

（6）关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（7）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016〕31号

（8）《黑龙江省畜禽养殖场(小区)备案程序管理办法》（黑政办发[2010]13号）。

（9）《黑龙江省畜禽养殖场(小区)备案程序管理办法》（黑政办发〔2010〕13号）；

（10）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）；

（11）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）2018年1月5号。

### 2.1.4 地方法则

（1）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》黑龙江省人民政府令第23号；

（2）《黑龙江省环境保护条例》（1995年4月）；

（3）《黑龙江省畜禽养殖场(小区)备案程序管理办法》（黑政办发〔2010〕13号）。

（4）《黑龙江省大气污染防治条例》2017年05月01日；

（5）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》2016年12月30日

## 2.2 评价目的及评价原则

2.2.1评价目的

通过现场调查和分析，查清拟建项目周围自然环境为项目建设提供基础材料。

通过工程分析，查清拟建设项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放情况，分析拟建项目的主要环境影响因素。

分析预测施工期和营运期建设工程对环境影响的程度和范围。

从技术、经济等角度分析拟采取的环保措施的可行性，必要时提出替代方案。

依据环保法规、产业政策，从环境保护角度对项目选址的可行性和项目建设的可行性给出明确结论，并提出相应的对策和建议。

为环境主管部门决策，优化环保设计和企业环境管理提供科学依据。

2.2.2 评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工作内容及特点，明确与环境要素间的作用效应管辖，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价内容及评价重点

### 2.3.1 评价内容

根据本项目建设特点及项目所在区域环境概况，确定本次环境影响评价的主要内容为：

（1）对项目拟建地址所在区域的环境质量现状进行评价，作为环境影响预测评价的依据。

（2）针对本项目的建设特点及排污特征，贯彻污染源治理“综合利用”的原则，提出经济合理、技术可行的污染防治措施。

（3）预测本项目投产后所排污染物对评价区环境质量和敏感目标产生影响的范围和程度，从环保角度论证本项目选址的可行性。

（4）对本项目投产后的环境经济损益进行分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。

### 2.3.2 评价重点

根据项目的排污特点及所在区域的环境特征，本评价在工程分析的基础上，以地表水环境影响评价、大气环境影响评价和固体废物影响评价为重点，兼顾地下水环境影响评价、环境风险影响分析和声环境影响分析。

## 2.4 评价因子

根据本项目周边环境及项目特征，确定本项目评价现状因子和预测评价因子，具体见表2.4-1。

表2.4-1  评价因子表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、H2S、NH3 |
|  | 环境影响评价 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3、臭气浓度 |
| 声环境 | 环境现状评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  | 环境影响评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
| 水环境 | 地表水 | 地表水现状评价 | pH、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 |
|  |  | 地表水影响分析 | 影响分析 |
|  | 地下水 | 地下水现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量（CODMn法，以O2计）、溶解性总固体、铁、锰、铅、六价铬、氯化物、硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、氟、镉 |
|  |  | 地下水影响分析 | COD、氨氮 |
| 固体废物 | 环境影响评价 | 猪粪、除尘器收集粉尘、病死猪尸体、生活垃圾、医疗废物、废脱硫剂、锅炉灰渣等 |

## 2.5 评价标准

### 2.5.1 区域功能区划

本项目所在区域执行标准如下：

- 空气环境：本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。

- 地表水环境：黑龙江抚远段地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（3）地下水环境：本工程环境地下水质量标准执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）声环境：本工程厂址周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区。

### 2.5.2环境质量标准

环境质量标准见表2.5-1。

表2.5-1  环境质量标准表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | TSP | μg/m3 | 24小时平均 | 300 |
|  |  |  |  | 年平均 | 200 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 | 40 |
|  |  | SO2 |  | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | PM10 |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 70 |
|  |  | PM2.5 |  | 24小时平均 | 75 |
|  |  |  |  | 年平均 | 35 |
|  |  | O3 |  | 8小时平均 | 160 |
|  |  |  |  | 年平均 | 200 |
|  |  | CO | mg/m3 | 1小时平均 | 10 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 4 |
|  | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D | H2S | μg/m3 | 小时浓度 | 10 |
|  |  | 氨 |  | 小时浓度 | 200 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | pH | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 30 |
|  |  | 生化需氧量 |  | 6 |
|  |  | 氨氮 |  | 1.5 |
|  |  | 总磷 |  | 0.3 |
|  |  | 总氮 |  | 1.5 |
|  |  | 悬浮物 |  | / |
|  |  | 石油类 |  | 0.5 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.00 |
|  |  | 挥发酚 |  | ≤0.002 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 铬（六价） |  | ≤0.05 |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.10 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 耗氧量 |  | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB 15618-2018) | pH值 | 无量纲 | 6.5<pH≤7.5 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 2.4 |
|  |  | 铅 |  | 120 |
|  |  | 镉 |  | 0.3 |
|  |  | 砷 |  | 30 |
|  |  | 铬 |  | 200 |
|  |  | 锌 |  | 250 |
|  |  | 镍 |  | 100 |
|  |  | 铜 |  | 100 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准1类 | 连续等效A声级 | dB(A) | 1类 | 昼间 | 55 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 45 |

### 2.5.2 污染物排放标准

2.5.2.1废气

①施工期

项目施工期施工场地扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。

②运营期

项目运营期养殖场恶臭污染物中臭气浓度排放标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3在场界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，恶臭有组织排放浓度及速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值。饲料加工区粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值。食堂排放油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度要求。各项标准数值见表2.5-2。

表2.5-2营运期废气污染物排放标准一览表

| 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的标准 | 臭气浓度 | 70（无量纲） |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 排气筒高度 | 15m |
|  | H2S | 0.33kg/h |
|  | NH3 | 4.9kg/h |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | H2S | 0.06mg/m3 |
|  | NH3 | 1.5mg/m3 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉大气污染物排放限值 | 颗粒物 | 50mg/m3 |
|  | SO2 | 300mg/m3 |
|  | NOx | 300mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 （15m排气筒） | 颗粒物 | 120mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 3.5kg/h |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0mg/m3 |
|  | 净化设施最低去除效率（%） | 60% |

2.5.2.2.废水

①施工期

项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运积肥，不外排。施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。

②运营期

项目运营期污水处理根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求使用干清粪方式清理粪污，废水处理采用沼气池进行厌氧发酵的处理工艺，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量标准，处理后产生的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）表2液态粪便厌氧无害化卫生要求后，在非施肥季节储存发酵池内，施肥季节通过临时管道或者密闭罐车输送至农田资源化利用。相关标准详见表2.5-3、2.5-4。

表2.5-3集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 季节 | 冬季（m3/百头·d） | 夏季（m3/百头·d） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中养猪场干清粪工艺最高允许排水量 |

表2.5-4 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）表2液态粪便厌氧无害化卫生要求

| 项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 寄生虫卵 | 死亡率≥95% |
| 血吸虫卵 | 在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵 |
| 粪大肠菌群数 | 常温沼气发酵≤10000个/L，高温沼气发酵≤100个/L |
| 蚊子、苍蝇 | 有效的控制蚊蝇孽生，粪液中无孑孓，池的周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

2.5.2.3.噪声

①施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.5-6。

表2.5-6建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

| 主要噪声源 | 噪声限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 建筑施工 | 70 | 55 |

②运营期

项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类声环境功能区标准限值，见表2.5-7。

表2.5-7工业企业厂界噪声标准         单位：dB（A）

| 控制项目 | 声环境功能区类别 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 噪声 | 1类 | 55 | 45 |

2.5.2.4.固体废物

固废排放参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中粪便堆肥无害化卫生要求的相关规定。

（1）猪粪

粪便经过堆肥处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），使用的微生物菌种应安全、有效，菌株安全性应符合 NY1109-2006 的规定，详见表 2.5-8。

表2.5-8  集约化畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105 个/kg |

（2）病死猪

病死猪采用填埋井进行处理，病死猪尸体的处理与处置要严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）等中相关规定执行。

（3）医疗废物

医疗废物按危险废物管理，医疗废物的暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定执行，医疗废物交由有资质的单位处置。

（4）生活垃圾

生活垃圾统一收集，由市政环卫部门统一清运处理。

（5）其他

其它一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定。

## 2.6 评价工作等级与评价范围

表5.2-1 锅炉有组织污染源参数

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放速率m/s | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉排气筒 | 点源 | PM10 | 0.007 | 141.47 | 30 | 0.3 | 80 |
|  |  | SO2 | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 0.2448 |  |  |  |  |

备注：按NO2/NOx=0.9计算。

### 2.6.1 评价工作等级

2.6.1.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据见表2.6-1。

表2.6-1　大气评价等级划分一览表

| 评价工作分级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax ≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| Pmax<1% | 三级 |

依据项目初步工程分析结果，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率的计算公式：

Pi＝Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1 h地面空气质量浓度，µg/m3；

C0i—第i个污染物环境空气质量浓度标准，µg/m3。一般选用GB3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年日平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1 h平均质量浓度限值。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式AERSCREEN计算污染源主要污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。

计算参数见表2.6-2~2.6-4，计算结果见表2.6-5。

表2.6-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 36.6 |
| 最低环境温度/℃ | -37.4 |
| 土地利用类型 | 林地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿气候 |
|  | 地形数据分辨率 | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 是/否 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

表2.6-3  有组织废气污染源参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心点坐标/m | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气流速（m3/s） | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 烟(粉)尘* | SO2 | NOx |
| DA0001 | 锅炉烟气 | 216 | 104 | 79 | 15 | 0.3 | 141.4711 | 20 | 5040 | 正常 | 0.007 | 0.182 | 0.2488 |
| DA0002 | 饲料加工车间废气 | 79 | 195 | 79 | 15 | 0.3 | 141.4711 | 80 | 5040 | 正常 | 0.003 | / | / |

注：*取PM10日平均浓度的3倍，下同。

表2.6-4  矩形面源无组织排放源参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源中心坐标高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 堆肥车间 | 125 | 99 | 76 | 80 | 20 | 90 | 3 | 8760 | 正常 | 0.002 | 8.60×10-10 |
| 2 | 黑膜厌氧发酵池1 | 200 | 124 | 74 | 70 | 75 | 0 | 3 | 8760 | 正常 | 0.005 | 1.23×10-5 |
| 3 | 黑膜厌氧发酵池2 | 281 | 39 | 70 | 35 | 50 | 0 | 3 | 8760 | 正常 | 0.005 | 1.23×10-5 |

表2.6-5  多边形面源无组织排放源参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标/m | 面源中心坐标高度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 猪舍 | 42 | 120 | 73 | 3 | 8760 | 正常 | 0.0098 | 0.00077 |
|  |  | 296 | 119 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 298 | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 402 | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401 | 185 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 182 |  |  |  |  |  |  |

表2.6-6  项目大气评价等级计算结果

| 项目 污染源 | 标准（μg/m3） | Pmax | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |  |
| 有组织 | 饲料加工车间废气 | PM10*1 | 450 | 0.41202 | 0.09 | 0 |
|  | 锅炉烟气 | PM10*1 | 450 | 0.21485 | 0.05 | 0 |
|  |  | SO2 | 300 | 50586091 | 1.12 | 0 |
|  |  | NO2 | 300 | 7.5136 | 3.76 | 0 |
| 无组织 | 猪舍 | NH3 | 200 | 10.971 | 5.49 | 0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.862007 | 8.62 | 0 |
|  | 堆肥车间 | NH3 | 200 | 8.5853 | 4.29 | 0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.000004 | 0.00 | 0 |
|  | 黑膜厌氧发酵池1 | NH3 | 200 | 11.353 | 5.68 | 0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.027926 | 0.28 | 0 |
|  | 黑膜厌氧发酵池2 | NH3 | 200 | 18.835 | 9.42 | 0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.046334 | 0.46 | 0 |

由预测结果可见，本项目最大占标率Pmax最大值出现黑在膜厌氧发酵池2无组织排放的NH3，Pmax=9.42%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分判依据，本项目Pmax小于于10%，故环境空气评价工作等级为二级。

2.6.1.2 地表水环境

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），畜禽养殖场的建设应坚持“农牧结合、种养平衡”的原则，根据评价区域土地对畜禽粪便的消纳能力， 确定新建畜禽养殖场的养殖规模。

建设项目运行期产生的废水包括养殖废水和生活污水。项目废水集中收集后进入场内污水处理区进行处理，沼液以冬储夏用的方式施用农田。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体质量现状、水环境保护目标等综合确定。根据本次项目排水情况、区域地表水功能等，确定本次项目评价等级为三级B。

2.6.1.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》附录A确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-6。

表2.6-6  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

项目所在区域地下水流向由东北向西南方向流动，经过走访和实地调查，项目评价范围内抚远火车站用水为自打水井，用水人数少于1000人，属于分散式饮用水水源地。

按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）计算公式法确定地下水环境敏感程度。

计算公式：L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，取含水层平均值K=0.2m/d；

I—水力坡度，无量纲，I=0.25；

T—质点迁移天数，以井口为中心半径50m为界，外扩2000天质点迁移距离范围作为较敏感区，之外为不敏感区；

ne—有效孔隙度，无量纲，取经验值ne=0.26。

本项目评价区域内有分散式饮用水井，评价范围内饮用水井较敏感区距离为770m，之外为不敏感区。根据现场调查，本项目生活用水为厂区自打水井， 自打井位于厂区范围内，敏感程度为较敏感。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表2.6-7。

表2.6-7  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，本项目属于地下水环境影响评价分类的Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为三级。

2.6.1.4 声环境

建设项目厂址所处区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类区，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定声环境影响评价工作等级为二级。

2.6.1.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），确定生态环境评价工作等级。根据生态影响评价工作等级划分内容，本次生态环境影响评价工作等级判定见表2.6-8。

表2.6-8  生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感型 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20 km2或长度≥100 km | 面积2~20 km2或长度50~100 km | 面积≤2 km2或长度≤50 km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（1）影响区域的生态敏感性

本项目占地为设施农用地，占地范围内没有自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，因此，该区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。

（2）工程占地范围

本项目总占地面积60605.39m2（折0.061km2），小于2 km2。

综上所述，通过查表2.6-8生态影响评价工作等级划分表，本项目生态影响评价等级为三级。

2.6.1.6风险评价评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定环境风险评价工作等级。根据环境风险评价工作等级划分内容，本次环境风险影响评价工作等级判定见表2.6-9。

表2.6-9  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评级工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：

当存在多种危险物质时，则按式（2.4.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（2.4.1）

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100：（3）Q≥100。

项目涉及的危险物质主要为沼气。沼气的主要成分是 CH4，其为易燃、易爆物质，发生泄漏后与空气混合有爆炸危险性。甲烷易燃气体临界量为 50t。、本项目贮存沼气紧固脱硫净化后直接引入火炬燃烧排放，不在厂内储存，因此本项目环境风险评价等级确定为简单分析。

2.6.1.7土壤环境

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级的划分应依据土壤环境影响评价项目类型、占地规模与环境敏感程度划分评价工作等级，详见表2.6-10。

表2.6-10  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | I类 | II类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录 A 中农林牧渔业，年出栏生猪5000头（年出栏肉牛4000头折合生猪为 20000 头）及以上的畜禽养殖场或养殖小区为Ⅲ类项目，属于污染影响型项目。

本项目占地面积60605.39m2（折合6.061hm 2 ），5hm2<6.061hm2<50hm2，本项目属于中型占地，本项目影响途径是地表径流和渗漏，本项目特征污染因子不包含在《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）内，项目影响范围及建设场地均为设施农用地，属农用地类型，项目周边存在农田和林地，可判定为较敏感。因此本项目土壤评价等级为三级。

### 2.6.2 评价范围

（1）大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），结合评价区域污染气象特征、地形地貌、污染物排放特点及区域环境质量等级，确定大气环境影响评价范围为以厂址为中心，5km的矩形区域。

（2）地下水环境环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016)中查表法确定本项目三级评价范围为 6km2。即场区上游 1000m、下游 2000m，两侧各 1000m 范围内的矩形。

（4）声环境环境评价范围

声环境影响评价范围确定为项目场界外200 m范围内。

（5）生态环境评价范围

项目生态环境影响评价范围确定为项目场界范围。

（6）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，环境风险等级为简单分析，无进行评价范围划定。

（7）土壤评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本土壤评价范围为厂界外50m范围内。

## 2.7 控制污染与环境保护目标

1、控制污染的目标

按照“突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量“依法评价、科学评价、突出重点”的原则，贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理，规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

本工程污染控制分为施工期和运营期。

（1）建设期主要控制目标为施工扬尘和施工场界噪声。

（2）生产运营期主要控制废气、废水、噪声和固体废物的排放，控制工艺过程不发生或少发生非正常排放。

控制污染的内容与控制目标见表2.7-1。

表2.7-1  污染物控制内容与控制目标

| 控制对象 | 控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2、NOX、烟尘、粉尘 NH3、H2S、臭气浓度 | 污染物排放达标 |
| 废水 | 猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体生活污水 | 污染物排放达标 |
| 噪声 | 设备的噪声 | 厂界噪声值达标 |
| 固体废物 | 猪粪、固液分离粪渣、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾和锅炉灰渣等 | 按要求处置 |

2、环境保护目标

通过对评价范围内的人群分布情况进行调查，确定本项目的环境保护目标，具体见表2.7-2、表2.7-3和见图2.7-1。

表2.7-2  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 石头窝子屯 | -273 | 2325 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2754 |
| 抚远火车站 | 1071 | 166 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 1350 |
| 东红村 | 2049 | 723 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 1990 |
| 莽吉塔站故城 | 479 | 1061 | 古遗址 | 古遗址 | 二类区 | N | 578 |

表2.7-3  其他因素环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 与项目方位关系 | 与项目距离（m） | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 场址 | 风险源 |  |  |
| 地表水 | 黑龙江 | W | 20600 | — | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 评价范围内地下水 | — | — | — | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 环境噪声 | 厂界 | — | 200 | — | — | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 |
| 生态环境 | 建设场地及四周200m范围内 | -— | — | — | 生态环境 | — |
| 土壤环境 | 厂址四周50m范围内农田 | -— | — | — | 农田 | — |

莽吉塔站故城是明代永乐年间（1490—1412）明朝为了对东北地区实行管辖而设立的城站，莽吉塔站故城是“海西东水陆城站”的第十城。该古城对研究军事和研究历代通往黑龙江的驿道有着重要的历史价值，也是黑龙江省少有的古城之一，因此被列为黑龙江省省级文物保护单位，保护级别为 Ⅰ 级，2006年5月被国务院核定为第六批全国重点文物保护单位。

图2.7-1  环境保护目标及评价范围示意图

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 项目工程概况

### 3.1.1 项目概况

项目名称：抚远市胜利屯标准化养殖小区建设项目

项目性质：新建

建设单位：抚远市农业农村局

建设地点：通江乡东红村胜利屯

占地面积：60605.39m2

建设规模：年出栏商品猪2万头

项目总投资：5007.35 万元，环保投资988.5万元

劳动定员：50人

年运行时间：年工作时间为365天，三班制，每班8小时。

建设周期：2020年4月—2020年10月

建设内容：新建一个现代化养猪小区，年出栏商品肉猪 2 万头。项目规划占地面积 60605.39m2。新建建筑（构）筑物 19 座，总建筑面积 23006.69 m2。主要构筑物为猪舍，保育舍和育肥舍；以及配套的生活区、粪污暂存区等附属设施。

### 3.1.2 建设内容及组成

本项目拟建一个标准化生猪养殖小区，主要建设猪舍2座，保育舍4座，育肥舍2座以及配套的生活区、治污区等附属设施。年出栏商品猪2万头。具体工程组成见表3.1-1。

表3.1-1  工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 建筑规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 保育舍 | 4座，每座规格为97.8m×17.00m，用于母猪保育饲养。 | 新建，分两期建设，每期2座 |
|  | 育肥舍 | 2座，每座规格为121.75m×24.5m，用于仔猪育肥饲养。 | 新建 |
|  | 种猪舍 | 2座，每座规格为116.8m×24.4m，用于种猪饲养。 | 新建，分两期建设，每期1座 |
| 配套 工程 | 饲料加工车间 | 1座，规格为20m×50m，新建生产能力30t/d饲料加工生产线1条，饲料加工工艺：清选→粉碎→配料→混合→成品。 | 新建 |
|  | 进场洗消房 | 1座，规格为25.44m×8.54m，总建筑面积200.61 m2。主要用于养殖技术工人进出养殖区域的消毒措施。确保清污分离，阻断致病病原体通过人体衣物及皮肤的传播。 | 新建 |
|  | 污水处理 | 污水处理能力Q=120m3/d，采用“格栅+集水井+固液分离+厌氧发酵”的处理工艺方案。 | 新建 |
|  | 沼气净化系统 | 包括气水分离器1个、脱硫装置1个 | 新建 |
|  | 阳光棚及干湿分离间 | 1座，规格为80m×20m，其中干湿分离间20m×10m，阳光棚用于粪便发酵，采用“生物菌剂+分子膜”堆肥工艺。 | 新建 |
|  | 沼液输送 | 沼液输送管道采用临时管道，距离较远采用密闭罐车拉运，本项目不涉及永久性输送管道和施肥设施的建设。 | / |
| 辅助 工程 | 综合房 | 新建1座，共1层，规格为24.44m×9.47 m，位于生活区用于办公和员工用餐住宿 | 新建 |
|  | 门卫 | 新建1座，规格为长17.7m×6.18m，局部（5.5m）宽9.18，总建筑面积126.32m2 | 新建 |
|  | 食堂 | 新建1个食堂，供员工就餐。食堂灶头数为2个，规模为小型食堂，食堂位于办公用房内 | 新建 |
|  | 锅炉房及罩棚 | 1座，长37.2m×15m，总建筑面积451.83m2。 | 新建 |
|  | 办公用房 | 新建1座，规格为：长62.48m×15m，位于养殖区内 | 新建 |
|  | 消毒室 | 位于办公用房内，建筑面积20m2。购置的药品、疫苗暂存于内。 | 新建 |
| 储运 工程 | 污水暂存池 | 本项目产生的猪尿、棚舍冲洗水等生产废水和生活污水暂存于污水储存池内，储存池有效容积3000m3，可容纳60天污水量。 | 新建 |
|  | 饲料库 | 1座，规格为20m×50m，用于储存饲料加工车间产生的成品饲料 | 新建 |
|  | 道路 | 厂区内新建道路及回车场，新建厂区道路 1000m，道路宽度4m，回车场采用6m、9m、12m转弯半径。为了满足场区交通和运输需求，新建场外道路1.96km，水泥混凝土路面，道路宽度4m，两侧路肩0.75米 | 新建 |
| 公用 工程 | 供电 | 由当地电网接入 | 新建 |
|  | 给水 | 自建1口水井，涌水量30m3/h，满足项目生产用水需求，本项目员工用水为外购饮用水。 | 新建 |
|  | 供热 | 本项目厂区新建1台4吨常压热水生物质锅炉为项目办公生活区和保育舍、种猪舍和育肥舍取暖，锅炉型号DZL4-1.25-M。 | 新建 |
|  | 排水 | 本项目冬季日排污水量为50.10m3/d，夏季排水量为48.63m3/d，养殖废水包括猪尿、粪沟冲洗废水等。生活污水与养殖废水一起排入场区污水处理站处理；项目采用干清粪工艺，废水经污水处理系统（“格栅+集水池+固液分离设备+黑膜厌氧发酵塘”处理工艺）处理后，处理后沼液、沼渣均作为液态肥料施肥还田不外排，项目采取冬储夏排方式运营。夏季安装临时管线及水泵灌溉农田。距离较远采用密闭罐车输送灌溉农田 | 新建 |
|  | 雨污分流工程 | 场内雨水、污水分流收集，雨水经明沟收集后排放至场区附近沟渠；污水布设暗管输送系统，输送至暂存池，经过黑膜厌氧发酵塘发酵后全部用于农田施肥，不外排。 |  |
| 环保 工程 | 废水 | 污水处理 | 按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）模式Ⅰ处理工艺。采用干清粪工艺。废水包括：液态粪污、生活污水、餐饮废水、猪尿液、冲洗废水（设备、猪舍）等。 本工程废水排放量为18.15.13m3/a，本项目设置固液分离设备，污水处理能力Q=120m3/d。采用“格栅+集水井+固液分离+厌氧发酵”的处理工艺方案。设置密闭黑膜沼气池2座，容积分别为5704m3和18744m3封闭（储存期180天），处理后的废水用于农田灌溉，因灌溉具有周期性，发酵池用于沼液临时储存。冬季黑膜沼气池由于气温低而无法正常运行，猪舍不冲洗，污水在储存池和发酵池内暂存，待来年夏季分批次处理。 |  |
|  |  | 集水管线 集水池 | 餐饮废水经隔油池处理后和生活污水、猪尿液、冲洗废水进入到集水管线，进入固液分离设备进行固液分离。由于上述污水的产生具有间断性、不集中性和水量不确定性等特点，为了确保污水冲刷粪便的有效性，将拟建3000m3的污水收集池用于集中收集污水，当污水收集池内的污水存储到一定量时泵送至污水处理系统处理。污水收集池兼顾事故池使用。 |  |
|  | 废气 | 猪舍 | 猪舍恶臭：猪粪便日产日清，干清粪工艺，保持猪舍清洁，猪舍加强机械通风，保持养殖舍干燥，喷洒除臭剂，舍外加强绿化，控制饲养密度，合理配制饲料，在日粮中添加消化酶，提高猪的消化吸收能力，减少粪排出量，降低猪舍恶臭。 |  |
|  |  | 固粪处理区 | 定期喷洒除臭剂；加强通风 |  |
|  |  | 污水暂存池、黑膜沼气池 | 污水暂存池和黑膜沼气池，地下构筑物，密闭，周边喷洒除臭剂；四周进行绿化。 |  |
|  |  | 饲料破碎筛分工序废气 | 在各产尘点处设置集尘罩（收集率为90%）收集后粉尘经脉冲式布袋除尘系统处理（除尘效率高于95%）后经15m高排气筒排放，风机风量2000m3/h。 |  |
|  |  | 锅炉烟气 | 生物质锅炉废气经过布袋除尘器处理后通过1根30m高烟囱排放 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 配备油烟净化设备，净化效率不低于60%，油烟经专用烟道排放 |  |
|  | 噪声 | 降噪措施 | 选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施 |  |
|  | 固体 废物 | 病死猪 | 在场区雨水储存池东侧设置2座填埋井，深3m，直径3m，井底和井壁进行防渗处理，必须在当地防疫部门监督下填埋处理，不可随意丢弃，出售或再利用； |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门定期清理。 |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处理。在消毒室内东南角隔离出3m2作为医疗废物暂存室，地面及裙角进行防渗处理，采用20cm的混凝土硬化防渗，并加铺2mm厚高密度聚乙烯材料，满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。 在当地畜牧部门的监督下进行防疫工作，会产生防疫废物，包括牲畜检疫、免疫、消毒等工序中产生的报废注射器、药剂空瓶与医疗中产生的动物有机组织、血污等，属危险废物（HW01），委托有资质单位带走统一处置。 |  |
|  |  | 猪粪 | 干清粪送至固粪处理区发酵后，外售。 |  |
|  |  | 废脱硫剂 | 厂家定期更换，更换时直接带走回收处置，厂内不暂存 |  |
|  | 地下水防渗 | 医疗废物暂存间 | 暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）要求 |  |
|  |  | 污水处理区和固粪处理区 | 厌氧发酵池底部和池壁铺设1.5 mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-10 cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）；收集池等池底和池壁采用混凝土防渗，混凝土抗渗标号为P6，厚度≥20 cm，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s；固粪处理区采用混凝土防渗，混凝土抗渗标号为P6，厚度≥20 cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |
|  |  | 污水收集池 | 污水储存池池底和池壁采用混凝土防渗，厚度≥20 cm，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s。 |  |
|  |  | 猪舍 | 猪舍采用混凝土防渗，厚度≥20 cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |
|  |  | 污水管线 | 选用PVC等防渗管材 |  |

### 3.1.3 产品方案

年出栏商品猪2万头。配套建设30t/d饲料加工生产线，年产量约为6300t，仅为本项目提供猪饲料，不对外销售。

### 3.1.4 主要原辅材料及能量消耗

（1）饲料

本项目生猪饲料用量见表3.1-2。

表3.1-2  项目饲料消耗表

| 序号 | 群别 | 存栏数（头） | 日定额（kg/头） | 全场日需量（kg） | 全场年需量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公猪 | 20 | 3 | 60 | 21600 |
| 2 | 后备公猪 | 2 | 2.3 | 4.6 | 1656 |
| 3 | 后备母猪 | 15 | 2.3 | 34.5 | 12420 |
| 4 | 空怀母猪 | 55 | 2 | 110 | 39600 |
| 5 | 待配母猪 | 15 | 2.2 | 33 | 11880 |
| 6 | 待产母猪 | 48 | 2.1 | 100.8 | 36288 |
| 7 | 妊娠母猪 | 734 | 2.3 | 1688.2 | 607752 |
| 8 | 哺乳母猪 | 184 | 4.2 | 772.8 | 278208 |

| 9 | 哺乳仔猪 | 2760 | 0.05 | 138 | 49680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 保育仔猪 | 2760 | 0.8 | 2208 | 794880 |
| 11 | 育肥猪 | 5600 | 2.2 | 12320 | 4435200 |
| 合计 | 12193 |  | 17469.9 | 6289164 |

（2）辅助材料

项目辅助材料主要包括脱硫剂（沼气脱硫）、除臭剂等。建设项目辅助材料消耗情况见表3.1-3。

表3.1-3  辅助材料一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫剂 | t/a | 3.5 | 外购，主要成分为氧化铁，用于沼气脱硫 |
| 2 | 除臭剂 | t/a | 0.7 | 外购，植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒 |
| 3 | 消毒液 | t/a | 16 | 外购，过氧化氢等喷洒消毒 |
| 4 | 疫苗 | 套/a | 20000 | 外购 |
| 5 | 微生物菌剂 | t/a | 0.2 | 堆肥使用 |

- 能源消耗

本项目能源消耗情况详见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅材料年消耗

| 序号 | 指 标 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | m3/a | 39355.05 | 厂内自打井 |
| 2 | 生物质燃料 | t/a | 1345.4 | 外购，厂内储存 |
| 3 | 电 | kW·h/a | 2.73×106 | 厂区变电所接入 |

### 3.1.5生产设备

主要设备清单详见表3.1-5。

表3.1-5  本项目主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、种猪舍主要设备 |
| 1 | 公猪栏（带饮水器） | 3.0×5.1×1.2m | 16 | 个 |  |
| 2 | 分娩栏 | 3.6×2.1×0.7 | 144 | 套 |  |
| 3 | 空怀、待配栏（半限位） | 4.0×5.1×1.0m | 168 | 个 |  |
| 4 | 限位栏 | 2.1×0.6×1.0m | 408 | 个 |  |
| 5 | 排风系统 |  | 4 | 套 |  |
| 6 | 排风扇 | 48000m3/h | 24 | 台 |  |
| 7 | 自动送料系统 | 3.0×4.7×1.0m | 4 | 套 |  |
| 8 | 通风系统 |  | 4 | 套 |  |
| 9 | 高压冲洗机 |  | 4 | 台 |  |
| 10 | 喷雾消毒器 |  | 4 | 台 |  |
| 11 | 人工授精设备 |  | 4 | 套 |  |
| 二、保育舍主要设备 |
| 1 | 保育猪栏(带饮水器) | 3.6×2.1×0.8m | 144 | 套 |  |
| 2 | 通风系统 |  | 4 | 套 |  |
| 3 | 排风扇 | 80000m3/h | 72 | 台 |  |
| 4 | 高压冲洗机 |  | 4 | 台 |  |
| 5 | 喷雾消毒器 |  | 4 | 台 |  |
| 三、育肥舍主要设备 |
| 1 | 生长育肥猪栏(带饮水器) | 6×5.1×1.0m | 160 | 个 |  |
| 2 | 自动送料系统 | 4 |  | 套 |  |
| 3 | 通风系统 |  | 4 | 套 |  |
| 4 | 排风扇 | 48000m3/h | 32 | 台 |  |
| 5 | 高压冲洗机 |  | 4 | 台 |  |
| 6 | 喷雾消毒器 |  | 4 | 台 |  |
| 四、其它设备 |
| 1 | 电子称猪秤 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 地中衡 | 5t | 1 | 台 |  |
| 3 | 防疫设备 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 消毒设备 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 化验设备 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 电子监控设备 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 饲料加工机组 | 30t/日 | 1 | 套 |  |
| 五、污水处理设备 |
| 1 | 搅拌机 | 4.0千瓦 | 4 | 台 |  |
| 2 | 无堵塞抽粪泵 | 7.5千瓦，涡轮增压，扬程12米 | 8 | 台 |  |
| 3 | 电缆 | YJLV22 3*50+1(国标保险测） | 2000 | 米 |  |
| 4 | 吸污车 | CLW5162GXWT5型，容积9.56立方 | 1 | 台 |  |
| 5 | 围栏 | φ30cm圆桩混凝土基础 间距3.09米 1.58m铁艺喷塑围栏 | 550 | 米 |  |
| 六、堆肥车间 |
| 1 | 阳光棚 | 20*70 | 1400 | ㎡ |  |
| 2 | 分子膜 | 25*10*3套 | 750 | ㎡ |  |
| 3 | 供氧管道 | 110高压PE管 | 2 | 套 |  |
| 4 | 自动控制系统 | 温湿度，加热，供氧，传感器 | 2 | 套 |  |
| 5 | 干湿分离机 | 处置能力40m³/h | 2 | 台 |  |
| 6 | 铲车 | L936 | 2 | 台 |  |
| 7 | 运输车 | / | 2 | 台 |  |
| 8 | 翻耙机 | / | 1 | 台 |  |

### 3.1.6 厂区平面布置

3.1.6.1布局原则

（1）在满足生产工艺流程的前提下，功能分区明确同时功能分区应符合卫生、检疫的有关标准。

（2）根据当地常年主导风向，把各个建筑物按生产工艺流程顺序布置，猪舍布局应便于饲养管理，利于采光，满足夏季通风降温和冬季保温防寒。使物料运输作业线最短，生产最便捷。

（3）场内建筑物在满足卫生防疫和建筑防火间距的前提下，各建筑物布局应紧凑、整齐，以节约土地和基建投资，做到经济实用，科学合理。

（4）净污分开：为防止净物与污物因使用和运输通过造成交叉接触而传染病源，场内洁净生产区和非洁净生产区要用隔离带严格分开，洁净道与污染道分开使用，避免交叉。

3.1.5.2平面布局方案

根据生产工艺要求，按功能分区原则，结合场区地势、地形、风向等局部气候特点，将全场划分为生活管理区、生产区、动力区及污水存储区四个部分，各分区之间用绿化带分隔，以便于防疫管理。场区界址走向为不规则矩形，在场区西侧设人流和物流出入口。

（1）生活管理区

生活管理区分为二部分，一部分位于场区内部的南部，一部分位于进场区域，生活管理区和生产区之间有绿化分隔。生活管理区内设办公室、食堂、职工宿舍等生活管理设施和等公用设施。进场洗消设在进入生产区的门口，每天生产人员进出生产区必须更衣、消毒。场外人员由门卫北侧进入生活区。

（2）生产区

生产区位于场区中部，是由保育舍、种猪舍、育肥舍等组成，生产及区四周设有隔离带，是相对独立的区域，进入该区的人员车辆必须消毒。

（3）动力区

动力区位于厂区的南部和北部，主要设有有锅炉房和配电间为生产区提供采暖热源及用电供应。

（4）粪污处理区

粪污处理区位于场区的南侧，位于场区的侧下风向，主要由污水存储池、厌氧发酵池、阳光棚和干湿分离间组成，厂内生活污水、猪尿和冲洗水等的经过处理后施肥还田，猪粪等经过阳光棚发酵制成有机肥外售。

本项目主要构筑物见表3.1-6，平面布置图见附图1。

表3.1-6  本项目主要构筑物一览表

| 序号 | 建( 构) 筑物名称 | 层数 | 尺寸长×宽(m) | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 结构类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育舍 | 单层 | 97.8×17.05 | 6669.96 | 6669.96 | 排架结构 | 共 4 座 |
| 2 | 种猪舍 | 单层 | 116.8×24.5 | 5723.20 | 5723.20 | 排架结构 | 共 2 座 |
| 3 | 育肥舍 | 单层 | 121.75×24.5 | 5965.76 | 5965.76 | 排架结构 | 共 2 座 |
| 4 | 洗车房 | 单层 | 15.30×27.7 | 371.61 | 371.61 | 框架结构 |  |
| 5 | 综合房 | 单层 | 18×10 | 180.00 | 180.00 | 框架结构 |  |
| 6 | 进场洗消房 | 单层 | 30.44×8.54 | 259.96 | 259.96 | 框架结构 |  |
| 7 | 饲料库 | 单层 | 20×50 | 2000.00 | 2000.00 | 排架结构 | 共 2 座 |
| 8 | 消防泵房 配电间 | 单层 | 20.8×20 | 416.00 | 416.00 | 框架结构 |  |
| 9 | 消防水池 | 地下 | 11.2×18.8 | 210.56 | —— | 钢筋混凝土 | 容积 800m3 |
| 10 | 锅炉房及罩棚 | 单层 | 37.2×15 | 558.00 | 483.00 | 框架结构 |  |
| 11 | 办公用房 | 单层 | 62.48×15 | 937.20 | 937.20 | 框架结构 |  |
| 12 | 深水井 | —— | DN300 | 0.07 | —— | 混合结构 | 共 1 眼 |
| 13 | 污水存储池 | 地下 | —— | 3000.00 | —— |  |  |
| 14 | 厂区围墙 | / | 1445 延长米 |  |  |  |  |
| 15 | 厂外排水沟 | / | 1745.65m3 |  |  |  |  |
| 16 | 厂外道路 | / |  | 8728.2 |  |  |  |
| 17 | 厂区道路及回车场 | / |  | 22976 |  |  |  |
| 18 | 厂区绿化 | / |  | 19682.41 |  |  |  |
| 19 | 阳光棚及干湿分离间 | 地上 |  | 1600 | 900 |  |  |
| 20 | 厌氧发酵池 | 地下 |  |  |  |  |  |
| 21 | 厌氧发酵池 | 地下 |  |  |  |  |  |

### 3.1.7 公用工程

3.1.7.1 给排水工程

一、给水工程

项目自建1口水井，涌水量40m3/h。本项目用水包括猪饮用水、猪舍冲洗水、职工生活用水、消毒用水和锅炉用水等。

1、生猪饮用水

①猪饮用水

项目建成后存栏猪群结构如下：保育仔猪2760头，哺乳仔猪2760头，空怀母猪55头，妊娠母猪734头，妊娠母猪184头，种公猪20头，后备母猪15头，育肥猪5600头，后备公猪2头，待配母猪15头，待产母猪48头，猪场常年存栏总数12193头，年出栏育肥猪20000头。根据建设单位提供的资料，项目猪饮水情况见表3.1-7。

表3.1-7  猪饮用水情况一览表

| 饮水量 | 头 | 升/头/d | m3/d | m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育仔猪 | 2760 | 5 | 13.8 | 5037 |
| 哺乳仔猪 | 2760 | 5 | 13.8 | 5037 |
| 空怀母猪 | 55 | 18 | 0.99 | 361.35 |
| 妊娠母猪 | 734 | 15 | 11.01 | 4018.65 |
| 哺乳母猪 | 184 | 15 | 2.76 | 1007.4 |
| 种公猪 | 20 | 10 | 0.2 | 73 |
| 后备母猪 | 15 | 10 | 0.15 | 54.75 |
| 育肥猪 | 5600 | 10 | 56 | 20440 |
| 后备公猪 | 2 | 10 | 0.02 | 7.3 |
| 待配母猪 | 15 | 10 | 0.15 | 54.75 |
| 待产母猪 | 48 | 10 | 0.48 | 175.2 |
| 常年存栏总数 | 12193 | / | 99.36 | 36266.4 |

②猪舍冲洗用水

本项目猪舍夏季（185天）每10天冲洗一次，冬季（180天）每20天冲洗一次，冲洗用水量为0.64L/m2，猪舍总建筑面积18358.92m2，则猪舍冲洗年用水量323.12t/a。

表 3.1-8 冲洗用水情况一览表

| 猪舍总建筑面积（m2) | 冲洗水量 （L/m2) | 年用水量（t/d) | 年用水量（t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 合计 |
| 18358.92 | 0.64 | 1.17 | 0.59 | 217.37 | 105.75 | 323.12 |

③生活用水

本项目共有职工50人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2017）规定的办公楼用水量，本项目职工生活用水量按每人每天 120 升计，则生活用水量为 6t/d，即 2190t/a。

④锅炉用水

本项目种猪舍、育肥舍和保育舍以及办公室冬季采暖热源来自企业自建生物质锅炉，通过类比同类型锅炉，锅炉冬季补水量为3.2t/d，夏季锅炉不运行不需要补水。

综上，本项目运行后夏季日用水量为106.53t/d，冬季日用水量为109.15t/d，全年总用水量为39355.05t/a。本项目运行后用水情况详见表3.1-9。

表3.1-9  项目用水情况一览表

| 项目 | 猪饮用水 | 冲洗用水 | 生活用水 | 锅炉补水 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季日用水量（t/d） | 99.36 | 1.17 | 6 | 0 | 106.53 |
| 冬季日用水量（t/d） | 99.36 | 0.59 | 6 | 3.20 | 109.15 |
| 年用水量（t/a） | 36266.4 | 322.65 | 2190 | 576.00 | 39355.05 |

二、排水工程

养殖场废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水、猪粪固液分离液体和锅炉软水制备浓水及锅炉排水。项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水收集管网收集后由场区路旁排水沟排出场外。生活污水与养殖废水采用暗沟收集，经污水处理区处理后，沼液还用于农田，污水不外排。

①猪尿

根据《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009.2）东北区保育猪尿液量为 1.57L/头﹒d，育肥猪尿液量为 3.62L/头﹒d，本项目猪尿排放情况见表3.1-10。

表3.1-10  猪尿排放情况一览表

| 尿液量 | 头 | 升/头/d | 日排尿 | 年排尿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育仔猪 | 2760 | 1.57 | 4.33 | 1581.618 |
| 哺乳仔猪 | 2760 | 1.57 | 4.33 | 1581.618 |
| 空怀母猪 | 55 | 6 | 0.33 | 120.45 |
| 妊娠母猪 | 734 | 6 | 4.40 | 1607.46 |
| 哺乳母猪 | 184 | 6 | 1.10 | 402.96 |
| 种公猪 | 20 | 3.62 | 0.072 | 26.43 |
| 后备母猪 | 15 | 6 | 0.09 | 32.85 |
| 育肥猪 | 5600 | 3.62 | 20.27 | 7399.28 |
| 后备公猪 | 2 | 3.62 | 0.0072 | 2.64 |
| 待配母猪 | 15 | 6 | 0.09 | 32.85 |
| 待产母猪 | 48 | 6 | 0.288 | 105.12 |
| 合计 | 12193 |  | 35.32 | 12893.28 |

②猪舍冲洗废水

本项目猪舍夏季（185天）每10天冲洗一次，冬季（180天）每20天冲洗一次，排水量按用水量的80%计。则项目运行后，猪舍冲洗废水年排放量为258.12t/a。详见表3.1-11。

表3.1-11  冲洗废水排放情况一览表

| 日排水量（t/d) | 年排水量（t/a) |
| --- | --- |
| 夏季 | 冬季 | 合计 | 夏季 | 冬季 | 合计 |
| 0.94 | 0.47 | 1.408 | 173.16 | 84.96 | 258.12 |

③生活污水

本项目共有职工50人，生活用水量为6t/d，即2190t/a；排水量按用水量的80%计，则生活污水量为4.8t/d，即1752t/a。

④锅炉排污水

根据《第一次全国污染源普查产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量续2，可知锅炉排污水产污系数为0.259吨/吨-原料（燃生物质燃料），本项目种猪舍、育肥舍和保育舍以及办公室等供暖区域建筑面积16337m2，年用生物质成型燃料的量约为1345.4t/a，则产生锅炉排污水1.94t/d，348.46t/a。

⑤猪粪固液分离液体

项目猪粪含水率较大（约为80%），经固液分离后含水率降至60%，可以分离出大约50%的干物质，猪场粪便产生量为5518.55t/a，故固液分离产生液体约为2763.28m3/a，7.57m3/d，排入污水处理系统处理。

因此本项目总计排水量为18015.13t/a。本项目水量平衡图见图3.1-2及图3.1-3。

图3.1-2  本项目夏季水平衡图 单位：m3/d  按185天计

图3.1-3  项目冬季水平衡图  单位：m3/d  按180天计

3.1.7.2 采暖

本项目种猪舍、育肥舍和保育舍以及办公室冬季采暖热源来自自建1台4t/h燃生物质锅炉供暖。本项目办公室等供暖区域建筑面积16337m2，按照一个供暖期每平方米消耗40kg标煤计算，可知需消耗标煤653.48t/a，共需要热量457436万kcal，生物质成型燃料收到基低位热值约为3400kcal/kg，通过热值平衡折算，年用生物质成型燃料的量约为1345.4t/a。

3.1.5.2 供电

由项目所在地区域电网提供，养殖场供电电源由变压器200KV主电线路上接200KVA变压器引入。

3.1.5.3 通风

为保持舍内空气新鲜和适宜的温度，本项目猪舍内采用负压通风系统通风，猪舍夏季采用对流式纵向负压通风系统，冬季采用预热式除湿通风系统。

3.1.5.5 消防

项目区内的道路及猪舍等各类建筑物的间距建设设计，均按照国家消防规定要求建设。在给水设计中，充分考虑消防用水，各类设施内设置足够数量消防设施。各猪舍设置灭火器，以备防火之用。

3.1.9 贮运

项目拟建设储存设施：建设饲料库2座，用于生产和储存饲料；建设污水暂存池1座，建筑面积900m2，容积3000m3，建设医疗废物暂存间1座，建筑面积15m2；可以满足存放需求。

本项目原料运进及产品、固体废物运出均采取汽车运输，项目厂内固态物料运输采用叉车完成。废水、沼液等液态物料,通过管网输送。

3.1.10 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员50人。全年工作天数为365天。

## 3.3 生产工艺和产排污节点分析

3.3.1 施工期工程分析

养殖场建设属一般的土建工程，其施工工艺流程见图3.3-1。

3.3.2 营运期工程分析

本项目采用集约化养殖，实行分段饲养、阶段化管理、全进全出，专业化、工厂化作业模式，连续批量生产，以提高饲养密度，节约土地，减少建筑投资。按照生产过程专业化的要求，养殖工艺可概括为四个主要环节：备料过程、饲养过程、排泄物处理过程、沼气净化过程，生产工艺流程简介如下：

3.3.2.1 备料过程

本项目主要使用饲料喂养，所用饲料为外购秸秆于场内破碎，将破碎后的饲料按一定比例配比制成适合各个年龄段生猪营养需要的饲料。

本项目饲料消耗量约为6289.164t，配套建设1座饲料中转区，建设1条30t/d饲料加工生产线，生产时间为5040h/a，生产规模为加工饲料6289.164t/a，加工饲料仅供本项目使用，不外售。

（1）原料接收

项目饲料加工生产所需的秸秆原料由饲料车运入饲料库后，通过绞龙出料，进入缓冲斗收集，之后通过提升机进入永磁筒，最终进入破碎机进行破碎处理。

秸秆接收过程产生粉尘废气G1，配套除尘器收集的除尘灰S1，永磁筒产生少量的铁性杂质S2，风机、永磁筒运行过程产生噪声N1和N2。

（2）破碎筛分

收料后秸秆进入破碎机破碎成粒径符合产品规格的成品，破碎后饲料进入圆筒分级筛筛分，筛分后把不合格的物料重新破碎，合格的饲料进入配料混合工序。

破碎筛分过程产生粉尘废气G2，配套除尘器收集的除尘灰S1，破碎机、圆筒分级筛产生噪声N3。

（3）配料混合

饲料配料是原料按照一定的比例配比最优组合来满足给动物的营养需求，本项目配料投加豆粕、玉米粉和麦麸等，原料配料完成后在密闭设备内进行完全混合，经由输送机输送至饲料成品库内储存待喂。

配料混合过程产生废气G3，豆粕、玉米粉和麦麸投料过程中产生废气G4，成品饲料输送过程中产生噪声N5。

图3.3-2  饲料加工工艺流程及排污节点图

3.3.2.2 饲养过程

饲养过程中产生的污染物主要有猪舍散发的臭气G5、猪粪便S4、病死猪及医疗废物S5、猪尿液及猪舍冲洗水W1、猪叫声及猪舍通风系统噪声N6。

图3.3-3  养殖工艺流程及排污节点图

3.3.2.3粪污处理工程

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本项目设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中模式Ⅱ要求对污水进行处理。

干清粪工艺：猪舍采用干清粪工艺，清理后猪粪进入干湿分离间进行干湿分离。

干湿分离间：采用“固液分离”工艺，粪污水进入收集池，再通过泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至阳光棚堆肥发酵，液体进入厌氧发酵段继续处理。固液分离装置于半封闭厂房内。

厌氧发酵段：本项目设计采用黑膜厌氧发酵池对项目废水进行厌氧发酵处理，液体进入黑膜沼气池采用厌氧发酵工艺去除大部分有机物，发酵后的沼渣和沼液均可直接作为液态有机肥施肥还田。沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）表2液态粪便厌氧无害化卫生要求后，在施肥季节根据农作物需求液态施肥。冬季储存在沼液贮存池内。对于周围有大面积农田的养殖场，沼气池发酵后的沼液是环保高效的液态农家肥，沼液含有丰富的氮、磷、钾、钙、镁、硫等微量元素以及各种水解酶、有机酸和腐殖酸等生物活性物质，具有刺激作物生长、增强作物抗逆性及改善农作物产品品质的作用，是优质的有机肥料，可广泛应用于农业土壤修复和改良。将沼液按不同的物种稀释不同的倍数然后施肥，实现种养结合，零排放。

本项目污水处理工艺流程见图3.3-4。

图3.3-4  粪污处理工艺流程

粪污处理中收集池产生恶臭气体G6，固液分离设备产生恶臭G7、分离液体W4、分离固体S6和噪声N7，黑膜厌氧发酵池产生沼气G8和沼渣沼液W5，

好氧堆肥工艺

本项目猪舍清粪采用干清粪工艺，猪粪日产日清。采用刮粪机清粪方式，其运行维护成本低，操作简便，安全可靠，能降低人工清粪的成本，可时刻保证猪舍的清洁。清出的猪粪直接送至干湿分离间进行固液分离后送至阳光棚好氧发酵制取有机肥。

本项目建有1栋阳光棚及干湿分离间，用于猪粪的集中处理，采用好氧发酵工艺。将干清粪分离出来的鲜猪粪和适量的微生物菌剂等均匀混合铺入堆肥车间，定期翻转，发酵过程中对温度、湿度进行监控，并根据要求进行适当调节。好氧发酵时间一般为 7-15 天，平均2天采用翻堆机翻堆一次，在翻堆过程中边打散，边翻堆、边加微生物菌剂。发酵过程中堆体温度迅速升高并进入高温分解阶段，微生物消耗有机物和养分而大量繁殖，有机质在氧气充足的条件下强烈分解。堆体温度在55℃的条件下即可杀灭堆料中所含的致病微生物，实现无害化处理。发酵过程中微生物菌群以辅料为载体与粪便组成复杂而稳定的微生态系统，能够快速使粪便发酵制成肥料，定期外运。好氧堆肥工艺产污环节示意图见图3.3-5。

图3.3-5好氧堆肥工艺流程图

好氧发酵过程会产生恶臭气体G9。

3.3.2.4 沼气净化

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。

由于项目仅夏季黑膜沼气池厌氧发酵运行时有沼气产生，项目沼气净化及利用系统仅夏季运行。项目沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气；净化后的沼气直接进入火炬系统进行燃烧排放。

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.025%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。项目采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20 mg/m3。

本项目采用常压氧化铁干法脱硫，在常温常压下沼气通过脱硫剂床层，沼气中硫化氢与活性氧化铁接触，生成硫化铁和硫化亚铁。再生时，含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单质硫。这种脱硫、再生过程可重复多次，直至氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。

脱硫反应如下：

Fe2O3·3H2O + 3H2S        Fe2S3 + 6H2O

Fe2O3·3H2O + 3H2S        2FeS + S + 6H2O

再生反应如下：

Fe2S3 + 3/2O2 + 3H2O       Fe2O3·3H2O + 3S

2FeS + 3/2O2 + 3H2O       Fe2O3·3H2O + 2S

脱硫剂一次装入后，平时不需维护，当出口沼气硫含量超标时，应更换脱硫剂。脱硫剂再生的次数与脱硫剂的品质有关，一般可以再生2~3次。

本项目产生的沼气经过净化后直接火炬燃烧排放。

沼气净化过程产生废脱硫剂S7，沼气火炬系统燃烧废气G10，风机噪声N8。

3.3.2.5 病死猪处理工艺

本项目病死猪由填埋井填埋处理，进行填埋时，在每次投入死尸后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。井填满后，须用粘土填埋压实并封口。填埋井混凝土结构，深度3m、直径3m，井口加盖密封。

3.3.2.5 职工生活

项目劳动定员职工50人，职工在生活过程中产生生活污水W2、生活垃圾S8、餐馀废物S9以及食堂油烟G11。

## 3.4 施工期污染源及源强分析

3.4.1 废气

本项目施工期间的大气污染源主要包括施工扬尘及施工机械、车辆排放的尾气和装修阶段的有机废气，但最为突出的是施工扬尘。

（1）施工扬尘

施工场地的土方挖掘、回填、装卸和运输过程产生扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。建筑物料的运输造成的道路扬尘，包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。

①土方开挖和露天土方堆场的风力扬尘

施工期在施工红线内设置临时堆土场，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1×（V50-V0）3×e-1.023W

式中：Q--起尘量，kg/（t·a）；

V5--距地面50 m处风速，m/s；

V0--起尘风速，m/s；

W--尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放、保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表3.4-1。

表3.4-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 | 0.158 | 0.170 | 0.182 |
| 粒径（μm） | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 沉降速度（m/s） | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250 μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据施工现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此，对临时堆场要以毡布覆盖，在大风天气应停止施工。

②车辆行驶动力扬尘

扬尘属于粒径较小的降尘（10~20 μm），据类比资料，未铺装道路表面粉尘粒径为：小于5 μm的占8%，5~30 μm的占24%，大于30 μm的占68%。因此，施工便道和正在施工的道路都极易起尘。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是在运输车辆行驶过程中产生的，与道路路面情况及车辆行驶速度有关，约占工地产生扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

Q=0.123×（v/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/（km·辆）；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5 t的卡车，通过一段长度为500 m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表3.4-2所示。

表3.4-2  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/（km·辆）

| P（kg/m2） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表3.4-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100 m以内。

根据类比调查分析，大风情况下，距施工现场下风向1 m处扬尘浓度可达3.0 mg/m3，25 m处为1.5 mg/m3，50 m处为0.5 mg/m3。在晴天起风时，如果不采取控制措施，施工扬尘对周围环境的影响仍较明显。因此，建设单位和监管单位应全面贯彻《进一步加强建筑施工现场扬尘治理的通知》（黑建建[2018]8号）精神，规范管理，严格做到“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

（2）施工机械和运输车辆尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。对此，本环评要求在施工期内多加注意施工设备的维护，使其处于正常的运行状态，从而可避免施工机械因非正常状态工作而产生废气超标的现象。

（3）装饰材料废气：装饰工程用油漆、涂料等挥发造成的废气，主要有甲醛等，属无组织排放。

3.4.2 废水

本项目在施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。

项目平均施工人数为50人，按照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2017）规定，施工营地施工人员人均用水量约60 L/（人·天），废水排放系数按0.8计算，施工人员生活污水产生量2.4 m3/d，施工人员生活污水污染物浓度按CODCr：400 mg/L、BOD5：300 mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：30 mg/L，污染物产生量为CODCr：0.96 kg/d、BOD5：0.72 kg/d、SS：0.72 kg/d、NH3-N：0.072 kg/d。施工生活污水中洗漱废水作为地面及道路喷洒用水，其余排入防渗旱厕贮存，定期清掏作农肥回用于农田。

3.4.3 噪声

施工期的噪声污染源主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的。施工期各工段噪声级较高的机械设备主要有推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、吊管机、定向钻机、冲击钻机、液压抓斗等，噪声级一般在78~100 dB（A）之间；施工过程中运输车辆一般使用中型、轻型载重自卸汽车等，其噪声源具有线源和流动源特征，噪声级在76~90 dB（A）之间。施工期主要噪声源及声级强度具体见下表3.4-3。

表3.4-3  施工期主要噪声源噪声级统计表

| 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） | 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 78~96 | 7 | 打桩机 | 85~100 |
| 2 | 挖掘机 | 78~96 | 8 | 混凝土搅拌机 | 78~89 |
| 3 | 定向钻机 | 90 | 9 | 液压抓斗 | 85~95 |
| 4 | 冲击钻机 | 95~100 | 10 | 吊管机 | 76~83 |
| 5 | 振捣棒 | 93 | 11 | 中型载重自卸汽车 | 76~90 |
| 6 | 电锯 | 100 |  |  |  |

施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。施工机械选用低噪声、低振动的施工机械设备，注意对施工机械定期维修保养；加强施工期的管理，理安排施工时间，不允许在中午12：00~14：00时、夜间22：00~次日6：00时之间进行施工，并采取临时围挡等措施。

3.4.4 固体废物

本项目施工不产生弃方，施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

主要为建筑边角料、碎砖头、废水泥、沉渣、废包装袋和废弃装修材料等。其一方面占用土地影响正常施工空间，另一方面也是造成扬尘和水体污染的重要污染源，本次环评要求该类固体废弃物统一收集后由当地环卫部门定期清运处理。

（2）生活垃圾

本工程平均施工人数为50人，工地生活垃圾按0.62 kg/（人·d）计，产生量约为31 kg/d，统一收集后由当地环卫部门清运处理。

3.4.5 生态环境影响简述

本项目在施工期对植被的影响主要是施工期征用土地、临时用地及机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定的生物量，破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率。开发过程所进行的土壤平整、土地开挖、取土、堆土等，会改变土层结构、产生一定的水土流失，原有土壤结构、理化性质将会发生明显改变，不利于植被生长。施工扬尘、运输车辆废气等，将使周边特别是沿运输线路两边的植被受到危害。场区内施工场地生产生活污水、施工机具的洗污水等，各种施工机械的废气排放等，均会对周围的植被产生不良影响，改变原有植物格局，导致功能和结构的丧失。项目施工期对周围生态环境的影响较小，施工期活动结束后可恢复。

## 3.5 运营期污染源源强核算

3.5.1 废气污染源源强核算

本项目产生的废气主要为生猪养殖过程中产生的恶臭气体、沼气火炬燃烧废气、饲料加工粉尘废气、锅炉烟气、食堂油烟等。

3.5.1.1 恶臭

恶臭气体主要为NH3、H2S 等几种常见的恶臭物质（恶臭物质理化性质见表 3.5-1）的性质如下：

表 3.5-1  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 0.037 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0005 | 臭蛋味 |

氨（NH3）：无色气体，有强烈的刺激气味。氨的嗅觉阈值是 0.037ppm，密 度 0.7710。比重 0.5971(空气=1.00)，易被液化成无色的液体。在常温下加压即 可使其液化。沸点-33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、

乙醇和乙醚。

硫化氢（H2S）：无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阈值是0.0005ppm，具有臭鸡蛋气味，密度 1.539，比重 1.1906，熔点-82.9℃，沸点-61.8℃。

（1）猪舍恶臭源强

本项目猪舍设置在1个生产区，因此把整个生产区看作一个面源。

①恶臭源强

根据《养殖场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青、张潞、李万庆，中国环境科学学会学术年会，2010），猪舍不同种群结构和规模NH3、H2S的排放量见下表：

表3-3-2猪舍恶臭源强统计

| 序号 | 污染源类型 | 面源 | 种类 | 头数 | NH3排放强度 [g/头.d] | NH3 产生量（kg/h） | H2S排放强度 [g/头.d] | H2S 产生量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍（保育舍、育肥舍、种猪舍） | 357×103×3 | 保育仔猪 | 2760 | 0.95 | 0.1093 | 0.25 | 0.0288 |
|  |  |  | 哺乳仔猪 | 2760 | 0.95 | 0.1093 | 0.25 | 0.0288 |
|  |  |  | 空怀母猪 | 55 | 5.3 | 0.0121 | 0.8 | 0.0018 |
|  |  |  | 妊娠母猪 | 734 | 5.3 | 0.1621 | 0.8 | 0.0245 |
|  |  |  | 哺乳母猪 | 184 | 5.3 | 0.0406 | 0.8 | 0.0061 |
|  |  |  | 后备母猪 | 15 | 5.3 | 0.0033 | 0.8 | 0.0005 |
|  |  |  | 种公猪 | 20 | 5.3 | 0.0044 | 0.5 | 0.0004 |
|  |  |  | 后备公猪 | 2 | 5.3 | 0.0004 | 0.5 | 0.0000 |
|  |  |  | 育肥猪 | 5600 | 5.65 | 1.3183 | 0.5 | 0.1167 |
|  |  |  | 待配母猪 | 15 | 5.3 | 0.0033 | 0.5 | 0.0003 |
|  |  |  | 待产母猪 | 48 | 5.3 | 0.0106 | 0.5 | 0.0010 |
| 合计 | — | 12193 | — | 1.7737 | — | 0.2089 |

②恶臭处置措施

根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等出版社），在日粮添加EM菌剂能在源头上控制恶臭气体的产生，有效地降解NH3、H2S等有害气体，通过试验可得，添加EM菌对NH3的平均降解率为72.5%，对H2S的平均降解率为81.5%。此外，通过对猪舍喷洒植物除臭剂，同时加强猪舍四周的绿化带建设，可使猪舍中的恶臭气体浓度降低70%。

根据《畜禽舍内恶臭气体控制技术及应用进展》（蒲施桦，解雅东，龙定彪，猪业科学，2016年第33卷第3期），该文中介绍使用生物过滤技术减小猪舍臭气污染物排放，生物过滤法是较为广泛的一种去除臭气的方法。生物过滤是在有氧条件下，使恶臭气体通过湿润的过滤材料，利用过滤材料中的好氧微生物与臭气物质接触，有机成分被微生物吸收转化为CO2，而NH3和H2S则分别被微生物转化为硝酸和硫酸，从而有效地去除了恶臭气体。生物过滤器的效率会被填料的种类、填料的温度、填料的pH等因素影响。一般常用的过滤器填料有木屑、泥煤、堆肥、高肥力的土壤等，这些材料可以提供较好的持水性、足够的养分和丰富的微生物种群。添加木屑可以提高填料内部的比表面积，同时也可调节填料的碳氮比，研究表示，填料碳氮比在25～40之间，营养成分最利于微生物生长。泥煤的主要优点是有机质丰富、比表面积大，持水性和透气性均良好，但是其含有的无机盐营养和微生物较少。堆肥则是最常用的填料，堆肥中含有丰富的微生物种群，可以降解不同种类的污染物，且价格低廉容易获得。在较佳的操作条件下以堆肥为主要填料的生物过滤器对NH3和H2S有很好的去除效果，其出气口的NH3和H2S的去除率可达90%以上。

通过在日粮中添加EM菌、在猪舍喷洒植物除臭剂和在风机上安装生物过滤器等措施，猪舍中NH3、H2S的排放量如下表所示：

表3-3-3猪舍恶臭气体排放量统计

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量kg/h | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 排放量 kg/h |  |
| 猪舍 | 无组织排放 | NH3 | 排污系数法法 | 1.773 | ①在日粮中添加EM菌。 | 72.5% | 排污系数法法 | 0.0098 | 8760h |
|  |  |  |  |  | ②在猪舍喷洒生物活菌除臭剂，同时加强绿。 | 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③在风机上安装生物过滤器，NH3 的去除率为90% | 90% |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.2089 | ①在日粮中添加EM菌。 | 81.5% |  | 0.00077 |  |
|  |  |  |  |  | ②在猪舍喷洒生物活菌除臭剂，同时加强绿化。 | 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③在风机上安装生物过滤器，H2S的去除率为 90% | 90% |  |  |  |

（2）堆肥车间恶臭源强

堆肥过程中蛋白质、氨基酸会因微生物的活动而进行脱羧作用和脱氨作用，这是堆肥过程中臭味产生的主要因素。脱羧作用在pH值4~5时的条件下产生胺和含硫化合物；在高pH值条件下，氨基酸脱氨生成NH3和挥发性脂肪酸（VFA）。氨气产生的原因一是由于畜禽粪便C/N值较低，二是由于氧气充足时含N有机化合物的分解，使得有机氮降解为氨氮，大部分氨氮无法被微生物同化而逸出产生恶臭。厌氧条件下（如水分过多，使堆肥物质粒子之间充满水，有碍于通风，从而造成厌氧状态，不利于好氧微生物生长），厌氧细菌将有机物分解为不彻底的氧化产物，如含硫化合物（H2S、SO2、硫醇类）。好氧条件下可产生较多的NH3，而H2S产生量较少，厌氧条件下则相反。

①源强计算依据

本项目进行好氧堆肥，根据《畜禽液体粪便贮存过程中气体排放影响因素的研究现状》（马瑞娟，董红敏，中国农业科技导报，2010，12（3）:56-61），初始源强为1311kgN/hm2·a。根据《风干预处理对堆肥腐熟度及臭气排放量的影响》（臧冰，李恕燕，李国学），H2S累计排放量较少，0.2×10-6mol/kg，排放时段为初始升温阶段和翻堆后的升温阶段。

本项目每15天堆肥一次，全年共堆肥24次，堆肥过程中前10天左右进行恶臭集中释放，因此，年堆肥恶臭产生时间按240天计。堆肥车间面积900m2，则氨气的产生量0.02kg/h。

本项目干湿分离后粪渣量为2755.27t/a，0.34kg/h，则计算出H2S的产生量为0.00214kg/h。

②堆肥车间恶臭产排情况分析

堆肥车间喷洒植物除臭剂，可使堆肥车间中的恶臭气体浓度降低80%。则堆肥车间恶臭气体排放源强见表3-3-3。

表3-3-3堆肥车间恶臭气体产生及排放情况

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 废气产生量kg/h | 采取的防治措施 | 核算方法 | 排放量 kg/h | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆肥 | 无组织排放 | NH3 | 排污系数 | / | 0.020 | 喷洒植物除臭剂，同时辅助厂界绿化带除臭效率80% | 排污系数 | 0.0040 | 8760 |
|  |  | H2S |  | / | 0.00214 |  |  | 4.28×10-10 |  |

（3）污水处理系统恶臭

本项目污水处理工艺为“格栅+集水池+固液分离设备+厌氧反应池”。

本项目采用《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中推荐模式内“模式Ⅱ”的处理工艺，该污水处理工艺中经过厌氧反应产生的气体主要为沼气，经收集后利用，无恶臭排放。在格栅、集水池等工段会有恶臭气体产生，但本项目污水处理池均密封，格栅和集水池均采取加盖全密闭措施，格栅和集水池内的臭气随水流进入厌氧池发酵，同时污水处理系统采用负压系统，运用空气对流，负压换气的原理，抑制恶臭排放。

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，采用经验系数，即每处理1gBOD5可产生0.002gNH3和0.000005gH2S。根据废水源强核算本项目产生废水量18015.13t/a，厌氧处理按80%BOD5去除率计，废水进口BOD按6935.10mg/L，出口BOD5按1400mg/L计算，BOD5去除量为102.14t/a。计算得出氨的产生量为0.023kg/h，H2S的产生量为5.83×10 -5kg/h。

由于本项目清粪率高，经过干湿分离后污水含固率小，废水产生的恶臭气体的量也相对较小，因此这部分恶臭气体以无组织的形式逸散至空气中。为了减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，采取喷洒植物除臭剂，并加强污水处理站周围绿化。采取以上措施后，恶臭可减少80%。

污水处理站恶臭源强见表3.2-11。

表3-3-4  本项目废水BOD5源强

| 废水量（m3/a） | BOD5产生浓度（mg/m3） | BOD5产生量（m3/a） | BOD5排放浓度（mg/m3） | BOD5排放量（m3/a） | BOD5处理量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18015.13 | 6935.10 | 127.97 | 1400 | 25.83 | 102.14 |

表3-3-5 本项目污水处理站产生的NH3、H2S排放情况

| 污染物 | 处理量(m3/a) | 产生系数（g/gCOD） | 产生量（kg/h） | 环保措施 | 排放量（kg/h） | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 102.14 | 0.002 | 0.023 | 喷洒植物除臭剂，同时辅助厂界绿化带除臭效率80% | 0.005 | 8760 |
| H2S |  | 0.000005 | 5.83×10 -5 |  | 1.23×10 -5 |  |

3.5.1.2 沼气产生

本项目黑膜厌氧发酵池仅夏季运行，冬季不运行。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，理论上每去除1 kg COD可产生0.35 m3沼气进行计算。项目夏季共计去除COD约255.87t/a，由此可计算猪场夏季产生沼气量89553.34m3/a、484.07m3/d，项目产生的沼气经过净化后进入火炬系统燃烧。

表3-3-4  本项目废水COD源强

| 废水量（m3/a） | COD产生浓度（mg/m3） | COD产生量（m3/a） | COD排放浓度（mg/m3） | COD排放量（m3/a） | COD处理量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18015.13 | 16865.76 | 311.23 | 3000.00 | 55.36 | 255.87 |

3.5.1.3 饲料加工粉尘废气

饲料加工生产过程中粉尘主要产生于原料接收、破碎筛分、配料混合等工序均会产生粉尘。项目生产线于原料接收处、破碎筛分处和配料混合处分别设置了1套粉尘收集系统，收集后粉尘汇合进入布袋除尘器处理后尾气经过一根15m高排气筒排放，饲料加工生产线配套排气筒编号为DA0002。

（1）饲料加工粉尘废气

本项目产生颗粒物主要是饲料在粉碎混合工序产生的粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第二分册资料中“1320 饲料加工行业”的产排污系数0.054kg/t，本项目加工饲料6300t/a，饲料加工运行时间5040h/a，废气量为2000m3/h，则颗粒物产生量为0.34t/a，0.068kg/h），产生浓度为33.75mg/m3。废气经集气罩收集+布袋收尘器处理后由15m高排气筒排放，配套排气筒编号为DA0002，收集效率90%，除尘效率95%，则颗粒物排放速率为0.003kg/h，排放量0.017t/a，排放浓度为1.69mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值（排放速率≤3.5 kg/h，排放浓度≤120 mg/m3）；无组织排放的颗粒物的排放速率为0.013kg/h，排放量0.007t/a。非正常工况下，按照除尘器去除率为70%计算，则非正常工况颗粒物排放量为0.02kg/h,0.102t/a。

表3.5-4  饲料加工粉尘废气污染物产生、排放情况

| 污染源 | 排气筒编号 | 废气量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工 | DA0002 | 2000 | 33.75 | 0.068 | 0.34 | 1.69 | 0.003 | 0.017 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物最高允许排放浓度限值≤120 mg/m3，最高允许排放速率≤3.5 kg/h（24 m排气筒）。 |

3.5.1.4 锅炉烟气

本项目锅炉工业废气量、污染物烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放源强依据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的燃生物质工业锅炉计算，计算参数如下：①废气量=6240.28 立方米/吨-原料，即1吨原料产生6240.28立方米烟气。②烟尘=1.12克/kg-原料，即1吨原料产生1.12千克烟尘。③氮氧化物=1.02千克/吨-原料，即1吨原料产生1.02千克氮氧化物。④二氧化硫排放量=17S千克/吨-原料（其中含硫量（S％）是指燃料收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示含硫率，本项目含硫量以0.07%计，S=0.04），即1吨原料产生0.68千克二氧化硫。

本项目冬季取暖采用1台4t/h燃生物质锅炉供暖。生物质成型燃料的量约为1345.4t/a。锅炉烟气采用布袋除尘器处理，除尘效率95%。锅炉烟气经布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放。

表 3-3-4 产污系数表

| 来源 | 产品名称 | 原料名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 产生量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业锅炉（热力生产和供应行业） | 其他 | 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等） | 工业废气量 | 标立方米/吨-原料 | 6240.28 | 8395672.712 | m3/a |
|  |  |  | SO2 | 千克/吨-原料 | 17S | 0.91 | t/a |
|  |  |  | NOx | 千克/吨-原料 | 1.02 | 1.37 | t/a |
| 《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制指南（试行）》 | / | / | 烟尘 | g/kg-原料 | 1.12 | 1.51 | t/a |

本项目锅炉烟气的污染物主要为颗粒物、SO2、NOX。废气产生量为8395672.712m3/a（1665.81m3/h），污染物产生浓度、产生速率及产生量分别为：颗粒物80.12mg/m3、0.133kg/h、0.67t/a，SO2 108.97mg/m3、0.182kg/h、0.91t/a，NOX163.45mg/m3、0.272kg/h、1.37t/a。烟气经布袋除尘器处理后由30m高烟囱排放，除尘效率95%。废气排放量为8395672.712m3/a（1665.81m3/h），污染物排放浓度、排放速率及排放量为：颗粒物 4.01mg/m3、0.007kg/h、0.03t/a，SO2 108.97mg/m3、0.182kg/h、0.91t/a，NOX 163.45mg/m3、0.272kg/h、1.37t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值：烟尘：50 mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300mg/m3。非正常工况下，按照除尘器去除率为70%计算，则非正常工况颗粒物排放量为0.040kg/h。

表3.5-5  锅炉烟气污染物产生、排放情况

| 污染源 | 废气量(m3/h) | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 烟气(DA0001) | 烟尘 | 1665.81 | 0.133 | 80.12 | 0.67 | 0.007 | 4.01 | 0.03 |
|  | SO2 |  | 0.182 | 108.97 | 0.91 | 0.182 | 108.97 | 0.91 |
|  | NOX |  | 0.272 | 163.45 | 1.37 | 0.272 | 163.45 | 1.37 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值：烟尘：50 mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300 mg/m3。 |

3.5.1.5 食堂油烟

本项目设置职工食堂，根据项目就餐人数设置2个标准灶，项目定员50人，按人均每天食用动植物油30 g，动植物油挥发量占食用油总量的2.7%计算，每天烹饪时间按6 h计，油烟产生量为6.75g/h、14.78kg/a，配套风机风量为2000 m3/h，油烟产生浓度为3.38mg/m3，采用净化效率≥60%的油烟净化器处理，油烟排放量、排放速率、排放浓度分别为5.91kg/a、2.70g/h、1.35mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。

3.5.1.6 沼气排放废气

本项目黑膜厌氧发酵池沼气产生量89553.34m3/a、484.07m3/d，项目产生的沼气经过净化后进入火炬系统燃烧。

沼气主要成分为甲烷，与天然气成分相近，本次评价参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）及《社会区域类环境影响评价》，每燃烧1万m3原料排放废气量：136259.17 m3，烟尘：2.4kg，SO2：4 kg（含硫量按200 mg/m3计），NOx：18.71 kg。

经计算可知，夏季火炬燃烧沼气燃烧废气量为1220246m3/a，烟尘、SO2和NOx产生量分别为0.020t/a、0.03t/a、0.13t/a。

3.5.1.7 大气污染源源强核算汇总表

项目大气污染源源强核算见表3.5-6。

表3.5-6  大气污染物产生、排放情况表

| 污染源 | 气量(m3/h) | 污染因子 | 产生 | 治理措施 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率(kg/h) | 浓度(mg/Nm3) | 产生量(t/a) |  | 速率(kg/h) | 浓度(mg/Nm3) | 排放量(t/a) |
| 猪舍恶臭 | 无组织 | NH3 | 1.773 | -- | 15.5315 | 干清粪工艺；科学的设计日粮；及时清理猪舍并喷洒除臭剂；风机上安装生物过滤器 | 0.0098 | -- | 0.086 |
|  |  | H2S | 0.289 | -- | 2.5316 |  | 0.00077 | -- | 0.0067 |
| 堆肥车间 | 无组织 | NH3 | 0.0205 | -- | 0.012 | 定期喷洒除臭剂，加强通风、加强场区绿化 | 0.00086 | -- | 0.041 |
|  |  | H2S | 2.13×10-9 | -- | 0.12 |  | 0.0041 | -- | 4.28×10-10 |
| 污水处理恶臭 | 无组织 | NH3 | 0.023 | -- | 0.20 | 定期喷洒除臭剂 | 0.005 | -- | 0.0216 |
|  |  | H2S | 5.83×10 -5 | -- | 0.0005 |  | 1.23×10 -5 | -- | 5.31×10-5 |
| 沼气火炬燃烧（夏季） | 274.83 | 烟尘 | 0.004 | 17.61 | 0.02 | 火炬燃烧 | 0.004 | 17.61 | 0.02 |
|  |  | SO2 | 0.006 | 29.36 | 0.03 |  | 0.006 | 29.36 | 0.03 |
|  |  | NOX | 0.028 | 137.31 | 0.13 |  | 0.028 | 137.31 | 0.13 |
| 饲料加工车间废气 | 2000 | 粉尘 | 0.068 | 33.75 | 0.34 | 1台布袋除尘器+1根15m排气筒 | 0.003 | 1.69 | 0.017 |
| 锅炉烟气 | 1665.81 | 烟尘 | 0.133 | 80.12 | 0.67 | 1根20 m高排气筒 | 0.007 | 4.01 | 0.03 |
|  |  | SO2 | 0.182 | 108.97 | 0.91 |  | 0.182 | 108.97 | 0.91 |
|  |  | NOX | 0.272 | 163.45 | 1.37 |  | 0.272 | 163.45 | 1.37 |
| 食堂油烟 | 2000 | 油烟 | 0.00675 | 3.38 | 0.01478 | 油烟净化器处理 | 0.00270 | 1.35 | 0.00591 |

3.5.2 废水污染源源强核算

养殖过程中的废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体、锅炉排污水和生活污水，主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等，具体产污环节及主要污染物见表3.5-7。

表3.5-7  废水产生环节及污染物情况

| 序号 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体及沼渣滤水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 2 | 锅炉排污水 | SS、CODcr |
| 3 | 生活污水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N |

根据已建成运营的养殖场废水资料，确定生猪养殖场主要污染物产生浓度及其性质见表3.5-8。

表3.5-8  生猪养殖场废水中的污染物质量浓度  单位：mg/L（pH无量纲）

| 种类 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体 | 6.3~7.5 | 19500 | 8000 | 16000 | 1200 |
| 锅炉排污水 | 6~9 | 40 | / | 20 | / |
| 生活污水 | 6~9 | 300 | 160 | 200 | 25 |

- 猪尿

根据《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009.2）东北区保育猪尿液量为 1.57L/头﹒d，育肥猪尿液量为 3.62L/头﹒d，本项目猪尿产生量35.32m3/d，12893.27m3/a。

（2）猪舍冲洗废水

本项目猪舍夏季（185天）每10天冲洗一次，冬季（180天）每20天冲洗一次，猪舍冲洗水按照用水80%计，夏季猪舍冲洗废水量为0.936m3/d，冬季猪舍冲洗废水量为0.472m3/d，废猪舍冲洗,水量为258.12m3/a，排入污水处理系统处理。

（3）猪粪固液分离液体

项目猪粪含水率较大（约为80%），经固液分离后含水率降至60%，可以分离出大约50%的干物质，猪场粪便产生量为5518.55t/a，故固液分离产生液体约为2763.28m3/a，7.57m3/d，排入污水处理系统处理。

（4）锅炉排污水

根据《第一次全国污染源普查产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量续2，可知锅炉排污水产污系数为0.259吨/吨-原料（燃生物质燃料），本项目种猪舍、育肥舍和保育舍以及办公室等供暖区域建筑面积16337m2，年用生物质成型燃料的量约为1345.4t/a，则产生锅炉排污水1.94t/d，348.46t/a。

（5）生活污水

本项目共有职工50人，生活用水量为6t/d，即2190t/a；排水量按用水量的80%计，则生活污水量为4.8t/d，即1752t/a。

综上，项目冬季废水产生量50.10m3/d，以180天计，冬季废水产生量共9018m3，于污水收集池及黑膜厌氧发酵池暂存；夏季废水产生量为48.63m3/d，以185天计，夏季废水产生量共8996.55m3，排入污水处理系统处理。全年废水产生量合计18015.13m3，本项目建设1座污水收集池（容积3000m3）和2座黑膜厌氧发酵池（容积5704m3和18744m3），足以容纳本项目废水。夏季场区猪尿、猪舍清洗废水及猪粪经固液分离产生的液体、锅炉排污水和生活污水排入黑膜厌氧发酵池进一步处理，处理后沼液在黑膜厌氧发酵池储存，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节黑膜厌氧发酵池储存，可储存整个夏季的沼液。

项目废水主要污染物产生及排放情况见表3.5-9。

表3.5-9  废水排放源强一览表

| 工序 | 水量 （m3/a） | 项目 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液 | 15914.67 | 浓度（mg/L） | 15500 | 5000 | 16000 | 1200 |
|  |  | 产生量（t/a） | 246.68 | 79.57 | 254.63 | 19.10 |
| 锅炉排污 | 348.46 | 浓度（mg/L） | 40 | 0 | 20 | 0 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.0139 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 |
| 生活污水 | 2190 | 浓度（mg/L） | 300 | 160 | 200 | 30 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.657 | 0.3504 | 0.438 | 0.0657 |
| 黑膜厌氧发酵池进水 | 18453.13 | 浓度（mg/L） | 13404.14 | 4331.18 | 13823.11 | 1038.49 |
|  |  | 产生量（t/a） | 247.35 | 79.92 | 255.08 | 19.16 |
| 黑膜厌氧发酵出水 | 18453.1332 | 浓度（mg/L） | 3000 | 1400 | 2000 | 900 |
|  |  | 排放量（t/a） | 55.36 | 25.83 | 36.91 | 16.61 |

3.5.3 噪声污染源源强核算

本项目的噪声污染源主要为猪舍噪声（猪叫声、通风系统）、固液分离设备以及泵、风机等设备运转产生的噪声。本项目采取的减噪措施如下：

①选用低噪声设备；

②加装减震器、高噪声设备加装消声器；加橡胶减震垫；

③采用密闭式或选用较好的隔声材料；

④在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响等。

通过采取以上措施，经距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。本项目主要噪声设备和降噪措施，见表3.5-10。

表3.5-10  主要设备噪声源

| 序号 | 种类 | 来源 | 产生方式 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理前 | 治理措施 | 治理后 |
| 1 | 猪舍噪声（猪叫、通风系统） | 猪舍 | 连续 | 75 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声；选低噪声设备 | 60 |
| 2 | 固液分离设备 | 固液分离车间 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 3 | 水泵 | 污水站 | 连续 | 80 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 65 |
| 4 | 锅炉房 | 水泵 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 5 |  | 风机 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 6 | 饲料加工设备噪声 | 饲料加工车间 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 7 | 风机 | 废气处理设备 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消声 | 65 |

3.5.4 固体废物污染源源强核算

本项目固体废物主要包括除尘灰、铁性杂质、猪粪、固液分离粪渣、沼渣、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾等。

（1）除尘灰

本项目饲料加工过程中配套除尘器会产生收集的除尘灰，产生量0.32t/a，此部分除尘灰作为原料料回用至配料混合工序，用于生产饲料。

（2）铁性杂质

项目饲料加工过程中永磁筒产生少量的铁性杂质，产生量0.05t/a，收集后外售。

（3）猪粪及固液分离粪渣

本项目猪粪排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中生猪单位畜禽粪便日产生量，1.24kg/d·头计算。项目常年存栏量12193头，本项目粪便产生量总计15.12t/d，5518.55t/a，新鲜猪粪含水率约80%，经固液分离后的猪粪渣含水率约60%，则经过固液分离后产生2755.27t/a的粪渣，其余276.28t/a固液分离液体进入黑膜厌氧发酵池发酵处理。固液分离粪渣粪便进入阳光棚发酵有机肥外售。

（4）病死猪

根据建设单位提供资料，项目猪的正常死亡及普通疫病死亡率约为2‰，项目生猪出栏量为商品猪20000头，则正常死亡及普通疫病的病死猪约40头，4.80t/a，（按出栏育肥猪体重计），在项目营运期间产生的病死猪只分正常死亡和意外死亡两种，对于不同死亡方式产生的猪只，应严格按照《黑龙江省动物防疫条例》采取不同的对策及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。处置方法如下：

①因疫情死亡的猪只应及时上报给有关部门，由有资质部门进行无害化处理。

②因正常死亡或非传染性疾病死亡的猪只，应进行卫生填埋。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，养殖场应设置2个安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度3m、直径3m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入死尸后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。井填满后，须用粘土填埋压实并封口。病死猪应当在当地防疫部门监督下填埋处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。

（5）医疗废物

养殖场卫生防疫过程产生的废注射器和废药瓶产生量以每头猪0.005kg/a计，全场产生量约为0.06t/a，废注射器和废药瓶按危险废物管理，属于HW01类危险废物，废物代码为900-001-01，于医疗废物暂存间暂存，定期送集中收集后交由有资质的单位处理。

表3-3-8  建设项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 建筑面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 医疗废物 | HW01 医疗 废物 | 900-001-01 | 医疗废物暂存间 | 15m2 | 采用专用包装袋及容器分类 收集、暂存 | 20m3 | 30d |

根据《危险废物收集、储运、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的规定，本项目危险废物在转运处置前分别经分类集中收集后存储于危险废物暂存间，危险废物定期由专用运输车辆运至危险废物处置单位，不会产生二次污染。

本项目危险废物处置措施如下：

（1）危险废物暂存间设置要求

为了减小废物储运风险，防止危废流失污染环境，本项目专门设置危险废物暂存间，专门用于临时存放医疗废物等危险废物；危废暂存间不得过量存储，暂存间内不得存储其他普通垃圾，并应设置醒目的标牌，易于识别；危险废物暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。将各类危险废物必须分区存放，并设有隔离间隔断，并对危废暂存间内配备通风换气设施。危险废物暂存间内废物定期交由有资质单位安全处置。

（2）收集措施

在采取处理废物的同时，加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施：

①分类收集是减少危害和安全处理的前堤。对液状的危废和中间品应采用废液缸或包装桶进行收集，对废弃的固态状产品可采用塑料袋收集，并在包装容器上标识储存物。经过上述预处理后，危险废物分类临时储存在危险废物暂存间内，累计至一定数量后通过污物通道由专用运输车辆外运至危险废物处置单位。

②本项目应实现人流和物流的分开。项目内配有专人将医疗废物分类存放、打包等，运送人员按规定时间和运输路线将本项目产生的污物从污物出口运出，可有效避免了污物收集和转运过程中的危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故。③危险废物暂存间做到防风、防雨、防晒。

④危险废物暂存间地面基础必须防渗，防渗层2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。

⑤建设单位应监督所有危险废物的收集，禁止将危险废物混入生产废水中排放。

上述危险废物的收集和管理，将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

（3）控制要求

企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：

①应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

②定期检查场地的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。

③强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

⑤检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

⑥完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

⑦当暂存间因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭后，应设置标志物，注明关闭，以及使用该暂存间时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

⑧项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

建设方应合理选择运输路线，可尽量减少危险废物对人群的影响，危险废物的运输时间必须避免企业上下班的高峰期

（6）废沼气脱硫剂

项目沼气脱硫采用干式脱硫，脱硫剂的主要成分为氧化铁，废沼气脱硫剂未纳入《国家危险废物名录》（2016版），主要成分为氧化铁，不属于危险废物，沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家更换时回收处置，项目废脱硫剂产生量约为1.2 t/a。

（7）生活垃圾及餐馀废物

生活垃圾产生量为0.5kg/（人·d）。本项目定员50人，则生活垃圾产生量为9.125t/a。由当地环卫部门清运处理。餐馀废物产生量为0.2kg/人•天，则项目运行期间餐馀废物产生量为3.65t/a，交由环卫部门收集处理。

（8）锅炉灰渣

锅炉炉渣产生量根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》（HJ991-2018）固体废物源强核算方法中物料衡算法计算。

Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目燃烧生物质量为1345.4t/a

Aar——收到基灰分的质量分数，%；根据同类燃料成分报告本项目取12.36%

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据黄飞、何明等人《锅炉机械不

完全燃烧燃烧热损失 q4 的因素分析》中，考虑锅炉热效率为85%，q4=11.97%

Qnet，ar——收到基低位发热量，KJ/kg。本项目取14225.6KJ/kg（3400Kcal/kg）。

根据以上计算，锅炉灰渣产生量为233.93t/a。

表3.5-11  固体废物产生和处置情况一览表

| 序号 | 固废来源 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 类别 | 危废代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料加工除尘器 | 除尘灰 | 0.32 | 一般固废 | — | 返回各自工序回用 |
| 2 | 饲料加工永磁筒 | 铁性杂质 | 0.05 | 一般固废 | — | 收集后外售 |
| 3 | 生猪饲养 | 猪粪 | 5518.55 | 一般固废 | — | 进入固粪处理区进行固液分离 |
| 4 | 固液分离 | 粪渣 | 2755.27 | 一般固废 | — | 于固粪处理区固粪存放区暂存 |
| 5 | 生猪饲养 | 病死猪 | 4.8 | 一般固废 | — | 厂区填埋井填埋处置进行处理 |
| 6 | 生猪饲养 | 医疗废物 | 0.06 | 危废HW01 | 900-001-01 | 于医疗废物暂存间暂存，定期送有资质单位处置 |
| 7 | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 1.2 | 一般固废 | — | 厂家回收 |
| 8 | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.125 | 一般固废 | — | 由当地环卫部门清运处理 |
| 9 |  | 餐馀废物 | 3.285 | 一般固废 | — | 环卫部门收集处理 |
| 10 | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 233.93 | 一般固废 | — | 统一收集，外售综合利用 |

根据环境保护部公告2017年第43号《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》附件中《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，项目危险废物汇总见表3.5-12。

表3.5-12  项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废注射器和废药瓶 | HW01医疗废物 | 900-001-01 | 0.06 | 卫生防疫过程 | 固态 | 废注射器和废药瓶 | 药物残留、病原菌 | 1d | In | 于医疗废物暂存间暂存，定期送有资质单位处置 |

3.5.5 生态环境影响简述

由于本项目临时占地位于永久占地范围内，因此项目运营过程中对临时占地生态环境不会产生明显影响。改变原有土地利用方式的主要是永久占地

施工结束后，工程永久占地对植被的破坏是不可逆的，使其原自然生态系统的所有功能完全丧失。项目养殖场占地为一般农田，项目运营期间对产生的污染物采取行之有效的环保措施后可以做到达标排放，对区域生态环境影响较小。项目建成后绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，可弥补工程占地带来的植被生物量和生产力的损失，因此项目建设对植被的影响小。

## 3.6 配套消纳粪污土地

（1）粪肥养分供给量

粪肥养分供给量=∑(各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量)×养分留存率

本项目存栏量：本项目按照年存栏12193头猪计算消纳粪污土地。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》3.3猪当量规定：1头猪为1个猪当量，1个猪当量的氮排泄量为11kg/a；生猪、奶牛、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%。本项目固液分离粪渣进入固粪处理区发酵后外售，不进入消纳地，因此本项目肥水中氮排泄量为5.5kg/a；

养分留：由于本项目产生的固体粪便和污水属于固体粪便堆肥、厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值62%；

因此本项目全年粪肥供给量为41578.13kg/a。

（2）单位土地粪肥养分需求量

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；抚远市玉米的产量按650 kg/亩计；由《指南》中的表1可知每100 kg产量玉米需要吸收氮量为2.3 kg；配套土地种植玉米的单位土地养分需求量分别为14.95 kg/亩；

施肥供给养分占比：根据粪污消纳土地监测结果可知土壤全氮含量＞1 g/kg，耕地为旱地，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，土壤养分水平为I类土壤，本次施肥供给占比取35%；

粪肥占施肥比例：50%（根据当地实际情况确定，本项目取50%）；

粪肥当季利用率：25%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%~30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25%）；

项目区土地种植玉米时单位土地粪肥养分需求量为10.47kg/亩；

经计算，本项目配套消纳地面积约为3971.17亩。抚远市农业农村局已与胜利屯签订了4000亩耕地粪肥供给协议供给协议（协议见附件），故可以消纳本项目产生的液肥。公司负责无偿将沼液输送至农田内，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

## 3.7 清洁生产分析

3.7.1 清洁生产的概念

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产是我国经济可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。通过选择清洁原料、清洁工艺等，减少或消除污染物，使污染物产生量最小化；清洁生产往往通过提高利用效率来实现，可以帮助企业降低生产成本，从源头削减污染物排放，减轻末端处理负担，降低建设项目的环境风险。

3.7.2 项目清洁生产分析

拟建项目为标准化规模生猪养殖项目，目前暂无行业的清洁生产标准。本次评价参照已公布的其他行业规范，从生产工艺与装备水平、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物处理与综合利用指标和环境管理要求等方面对本项目的清洁生产进行分析。

（1）生产工艺与装备水平

①生产工艺先进性分析

a选用优良新品种，有利于养殖业健康稳定，持续发展。

b采取适度规模的集约化养殖方式，有利于采用能耗物耗小，污染物排放量少的清洁生产工艺，提高经济效益，提高环境质量。

c养殖场设施完善，猪舍结构合理，设计和建设时将充分考虑环保的要求，猪舍里的粪便采用干清粪法清出，《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）4.3指出“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清，采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺”。本项目清粪工艺符合以上要求，由于猪舍产生的猪粪、猪尿不用水冲洗，大大降低了污水量的产生，节约用水70%以上。本项目采用的干清粪工艺与水泡粪工艺相关指标对比结果见表3.7-1所示。

表3.7-1  清粪工艺对比

| 指标 | 干清粪 | 水冲粪 |
| --- | --- | --- |
| 工艺说明 | 本项目清粪工艺是环保部认定的干清粪工艺，猪舍采用刮粪机使粪便聚堆然后通过车辆运输至干湿分离间。 | 及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生。水冲粪的方法是粪尿污水混合进入缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。 |
| 优点 | 干清粪工艺固态粪污含水量低，粪中营养成分损失小，肥料价值高，便于高温堆肥或其它方式的处理利用。自动化程度高。 | 冲粪方式可保持猪舍内的环境清洁，有利于动物健康。 |
| 缺点 | 一次性投资较大，还要花费一定的运行维护费用。 | 耗水量大需消耗大量的水来冲洗猪舍的粪便，污染物浓度高。 |

d坚持农牧结合、种养平衡原则，严格根据土地对猪粪尿的消纳能力，控制养殖规模，做到畜禽养殖废水资源化利用，不向地表水体排放，以控制对环境的污染。

e配套建设沼气净化系统，沼气净化后燃烧外排，达到创效、节能、环保等目的。

②设备先进性分析

a本项目引进先进的乳头饮水线，降低了猪场饮用水的消耗，大量的节约水资源，减少污染物的排放，属于目前国内较先进的设备。

b猪舍使用自动料线系统，可以节省饲料，解决应激，提高猪场管理效率和自动化水平，符合清洁生产原则。

综上所述，拟建项目装备水平达到了国内先进水平。

（2）资源能源利用指标

①原材料选择

企业外购的喂养饲料不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）和《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。

②资源能源利用指标

本项目采用干清粪工艺，新鲜水用量为39355.05m3/a，比水冲工艺用水量大大减少，工艺用水量相对较小，不仅节约了水资源，同时还减少了废水的产生量，从源头上对污染物的产生量进行了控制，充分体现了清洁生产的原则。本项目产生的沼气净化后燃烧排放。同时项目采取一系列的节能降耗措施，项目资源能源利用指标较低。

综上，在“资源能源利用指标”方面，本项目均处于国内先进水平。

（3）产品指标

本项目采用现代科学育肥技术，在各个饲养阶段均采用科学的饲养方法和技术手段，所生产的商品猪肉嫩丝滑，品质较高，无污染、无公害，深受广大群众喜爱，属清洁产品。固液分离粪渣及沼渣进入固粪处理区发酵外售，沼液农用回田。

综上，在“产品指标”方面，本项目均处于国内先进水平。

（4）污染物产生指标

①废气

本项目采用先进的生产工艺和技术装备从根本上减少了污染物的排放，并对废气污染源采取了比较完善的污染防治措施。固粪处理区设为封闭式建筑，喷洒除臭剂；猪舍采用干清粪工艺，科学的设计日粮，饲料中添加EM菌，及时清理猪舍并喷洒除臭剂，加强厂界绿化带建设，同时在风机上安装生物过滤器以减少恶臭污染物排放量；堆肥车间和污水处理区喷洒除臭剂以减少恶臭污染物产生量；饲料加工粉尘废气均配置除尘器以减少粉尘排放量；各股废气完全能够达到污染物排放标准要求，实现达标排放，对周围环境空气影响较小。

②废水

本项目采用先进的干法清粪工艺，减少了废水的产生量和排放量，项目产生的废水主要包括猪尿、冲洗废水、职工生活污水。本项目所产生的废水总量为18015.13m3/a。废水中的主要污染因子有COD、NH3-N，其中COD的产生量为247.35t/a，NH3-N的产生量为19.16t/a。冬季废水于黑膜厌氧发酵池储存，待来年夏季一同处理后，产生的沼液作为农肥施用于农田，沼气净化后燃烧排放，固液分离粪渣进入固粪处理区发酵后外售。项目废水不外排，对地表水环境影响较小。

③固体废物

项目猪粪产生量为5518.55t/a。项目对猪粪便采用干清粪工艺，经固液分离出猪粪，进入固粪处理区发酵外售，新鲜猪粪含水率约80%，经固液分离后的猪粪渣含水率约60%，可以分离出大约50%的干物质，则经过固液分离后产生2755.27t/a的粪渣，2763.28t/a分离后液体进入黑膜厌氧发酵池发酵处理。固液分离粪渣于阳光棚内堆肥，发酵外售；病死猪在厂内进行无害化处理；医疗废物定期送有资质单位处置。本项目固体废物处置率达到100%，产生良好的经济效益和社会效益，符合循环经济和清洁生产要求。

（5）废物处理与综合利用指标

本项目建成后猪粪、污水处理过程中产生的固液分离粪渣进行统一收集发酵后外售，实现固废100%综合利用，沼液和沼渣作为农肥用于周边农田。

（6）环境管理分析

公司注重对环境的管理，设置环境保护机构及清洁生产办公室，负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求。按照《环境管理体系  要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。生产过程实行全过程环境管理，各工序的操作管理严格按工艺操作规程，生产及环保设备的使用、维护、检修制定完善的管理制度并严格执行，安装必要的监测仪表并加强计量监督。建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。

综上，在“环境管理要求”方面，项目处于国内先进水平。

（7）清洁生产结论

综上所述，拟建项目符合当前相关产业清洁生产的要求，项目生产工艺与装备水平、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物处理与综合利用指标和环境管理要求等方面均可达到国内先进水平，满足清洁生产要求。

## 3.8 非正常工况分析

根据导则规定，点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。对照导则要求，本项目废气、废水治理措施发生故障时，会导致非正常排放。

（1）废气治理措施不正常运行

本项目饲料加工粉尘废气收集后送布袋除尘器处理。当布袋除尘器喷吹阀发生故障时，由于不能正常反吹，因此布袋除尘器的阻力增大，通过布袋除尘器阻力的变化和值班人员的巡回检查就可以发现，喷吹阀更换容易且不会对布袋除尘器的除尘效率有明显的影响；而当布袋发生破损时，由于局部气流短路因此使得布袋除尘器的阻力减小，本项目布袋破损后，除尘效率按70%计算，则非正常工况考虑为生产线布袋破损，则粉尘的非正常排放速率为0.020 kg/h，考虑粉尘非正常排放持续时间1小时。

上述非正常排放情形下各废气污染物排放情况见表3.8-1。

表3.8-1  项目非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常工况情形 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉料接收、提升及投料废气 | 布袋破损 | 颗粒物 | 0.020 | 1 | 2 |

（2）废水治理措施不正常运行

废水处理系统如果出现设备故障，将影响整体处理效率，最不利情况为场区内产生的污水未经处理。在上述工况下产生的废水，要求全部收集在黑膜沼气池中，禁止回用及外排；待设备状况运营正常后，进行再处理。由于本项目产生的综合废水不外排，全部进行资源化利用，产生的沼液作为肥料施用于农田，对地表水环境不产生直接影响。

根据经验统计，非正常工况一般按2天计，项目污水最大日产生量约为50.57m3，则2天产生的污水量约为101.14m3；项目事故废水进入黑膜厌氧发酵池处理。

## 3.9 污染源强的确定

1、废水污染源强的确定

本项目各废水产生情况见表3.9-1。

表3.9-1  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量t/a | 产生浓度/（mg/L） | 产生量/(t/a) | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放废水量t/a | 排放浓度/（mg/L） | 排放量/(t/a) | 排放时间（h） |
| 生猪饲养工段 | 生猪饲养相关设施 | 猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体 | COD | 类比法 | 151914.67 | 15500 | 246.68 | 黑膜厌氧发酵池 | / | / | 0 | 0 | 0 | 4320 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 5000 | 79.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 16000 | 254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 1200 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | / | 生活污水 | COD | 类比法 | 2190 | 400 | 0.6307 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 300 | 0.4730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300 | 0.4730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉排水污水 | 锅炉 | 锅炉排水污水 | COD | 系数法 | 348.46 | 40 | 0.0139 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 20 | 0.0070 |  |  |  |  |  |  |  |

2、废气污染源强的确定

本项目各废气产生情况见表3.9-2。

表3.9-2  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 气量(m3/h) | 污染因子 | 产生 | 治理措施 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率(kg/h) | 浓度(mg/Nm3) | 产生量(t/a) |  | 速率(kg/h) | 浓度(mg/Nm3) | 排放量(t/a) |
| 猪舍恶臭 | 无组织 | NH3 | 1.773 | -- | 15.5315 | 干清粪工艺；科学的设计日粮；及时清理猪舍并喷洒除臭剂；风机上安装生物过滤器 | 0.0098 | -- | 0.086 |
|  |  | H2S | 0.289 | -- | 2.5316 |  | 0.00077 | -- | 0.0067 |
| 堆肥车间 | 无组织 | NH3 | 0.0205 | -- | 0.012 | 定期喷洒除臭剂，加强厂界绿化 | 0.00086 | -- | 0.041 |
|  |  | H2S | 2.13×10-9 | -- | 0.12 |  | 0.0041 | -- | 4.28×10-10 |
| 污水处理恶臭 | 无组织 | NH3 | 0.023 | -- | 0.20 | 定期喷洒除臭剂，加强厂界绿化 | 0.005 | -- | 0.0216 |
|  |  | H2S | 5.83×10 -5 | -- | 0.0005 |  | 1.23×10 -5 | -- | 5.31×10-5 |
| 沼气火炬燃烧（夏季） | 274.83 | 烟尘 | 0.004 | 17.61 | 0.02 | 火炬燃烧 | 0.004 | 17.61 | 0.02 |
|  |  | SO2 | 0.006 | 29.36 | 0.03 |  | 0.006 | 29.36 | 0.03 |
|  |  | NOX | 0.028 | 137.31 | 0.13 |  | 0.028 | 137.31 | 0.13 |
| 饲料加工车间废气 | 2000 | 粉尘 | 0.068 | 33.75 | 0.34 | 1台布袋除尘器+1根15m排气筒 | 0.003 | 1.69 | 0.017 |
| 锅炉烟气 | 1665.81 | 烟尘 | 0.133 | 80.12 | 0.67 | 1根20 m高排气筒 | 0.007 | 4.01 | 0.03 |
|  |  | SO2 | 0.182 | 108.97 | 0.91 |  | 0.182 | 108.97 | 0.91 |
|  |  | NOX | 0.272 | 163.45 | 1.37 |  | 0.272 | 163.45 | 1.37 |
| 食堂油烟 | 2000 | 油烟 | 0.00675 | 3.38 | 0.01478 | 油烟净化器处理 | 0.00270 | 1.35 | 0.00591 |

3、噪声污染源强的确定

本项目主要噪声源具体情况见表3.9-3。

表3.9-3  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB（A） | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值dB（A） | h |
| 生猪饲养 | 猪舍 | 风机 | 连续 | 类比法 | 装置外1m处 | 75 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声；选低噪声设备 | 15 | 类比法 | 60 | 8760 |
|  |  | 猪叫声 | 连续 |  |  | 70 | / | 0 |  | 70 | 8760 |
|  | 固液分离车间 | 搅拌器 | 固液分离车间 |  |  | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 20 |  | 70 | 4440 |
|  | 锅炉房 | 水泵 | 连续 |  |  | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 20 |  | 70 | 5040 |
|  |  | 风机 | 连续 |  |  | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 20 |  | 70 | 5040 |
|  | 饲料中转区 | 饲料中转区设备噪声 | 连续 |  |  | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 20 |  | 70 | 3488 |
|  | 废气处理设备 | 风机 | 连续 |  |  | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 25 |  | 65 | 4440 |
|  | 污水站 | 水泵 | 连续 |  |  | 80 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 15 |  | 65 | 4440 |

4、固废

本项目固体废物排放情况见表3.9-3。

表3.9-4  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 | 处理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 工艺 | 处置量t/a |  |
| 饲料加工 | 除尘器 | 除尘灰 | 一般固体废物 | 类比法 | 0.32 | 返回各自工序回用 | 0.32 | 返回各自工序回用 |
| 饲料加工 | 永磁筒 | 铁性杂质 | 一般固体废物 | 类比法 | 0.05 | 收集后外售 | 0.05 | 收集后外售 |
| 粪污处理 | 固液分离 | 猪粪 | 一般固体废物 | 类比法 | 5518.55 | 粪渣于固粪处理区暂存，发酵外售 | 5518.55 | 粪渣进入固粪处理区暂存，发酵外售 |
|  |  | 固液分离粪渣 |  |  | 2755.27 |  | 2755.27 |  |
| 病死猪及医疗废物 | 病死猪及医疗废物 | 病死猪 | 一般固体废物 | 类比法 | 4.8 | 病死猪处理车间高温降解处理 | 4.8 | 病死猪处理车间高温降解处理 |
|  |  | 医疗废物 | HW01类危险废物，废物代码为900-001-01 | 类比法 | 0.06 | 医疗废物暂存间暂存，委托资质单位处置 | 0.06 | 医疗废物暂存间暂存，委托资质单位处置 |
| 沼气脱硫 | 沼气脱硫 | 废沼气脱硫剂 | 一般固体废物 | 类比法 | 1.2 | 生产厂家更换时回收处置 | 1.2 | 生产厂家回收处置 |
| 生活垃圾 | 全厂 | 生活垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 9.125 | 市政处理 | 9.125 | 市政处理 |
| 食堂 | 食堂 | 餐馀废物 | 一般固废 | 类比法 | 3.285 | 环卫部门收集处理 | 3.285 | 环卫部门收集处理 |
| 锅炉 | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 一般固废 | 物料平衡法 | 233.93 | 统一收集，外售综合利用 | 233.93 | 统一收集，外售综合利用 |

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 区域自然环境概况

4.1.1 地理位置

抚远市位于黑龙江省的东北部，地处黑龙江和乌苏里江汇合处的三角地带。东经133°40′08″～135°5′20″、北纬 47°25′30″～48°27′40″。东北两面隔黑龙江、乌苏里江与俄罗斯相望，南部与饶河市为邻，西部与同江市接壤。距俄罗斯远东中心城市哈巴罗夫斯克水路65km。边境线总长275km。市境东西最长105km，南北最长118km，全市辖区面积 6262.48km2．距省会哈尔滨 797km。

本项目厂址中心坐标：132°05'43.19"E，46°17'43.45"N。厂址东侧、北侧和南侧均为林地，西侧紧邻现有道路。厂址四周情况见附图1，项目地理位置图见附图2。

4.1.2 地形地貌

抚远市地处三江平原的边缘地带，第四纪以来一直呈间歇性沉降，尤其是全新世纪以来下沉幅度更大，形成低冲击平原。大面积为河流的一级阶地，海拔一般在40～66米，而抚远三角洲海拨最低为34米。地面起伏不大，一般相对高程为10米左右，北部沿黑龙江岸为低山丘陵，南部平原地区只有少数孤山或残丘散立，全市地势西南高东北低，总趋向为自西南向东北缓缓倾斜，坡降较小，一般为1/8000-1/10000，大片低洼处积水形成沼泽。

由于地质新构造的不均衡性和间歇性下沉，抚远市形成四种地貌单元，即:低山丘陵区、中部低温岗区、冲积平原和江河泛滥地。抚远市沿江砂岗较多，沟壑多在抚远山西侧，沟口为宽阔的浓江河，其地理形式为北部依山临江，东部为平原临江，西南与三江平原连成一体。

4.1.3地质构造

抚远县内地层自老至新有上古生界石炭二迭系，中生界白垩系、侏罗系新生界第三系和第四系地层。前第四系地层主要分布在县内抚远山一带，在地貌上为残丘。玄武岩零星分布在马小山、石头山、外小山一带。境内第四地层十分发育，由老至新层层迭置，现分述如下：

（1）前第四系

①上三叠-下侏罗统大岭桥组（T3-Jld）

分布与浓江河东的丘陵区，为一套海相沉积底层，组成岩性下部为凝灰岩。凝灰页岩，变形砂岩和页岩，上部主要为硅质岩，夹变质砂岩，页岩薄层及灰岩透镜体，在后期侵入体周围多被角岩化。

②第三系始-渐新统（E2-3）

埋藏于黑龙江漫滩下部，构成第四系基底，组成岩性主要为弱胶结的灰色、灰黄色、灰绿色泥岩、砂岩和砂砾岩，局部夹褐煤层及沥青质泥岩。

（2）第四系

①下更新统冲积-湖积区(Q1)

该组地层广泛分布于抚远第四系最底部，埋深80m-130m，厚度变化较大，一般在40m-120m，局部缺失，最厚达183m，直接覆在前第四系地层的上面。主要岩性为灰绿色粉细砂、中粗沙、砂砾石、砂卵石、卵砾石及黑色淤泥质亚粘土和淤泥质粉细砂。

②中更新统浓江组冲积层（Q2n）

该组地层分布在台地表层，在阶地和漫滩区埋藏于地表以下20m-40m深处，厚度70m-110m，最厚达141.6m。岩性可分为上、下两段：上段上部棕色棱块状角砾状亚粘土，下部为灰黄色、黄褐色砂和砂砾石，厚度13m-30m；下段由黄色渐变为灰色、暗灰色砂，含砾中粗砂和砂砾石，厚度30m-130m，中含有朽木。

③上更新统别拉洪河组冲积层(Q3b)

该组地层沿乌苏里江及其支流河谷，为一级阶地的地表，厚度10m-30m，岩性上部为3m-5m厚的黄褐色棱块状亚粘土夹薄层灰色淤泥质亚粘土。下部为黄褐色，灰黄色粉细砂和砂砾石，厚度为5m-25cm。

④全新统高漫滩冲积层(Ql4)

主要分布与乌苏里江及其支流的高漫滩上。岩性上部是黄色亚粘土或粉细砂，下部为灰黄色含砾中粗砂及砂砾石，厚度一般为20m-30cm。其下部砂砾石的特点是分选性、磨圆度好，砾石表面有锈染，成份以脉石英、肉红花岗岩、酸性火山岩为主，暗色变质岩和基性火山岩极少。

⑤全新统低漫滩堆积层(Q24)

沿乌苏里江岸边分布形成低河漫滩，岩性为黄色亚粘土、亚砂土、砂和砂砾石。

综上所述，抚远县第四系沉积物分布范围广，厚度大，主要岩性为砂、砂砾石层，浓江组、别拉洪河组沉积层构成了本区的主要含水层。

4.1.4地层岩性

地层岩性由新至老分述如下：

①耕土：黑色，稍密，主要有黏性土构成，含植物根系等有机物。最大厚度 0.30m；

②粉质粘上：黄褐色，可塑，无摇振反应，有光泽，干强度中等，任性中等，顶板最小埋深 0.30m，底板最大埋深2.00m；

③粉质粘上：黄褐色，硬塑，无摇振反应，有光泽，干强度中等，任性中等，顶板最小埋深 1.70m，底板最大埋深 5.10m，fak=200kpa；

④粉质粘上：黄褐色，硬塑，无摇振反应，有光泽，干强度中等，任性中等，顶板最小埋深 1.90m，最大揭露深度 10.00m，fak=240kpa；

岩土工程特征：场地地基土分布较均匀，场地较平坦，落差较小，地势和岩土工程性质较好，对建筑物无不良影响。标准冻深 2.20m。

4.1.5 水文地质

区域为第四系松散堆积层中广泛赋存孔隙潜水，地下水较丰富，地下水类型主要为第四系孔隙潜水，局部为基岩裂隙水及承压水。主要含水层为砂类土及碎石类土。

4.1.6 地表水系

抚远县河流总属黑龙江和乌苏里江两大水系。境内一级支流有三条，即浓江河、鸭绿河和别拉洪河，二、三级支流有60余条。沿江、沿河地带多湖、沼，总计500多个，其中水面在50亩以上的较大湖泡有16个。内陆河流其上游多为湿地，无明显河槽，中游多为平原沼泽性河流，下游比降较陡，才有明显河槽，河底纵比降小，一般约在1/10000左右，河槽弯曲系数大，枯水期河槽狭窄，河漫滩广阔；河里杂草丛生，水流速度极缓，渲泄能力极差。由于沿河地区沼泽广阔，每到汛期，受黑龙江洪水和乌苏里江洪水顶托，河水倒灌，经常造成大面积的洪水泛滥。内陆河流多集中分布在沿江一带，其中北部最多，东部次之，中部偏西亦少有分布，多属二级支流。

黑龙江发源于大兴安岭，全长4300km，自西南向东北流经抚远县，在通江乡黑瞎子岛东北角与乌苏里江汇合之后向北折入俄罗斯境内。黑龙江流经抚远县江段长100km，河床宽1-2km不等，河道弯曲度大，平均比降1/8000-1/16000m。本区段历史上最高水位42.390m，最低水位34.38m，平均水位38.38m。冰冻期一般从11月末到翌年4月下旬，约145d左右。

鸭绿河发源于同江市街津口与勤得利之间的额图山南侧低湿地，从西南向东北流经同江南、抚远县西部地区，在抚远镇西侧汇入大力加湖后向北注入黑龙江，全长194km，流域面积1336km2，本县流长85km，为平原沼泽性河流，上游无明显河槽，下游河槽宽10-20m，河道弯曲，比降平缓，沿河泡、沼成串，牛轭湖发育、滩地杂草丛生，径流迟缓，易形成季节性积水，洪水期受黑龙江水顶托。原河道已成干排、上游水截流进入黑龙江，截河沟以上流域面积599km2。

浓江河发源于同江市青龙山南重湿沼泽地，与鸭绿河平行流入本县，从西南入境向东北流经本县中部地区，在抚远镇西侧汇入大力加湖后向北注入黑龙江。全长199km，流域面积为2643km2，县境流长90km，流域面积为350km2。上游无明显河槽，平均比降1/8000-1/12000，弯曲系数为1.3-2.7，水深1-2.5m，滩地多漂筏、杂草，径流迟缓，洪水期受黑龙江水顶托，回水长达20km。下游同抚公路以下，汇入大力加湖滞洪区，上游被浓江河、鸭绿河截流沟截留汇入黑龙江，截流沟以上流域面积838km2，截流沟以上河道已成干排。

西河又名细河，浓江河支流，发源于三岔口东，向东汇入大力加湖北侧闸门上游处，西东走向，河流长17.5km，宽100m，水深1-6m，为常年性河流，产江杂鱼。

大木河又名大漠河，西河的支流，位于浓江乡大力加湖西侧，南北走向，河流长6.5km，宽10-100m，水深1-5m，为季节性河流，产江杂鱼。

大力加湖位于抚远县北部浓江河下游河口处，是三江平原少有的天然湖泊，是鸭绿河、浓江河、黒泡河三条沼泽性河流来水的承泄区，总控制面积3658km2。湖区呈狭长状，蓄水量2.1亿m3，正常水位38.0m，水深1.5-9m。湖北侧黑龙江入江口设有泄洪闸门和防洪大坝，高程43.6m。西岸地势平坦，荒原连片，是黑龙江高漫滩洪泛淹没区，地面高程40-43m之间，有广阔的滩地，牛轭湖非常发育，多湿地，水草资源十分丰富，东岸为狭长形抚远山延续丘陵坡脚，植被发育的此生林地。湖区建有养鱼场，盛产鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鲟鱼和鲶鱼等。

4.1.7气候概况

抚远镇地理纬度较高，位于寒温带湿润、半湿润带，为大陆性季节气候，四季分明。特点是冬季长，严寒多雪，夏季短，湿热多雨。全年以西南风为主，占30%以上，冬季平均风速为3.lm/s，夏季平均风速为2.8m/s。年平均气温为1.4℃，极端最高气温为36.6℃，极端最低气温为-37.4℃，历年最大积雪厚度53cm，年平均降水量591.2mm，最大冻结深度为2.7m。

## 4.2 环境保护目标调查

4.2.1 环境空气

项目所在地及周边环境空气功能区二类区，主要环境保护目标为环境空气评价范围内的抚远火车站等。环境空气保护目标距离项目厂区距离较远。企业采取了有效的污染防治措施可将对敏感点影响降至最低。

4.2.2 声环境

本项目及环境保护目标所在区域为《声环境质量标准》（GB3096- 2008）规定的1类声功能区。厂界周围200m范围内无声环境保护目标。

4.2.3 地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中划分依据，项目所在区域地下水类别为III类。主要保护目标为评价范围内分散式饮用水源及评价区域内地下水。

## 4.3 环境质量现状评价

4.3.1 环境空气质量现状评价

本次环境空气质量现状来自抚远市2018年环境质量公报数据，补充监测委托黑龙江华谱环境监测科技有限公司于2019年9月17日-9月23日进行现场监测。

抚远市基本污染物监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3 ；补充监测因子为氨气、硫化氢、TSP。本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中监测布点以近20年统计的当地的主导风向为轴向，在厂址及下风向5km范围内设置1~2个监测点，本项目在厂址布设1个监测点。

1、空气质量达标区判定

根据《抚远市2018年环境质量报告》，2018年抚远市空气质量达到国家二级标准，市区环境空气质量指数AQI达到和好于二级的优良天数为364天，比上年增加5天，达标比例为99.7%，比上年提高1.3个百分点；轻度污染天数为1天。

空气中主要污染物可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）浓度均值分别为21μg/m³和16μg/m³，比上年下降4μg/m³和2μg/m³。一氧化碳浓度均值0.4mg/m³、二氧化硫浓度均值为3μg/m³、二氧化氮浓度均值为6μg/m³和臭氧（8H）浓度均值为44μg/m³。比上年分别下降0.6mg/m³、5μg/m³、3μg/m³、2μg/m³。

综上可知，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，抚远市属环境空气质量达标区。

2、环境空气质量补充监测

（1）监测点位

本项目环境空气质量现状补充监测点位基本信息见表4.3-1和图4.3-1。

表4.3-1  其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点位坐标/m | 监测因子 | 监测 时段 | 取样 时间 | 相对 方位 | 相对 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1#厂址 | 200 | 124 | 硫化氢、氨气、TSP | 短期浓度 | 2019.4 | / | / |

图4.3-1  环境空气质量现状监测点位分布图

（2）监测方法

本项目环境空气质量现状监测方法见表4.3-2。

表4.3-2  环境空气质量现状监测方法

| 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）亚甲基蓝分光光度法 |
| 氨气 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| TSP | 重量法 |

（3）监测结果

本项目补充监测其他污染物结果见表4.3-3。

表4.3-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/ | 监测浓度范围/（mg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标概率/ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  | （μg/m3） |  |  | % |  |
| 1#厂址 | 200 | 124 | 硫化氢 | 短期浓度 | 10 | 0.005-0.009 | 90 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨气 | 短期浓度 | 200 | 0.10-0.16 | 80 | 0 | 达标 |
|  |  |  | TSP | 短期浓度 | 300 | 0.088-0.095 | 32 | 0 | 达标 |

4、评价结论

本项目位于环境空气质量达标区；评价区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，补充监测的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；补充监测的硫化氢、氨气满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

4.3.2 地表水环境现状监测与评价

本项目的地表水体为黑龙江，水环境功能区划是Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《抚远市2018年环境质量报告》，黑龙江抚远断面满足Ⅳ类水质标准。

4.3.3 地下水环境现状监测与评价

1、监测数据的来源

本次评价地下水质量现状监测数据委托黑龙江华谱环境监测科技有限公司于2019年9月17日进行现场监测。

2、监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次工作布置水质监测点3个，水位监测点6个分别分布于建设项目场地厂址及其下游，监测点位置见图4.3-1。

3、监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、氨氮、氰化物、挥发酚类、耗氧量、氟、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、铅、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共29项。

4、监测时间及频次

监测1天，每天各监测点采样1次。

5、监测分析方法及检出限

地下水环境监测因子检测方法及检出浓度见表4.3-9。

表4.3-9  地下水监测分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |
| 3 | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 （10.1重氮耦合分光光度法） |
| 4 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |
| 5 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 （4.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） |
| 6 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 （10.1二苯碳酰二肼分光光度法） |
| 7 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 （7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法） |
| 8 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488-2009 |
| 9 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （11.1 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2006 |
| 10 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （9.1 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2006 |
| 11 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |
| 12 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |
| 13 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1称量法） GB/T 5750.4-2006 |
| 14 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 |
| 15 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 （1.3铬酸钡分光光度法） |
| 16 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 （2.1硝酸银容量法） |
| 17 | Ca2+、Mg2+ 、K+、Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 |
| 18 | CO32-、HCO3- | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002） 酸碱指示剂滴定法 |
| 19 | Cl-、SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42 -）的测定离子色谱法HJ 84-2016 |
| 20 | 砷、汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |
| 21 | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T 7480-1987 |
| 22 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2.1多管发酵法） |
| 23 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006（1.1平皿计数法） |

6、评价方法

评价应用单项污染指数法：

Pi=Ci/Cs

式中：Pi——某参数的单项污染指数；

Ci——某参数的实测浓度（mg/L）；

Cs——某参数的评价标准（mg/L）；

对pH：

Pi= （Ci≤7时）

Pi= （Ci＞7时）

式中：Csu——标准规定的pH值下限；

Csd——标准规定的pH值上限。

7、评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行。

8、评价结果

①水质现状评价

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求，地下水环境质量监测结果见下表4.3-10~表4.3-12。

9、现状评价结论

由上述表可以看出，各监测点位的监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。

表4.3-10  地下水八大离子现状监测结果统计表

| 监测点 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | K+（毫克当量） | Na+（毫克当量）） | Ca2+（毫克当量 | Mg2+（毫克当量） | CO32-（毫克当量） | HCO3-（毫克当量） | Cl-（毫克当量） | SO42-（毫克当量） | 阳离子合计 | 阴离子合计 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | meq/L | meq/L | meq/L | meq/L | meq/L | meq/L | meq/L | meq/L | meq/L | meq/L | E |
| 潜1 | 1.44 | 14.9 | 29.9 | 12.4 | 0 | 140 | 16.7 | 27.2 | 0.07 | 0.64 | 1.50 | 1.03 | 0 | 2.30 | 0.47 | 0.57 | 3.24 | 3.34 | -4.71 |
| 潜2 | 1.41 | 15.0 | 27.5 | 11.8 | 0 | 130 | 16.4 | 27.2 | 0.07 | 0.65 | 1.38 | 0.98 | 0 | 2.13 | 0.46 | 0.57 | 3.08 | 3.16 | 0.40 |
| 潜3 | 1.53 | 13.2 | 29.2 | 10.5 | 0 | 128 | 13.0 | 25.6 | 0.08 | 0.57 | 1.46 | 0.88 | 0 | 2.10 | 0.37 | 0.53 | 2.99 | 3.00 | -2.30 |

表4.3-11  地下水水质现状监测结果统计表

| 监测点 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚类 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 | 耗氧量 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 氯化物 | 硫酸盐 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 个/L | 个/mL |
| 潜1 | 7.00 | 0.120 | 0.30 | 0.001L | 0.003L | 0.002L | 0.0003L | 0.00004L | 0.004L | 128 | 0.23 | 217 | 16.8 | 28 | 0.0025L | 0.0005L | 0.14 | 0.07 | <2 | 32 | 7.00 |
| 潜2 | 7.06 | 0.109 | 0.29 | 0.001L | 0.003L | 0.002L | 0.0003L | 0.00004L | 0.004L | 121 | 0.27 | 231 | 16.6 | 28 | 0.0025L | 0.0005L | 0.14 | 0.07 | <2 | 22 | 7.06 |
| 潜3 | 6.92 | 0.114 | 0.26 | 0.001L | 0.003L | 0.002L | 0.0003L | 0.00004L | 0.004L | 119 | 0.23 | 239 | 13.2 | 26 | 0.0025L | 0.0005L | 0.12 | 0.06 | <2 | 37 | 6.92 |

注：L为低于检出限。

表4.3-12  地下水水质标准指数计算结果

| 监测点 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚类 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氯化物 | 硫酸盐 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜1 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0.0005L | 0.0015L | 0.001L | 0.00015L | 0.00002L | 0.002L | 0284 | 0.23 | 0.217 | 0.0672 | 0.112 | 0.00125 | 0.00025 | 0.467 | 0.7 | 0.667 | 0.32 | 0 |
| 潜2 | -0.12 | 0.218 | 0.0145 | 0.0005L | 0.0015L | 0.001L | 0.00015L | 0.00002L | 0.002L | 0.269 | 0.27 | 0.231 | 0.0664 | 0.112 | 0.00125 | 0.00025 | 0.467 | 0.7 | 0.667 | 0.22 | -0.12 |
| 潜3 | -0.053 | 0.228 | 0.013 | 0.0005L | 0.0015L | 0.001L | 0.00015L | 0.00002L | 0.002L | 0.264 | 0.23 | 0.239 | 0.0528 | 0.104 | 0.00125 | 0.00025 | 0.4 | 0.6 | 0.667 | 0.37 | -0.053 |
| 承1 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0.0005L | 0.0015L | 0.001L | 0.00015L | 0.00002L | 0.002L | 0284 | 0.23 | 0.217 | 0.0672 | 0.112 | 0.00125 | 0.00025 | 0.467 | 0.7 | 0.667 | 0.32 | 0 |

4.3.4 声环境现状监测与评价

1、监测点位

在场址四周8个监测点，监测点位见图4.3-4。

图4.3-4  噪声现状监测点位分布图

2、监测因子和测量方法

监测因子为等效连续A声级Leq，dB(A)，测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

3、监测时间与频次

监测时间为2019年9月17日~9月18日连续监测2天，每天昼间（06：00-22：00）、夜间（22：00-06：00）各监测一次。

4、评价标准

厂界采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间55 dB(A)、夜间45 dB(A)。

- 各监测点噪声监测结果见表4.3-13。

表4.3-13  厂界噪声监测结果  单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果dB（A） | 检测点位 | 检测时间 | 检测结果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东1 | 9月17日 | 50.2 | 40.3 | N1厂界东1 | 9月18日 | 51.2 | 41.5 |
| N2厂界南1 |  | 51.1 | 40.3 | N2厂界南1 |  | 50.8 | 41.2 |
| N3厂界南2 |  | 50.9 | 40.8 | N3厂界南2 |  | 51.1 | 40.2 |
| N4厂界西1 |  | 53.5 | 44.2 | N4厂界西1 |  | 53.9 | 44.8 |
| N5厂界西2 |  | 54.0 | 44.1 | N5厂界西2 |  | 54.3 | 43.6 |
| N6厂界北1 |  | 52.8 | 43.1 | N6厂界北1 |  | 52.2 | 41.8 |
| N7厂界北2 |  | 51.6 | 42.5 | N7厂界北2 |  | 51.4 | 41.8 |
| N8厂界北3 |  | 51.3 | 41.4 | N8厂界北3 |  | 51.6 | 41.0 |

从声环境现状监测统计和评价情况可知，厂界现状噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

4.3.5 土壤环境现状监测与评价

1、监测点布设

本项目土壤现状监测点在厂址内设置3个监测点位，监测点位见图4.3-5。

2、监测项目

pH、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌、铬。

3、采样时间与频次

2017年12月8日，采样一次。

4、分析方法

监测分析方法见表4.3-14。

表4.3-14  土壤监测分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤中pH的测定 |
| 2 | 汞、砷 | 原子荧光法 |
| 3 | 铜、锌、铅 | 火焰原子吸收分光光度法 |
| 4 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |
| 5 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
| 6 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 |

图4.3-5  土壤现状监测点位分布图

（5）评价方法

采用土壤单项污染指数法，计算公式为：

土壤单项污染指数=土壤污染物实测值/土壤污染物质量标准。

（6）评价标准

执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）筛选值标准。

（7）土壤环境监测与评价结果

土壤环境质量监测及评价结果见表4.3-15所示。

表4.3-15  项目土壤监测结果

| 基本项目 |
| --- |
| 检测点位 | pH | 铬 | 铅 | 镉 | 锌 | 镍 | 铜 | 砷 | 汞 |
| S1 | 0-20cm | 8.26 | 12 | 66 | ND | 62 | 34 | ND | 8.07 | 0.067 |
| S2 | 0-20cm | 8.22 | 13 | 61 | ND | 64 | 31 | ND | 7.72 | 0.084 |
| 特征污染物 |
| 检测点位 | pH | 水溶性盐 | / | / | / | / | / | / | / |
| S1 | 0-20cm | 8.26 | 1.2 | / | / | / | / | / | / | / |
| S2 | 0-20cm | 8.22 | 1.4 | / | / | / | / | / | / | / |
| S3 | 0-20cm | 8.24 | 1.3 | / | / | / | / | / | / | / |

将土壤环境现状监测结果与标准比较，监测点土壤现状值均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。

## 4.4 区域污染源调查

本项目属于新建项目，位于抚远市通江乡东红村胜利屯，评价范围内无其它大型工业企业，主要污染源为农村分散生活源、农业面源污染。

# 5 施工期环境影响分析

## 5.1 施工期环境空气影响分析

本项目施工期间的大气污染源主要包括施工扬尘及施工机械、车辆排放的废气和装修阶段的有机废气，其中影响最为突出的是施工扬尘。

5.1.1 施工扬尘影响分析

（1）施工扬尘

根据拟建项目的污染源分析，本项目施工期扬尘主要为土方挖掘及现场堆放、地面平整、设备安装、砂石和水泥等物料的装卸及运输过程中产生的扬尘。水泥、砂石等建筑料运输、装卸、堆存，在有风天气均易产生一定的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。

（2）环境影响分析

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题，本次评价施工场地扬尘情况类比有关单位进行的现场实测资料进行综合分析。北京市环科院曾对多个建筑施工工地的扬尘污染影响进行了监测，监测结果见表5.1-1。石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的实测资料列于表5.1-2。

表5.1-1  建筑施工工地扬尘污染TSP检测结果一览表  单位：mg/m3

| 工地名称 | 工地内 | 工地上风向 | 工地下风向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 m | 50 m | 100 m | 150 m |  |
| 侨办工地 | 0.759 | 0.328 | 0.502 | 0.367 | 0.336 | 平均风速2.4 m/s |
| 金属材料总公司工地 | 0.618 | 0.325 | 0.472 | 0.356 | 0.332 |  |
| 广播电视部工地 | 0.596 | 0.311 | 0.434 | 0.376 | 0.309 |  |
| 劲松小区工地 | —— | 0.303 | 0.538 | 0.465 | 0.314 |  |
| 平均值 | 0.658 | 0.317 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

表5.1-2  石家庄市施工近场大气TSP浓度变化表

| 距工地距离m | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度mg/m3 | 场地未洒水 | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |
|  | 场地洒水 | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |  |

由表5.1-1~5.1-2可见：

①当风速为2.4 m/s时建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.9~2.3倍，平均2.1倍。

②建筑工地下风向150 m处TSP浓度24小时平均值为0.322 mg/m3，为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值的1.1倍，在下风向200米处TSP可达到相应的环境空气质量标准。

（3）施工扬尘污染防治措施

为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位应严格加强管理，采取适当措施严格控制施工期间产生的扬尘。

①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，围挡高度不低于2.5米。

③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

⑦基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。

⑧施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

⑨施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。

⑩施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

⑫施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

⑬施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

⑭建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

⑮遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

⑯建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

⑰鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。

⑱工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，应进行绿化。

通过以上污染防治措施的实施，可有效的减少扬尘的产生，使施工扬尘对环境的影响降至最低，并随着施工期的结束而影响随之消失。

5.1.2 施工机械和运输车辆尾气影响分析

施工过程中施工机械和运输车辆绝大多数为柴油发动机，但是施工机械数量有限、施工时限较短，环评要求采取以下控制措施：①提高机械设备的正常使用率，缩短工期，降低燃油废气排放量；②施工期必须加强施工机械的管理和维修，选用质量较好的施工机械；同时工程所在区域环境空气质量较好，SO2、NO2环境容量较大，因此，施工机械和运输车辆排放尾气不会对当地大气环境产生明显影响。

5.1.3 装饰材料废气影响分析

装饰工程用油漆、涂料等挥发造成的废气，主要有甲醛等，属无组织排放。对有机溶剂挥发拟采取以下控制措施：①采用质量好，国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料产品；②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；③施工作业场所加强通风，保证空气流通，降低污染物浓度；④施工作业人员配戴防毒面罩和口罩，保证作业人员的身体健康。采取以上措施有效减小有机溶剂对周围环境造成的影响。

## 5.2 施工期水环境影响分析

本项目在施工期产生的废水主要为施工废水和建筑施工人员的生活污水。

施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。

项目平均施工人数为50人，按照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2017）规定，施工营地施工人员人均用水量约60 L/（人·天），废水排放系数按0.8计算，施工人员生活污水产生量2.4 m3/d，施工人员生活污水污染物浓度按CODCr：400 mg/L、BOD5：300 mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：30 mg/L，污染物产生量为CODCr：0.96 kg/d、BOD5：0.72 kg/d、SS：0.72 kg/d、NH3-N：0.072 kg/d。施工生活污水中洗漱废水作为地面及道路喷洒用水，其余排入防渗旱厕贮存，定期清掏作农肥回用于农田。

## 5.3 施工期声环境影响分析

（1）噪声源分析

拟建项目施工期的噪声污染源主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的。施工期各工段噪声级较高的机械设备主要有推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、吊管机、定向钻机、冲击钻机、液压抓斗等，噪声级一般在78~100 dB（A）之间；施工过程中运输车辆一般使用中型、轻型载重自卸汽车等，其噪声源具有线源和流动源特征，噪声级在76~90 dB（A）之间。施工期主要噪声源及声级强度具体见下表5.3-1。

表5.3-1  施工期主要噪声源噪声级统计表

| 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） | 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 78~96 | 7 | 打桩机 | 85~100 |
| 2 | 挖掘机 | 78~96 | 8 | 混凝土搅拌机 | 78~89 |
| 3 | 定向钻机 | 90 | 9 | 液压抓斗 | 85~95 |
| 4 | 冲击钻机 | 95~100 | 10 | 吊管机 | 76~83 |
| 5 | 振捣棒 | 93 | 11 | 中型载重自卸汽车 | 76~90 |
| 6 | 电锯 | 100 |  |  |  |

由于施工现场内设备的位置不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。一般施工场界噪声平均声级超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求15~25 dB（A）。

（2）噪声预测模式

为了反映施工噪声对施工现场及周围环境的最大影响，假设不存在任何声屏障，对于施工期间的噪声源的预测，通常视为点源预测计算。根据点声源衰减模式，可以估算出离声源不同距离敏感区的噪声值，点声源预测模式如下：

式中：LP—距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；

LP0—距声源r0米处的参考声级，dB（A）；

r0—LP0噪声的测点距离（5 m或1 m），m；

△L—采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。

噪声级的叠加公式如下：

式中：L总—某点的总声压级；

n—声源总数；

Li—第i个噪声源在某一预测点处的声压级。

（3）声环境影响分析

①施工机械噪声预测结果

施工期各种噪声源多为点声源，根据前述的预测方法和预测模式，考虑最不利情况对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到表5.3-2的预测结果。

表5.3-2  建筑施工主要噪声源经距离衰减后噪声值

| 序号 | 主要设备 | 不同距离（m）处最大声压级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 180 | 200 |
| 1 | 推土机 | 96 | 82 | 76 | 70 | 65.1 | 62 | 56 | 52.5 | 50.9 | 50 |
| 2 | 挖掘机 | 96 | 82 | 76 | 70 | 65.1 | 62 | 56 | 52.5 | 50.9 | 50 |
| 3 | 定向钻机 | 90 | 76 | 70 | 64 | 59.1 | 56 | 50 | 46.5 | 44.9 | 44 |
| 4 | 冲击钻机 | 100 | 86 | 80 | 74 | 69.1 | 66 | 60 | 56.5 | 54.9 | 54 |
| 5 | 振捣棒 | 93 | 79 | 73 | 67 | 62.1 | 59 | 53 | 49.5 | 47.9 | 47 |
| 6 | 电锯 | 100 | 86 | 80 | 74 | 69.1 | 66 | 60 | 56.5 | 54.9 | 54 |
| 7 | 打桩机 | 100 | 86 | 80 | 74 | 69.1 | 66 | 60 | 56.5 | 54.9 | 54 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 89 | 75 | 69 | 63 | 58.1 | 55 | 49 | 45.5 | 43.9 | 43 |
| 9 | 液压抓斗 | 95 | 81 | 75 | 69 | 64.1 | 61 | 55 | 51.5 | 49.9 | 49 |
| 10 | 吊管机 | 83 | 69 | 63 | 57 | 52.1 | 49 | 43 | 39.5 | 37.9 | 37 |

现场施工时具体投入多少台设备很难预测，假设上述设备各1台同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果列入下表。

表5.3-3  多台设备同时运转到达预定地点距离的总声压级

| 距离（m） | 1 | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总声压级（dB（A）） | 106.6 | 92.6 | 86.6 | 80.6 | 75.7 | 72.6 | 69.7 | 66.6 | 60.6 | 57.1 | 54.6 |

由表5.3-3可知，在没有其它防护和声障的情况下，昼间和夜间分别在距施工现场70 m和400 m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求。

上述计算结果亦表明，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响，以实现达标排放。主要措施如下：

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

②合理安排时间：合理安排施工时间，严禁在夜间（22:00~6:00）施工，并尽可能避开午休时间（12:00~14:00）。特殊情况确需连续作业或夜间作业的，要采取有效措施降噪，事先做好周边群众工作，并取得当地环保部门和建设行政主管部门批准后施工；

③施工总平面布置时，将高噪声设备布置在远离敏感点的位置，通过距离衰减，以减轻施工机械产生的噪声对周围环境敏感点的影响；

④采用声屏障措施：建立临时声屏障，也可以在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，对相对固定的机械设备尽可能的设置操作棚，尽可能减少设备噪声对环境的影响；

⑤车辆运输尽量在白天进行，控制车速，并控制在经过村庄时的鸣笛；

⑥加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）；

⑦施工单位要加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

采取以上噪声控制措施，施工噪声经降噪、隔声、距离衰减后场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求。

## 5.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

主要为建筑边角料、碎砖头、废水泥、沉渣、废包装袋和废弃装修材料等。其一方面占用土地影响正常施工空间，另一方面也是造成扬尘和水体污染的重要污染源，本次环评要求该类固体废弃物统一收集后由当地环卫部门定期清运处理。

（2）生活垃圾

本工程平均施工人数为50人，工地生活垃圾按0.62 kg/（人·d）计，产生量约为31 kg/d，统一收集后由当地环卫部门清运处理。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

（1）施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。

（2）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的建筑垃圾应及时分类收集。

综上所述，项目施工期对周围环境的影响较小，施工期活动结束后可恢复。

## 5.5 施工期生态环境影响分析

项目施工期对生态环境的影响主要体现为占用土地、扰动土层、影响生物多样性、加剧水土流失。

5.5.1 土地利用影响分析

本项目建设地点位于抚远市通江乡东红村胜利屯。项目不占用临时占地，堆放材料均位于永久占地内，施工便道利用现有道路。

（1）永久性工程占地影响分析

本工程永久占地工程主要是养殖场区，其建设使土地利用功能发生显著变化，使土地使用功能永久地转变为人工建筑，改变了其自然结构与功能特点。

抚远市农业农村局要与土地出租方、地方政府及有关职能部门积极协调，在施工前认真落实地方有关征地补偿手续及其费用；同时在施工和运营期间要落实本报告书中的有关环境保护措施，将永久性工程占地对周边地区土地利用的影响减到最小。

（2）临时性工程占地影响分析

项目施工期养殖场地无临时占地，一般仅在施工阶段造成沿线土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内（1年~2年）能恢复原有的利用功能。对土地利用的轻微影响也将逐渐消失。

综上，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。

5.5.2 对土壤的影响分析

工程施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方取土、填方堆放、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长和农业生产能力。根据建设项目的工程内容，工程施工过程的土石方开挖、回填对土壤的影响最大。工程对土壤的影响，主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

（1）土壤性质的影响

施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。

①扰乱土壤耕作层、破坏土壤结构

土壤耕作层是土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越的土壤，平均深度一般为15 cm~25 cm，土层松软，团粒结构发达，能够较好的调节植物生长的水、肥、气、热条件。地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除令开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤耕作层及其结构。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复，在生境恶劣的环境下尤其困难。因此，在整个施工过程中，该工程对土壤耕作层的影响较严重。

②混合土壤层次，改变土体构型

无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。工程土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显的改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气透水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。

③影响土壤紧实度

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。

（2）土壤肥力影响

自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其它方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。

根据资料统计，在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降30~40%，土壤养分将下降30~50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%。这表明即使在施工过程中实行分层堆放和分层覆土等保护措施，工程对土壤养分仍有明显的影响，事实上，在施工过程中，难以严格保证对表土实行分层堆放和分层覆土，因而施工对土壤养分的影响更为明显，最后导致土地生物生产量的下降。

（3）土壤污染影响

工程施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾和废（污）水，包括泥浆、废弃余料等废物，如不收集处理残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响土壤耕作和作物生长。因此，施工时必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛撒。

总之，项目施工建设虽然改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过加大对施工作业带农肥料的投入，可增加土壤有机质含量，恢复土壤团粒结构，有效地减轻压实效应和缩短消除压实效应所需的时间，土壤质量将会逐渐得到恢复。

5.5.3 生物多样性影响分析

（1）对植被的影响

施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，永久占地土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除。项目所占土地现状为天然草地、其他草地，植被生物量和生产力均较小。

拟建项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘、施工过程洒落的石灰和水泥，会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收。另外，原材料的堆放、车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

本项目对植被的影响，因具体工程类型的不同而有所差异，其中养殖场建设对植被的影响呈点状分布，从工程类别的影响来看，养殖场为永久占地，原有地表植被较少植被，相反项目建成后人工栽植绿化植被增加了永久占地内的植物多样性；对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围，大部分区域在2~3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3~5年时间。项目建成后绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，可弥补工程施工带来的植被生物量和生产力的损失，并有较大的提高，因此项目建设对植被的影响小。

（2）对动物的影响

拟建项目占地周边无大型陆生野生动物存在，因此不存在对大型陆生野生动物生存产生影响的问题；拟建项目沿线主要分布有蚂蚁、蝗虫、毛虫、蜘蛛、蚯蚓、鼹鼠、野兔等，均属于本地区广布物种，对环境的适应性相对较强。项目施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开施工附近区域。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动的控制，减少对动物的干扰，夜间尽量减少活动；合理安排施工时间，在动物活动频繁季节停止施工。在此基础上，项目建设对动物的影响小。

5.5.4 水土流失的影响分析

项目位于抚远市通江乡胜利屯东方红村，根据《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》，属于三江平原-兴凯湖生态维护农田防护区（I-2-1wn），该区地势坡缓坡长，土壤抗冲抗蚀能力强，坡面水土流失不严重，本区应重点发挥生态维护农田防护区作用，坚持山水林田湖综合治理，构建网带片、乔灌草相结合的林草防护体系，因地制宜的发展复合型生态农业，做到宜耕则耕、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔，促进水土资源的合理保护与高效开发利用。加强油气采区及井田沉降带的监督管理和水土流失治理，保护区域的生态环境。

项目开发建设过程扰动原地貌、占压土地、损坏植被等活动，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，导致区域生态环境恶化，抗逆能力和环境容量下降，加剧水土流失。因此项目开发建设过程中，应充分保护现有土地资源，对不可避免造成水土流失的部位坚持以改善生态环境、植物措施优先为前提，应采取工程措施、植物措施、临时措施相结合的综合措施，加强预防保护措施，在时间上、空间上形成完整的防护体系。本次评价要求在主体工程建设的同时，充分考虑水土资源的合理利用与保护，在促进地方经济的同时，力求保护、恢复和重建项目区生态环境。

按照水土流失防治分区，针对不同区域、不同工程部位，因地制宜布置水土流失防治措施。采取工程措施、植物措施、临时措施和预防保护措施相结合的综合防治措施，在时间和空间上形成一个完整的水土保持防治体系。

（1）工程措施

①表土收集：采用人工进行施工作业，连同表土及地表植被一起进行剥离。剥离厚度为30 cm，剥离后的表土集中堆存，作为后期覆土来源。养殖场分阶段施工，表土收集随施工进度同行。剥离后的表土先集中堆放在预留地内的临时堆土场表土堆放区，主体施工结束后，作为绿化工程区表层的绿化土回覆。

②覆土整地

工程建设结束后对绿化区进行覆土整地，覆土平整采用人工进行施工作业，回铺地表要保持平整，回铺土层一般为30 cm。覆土整地在基础施工结束后、植物措施实施之前，先对绿地范围内进行整理，清理表层的垃圾和杂物，再将预备好的的种植土及表土，均匀地回覆到规划的绿地范围内。

（2）植物措施

项目所在区域植物种类较少，且没有不可恢复或者珍惜植物，项目建成后绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，植物配置以乡土物种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花草灌木进行搭配。尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化，以及各种灌木和草本类花卉、播撒草籽加以点缀。场内绿化会增加场区内的植被覆盖率和生物产量，有利于水土保持、防风固沙。

（3）临时措施

①密目网临时遮盖：临时堆土为避免降水冲刷和扬尘产生，对其表面进行密目网遮盖，四周采用钢钉固定或大石块压实固定。

②临时插板挡墙：堆料区采用插板挡墙进行拦挡，插板挡墙材料选用彩钢瓦，高2 m，连接处采用钢（铁）丝固定，管线分段逐步施工，彩钢瓦可循环使用。

③临时沉淀池：沉淀池尺寸设计参照《水利技术标准汇编》的有关规定计算，宽度为1.2 m，长度2.4 m，深度1.5 m。

（4）预防保护措施

水土保持工程施工时序和施工期临时防治措施安排对水土流失的防治效果影响很大，若安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失。施工区土、沙料运输堆放过程中应进行遮盖；建筑材料运输车辆进行遮盖；工程施工中应落实水土保持监督和监测工作，保证水土保持方案落实。

# 6 营运期环境影响预测评价

## 6.1 环境空气影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定要求二级评价项目不需要进一步预测，根据AERSCREEN估算模式的估算结果对环境影响进行分析。估算模式参数见表2.6-2，本项目废气主要包括猪舍恶臭、堆肥车间恶臭、污水处理区恶臭、锅炉烟气中烟尘、SO2、NOX和饲料加工车间粉尘。

### 6.1.1恶臭

猪舍、堆肥车间和污水处理区面源无组织污染源估算结果见6.1.1。

表6.1-1  恶臭气体最大地面浓度及其占标率计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 猪舍 |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | C（mg/m3） | P（%） | C（mg/m3） | P（%） |
| 10 | 0.007899 | 3.95 | 0.000621 | 6.21 |
| 50 | 0.00882 | 4.41 | 0.000693 | 6.93 |
| 100 | 0.009754 | 4.88 | 0.000766 | 7.66 |
| 150 | 0.010516 | 5.26 | 0.000826 | 8.26 |
| 185 | 0.010971 | 5.49 | 0.000862 | 8.62 |
| 200 | 0.010704 | 5.35 | 0.000841 | 8.41 |
| 250 | 0.008613 | 4.31 | 0.000677 | 6.77 |
| 300 | 0.006705 | 3.35 | 0.000527 | 5.27 |
| 350 | 0.005435 | 2.72 | 0.000427 | 4.27 |
| 400 | 0.004527 | 2.26 | 0.000356 | 3.56 |
| 450 | 0.003856 | 1.93 | 0.000303 | 3.03 |
| 500 | 0.003338 | 1.67 | 0.000262 | 2.62 |
| 600 | 0.002606 | 1.3 | 0.000205 | 2.05 |
| 700 | 0.002115 | 1.06 | 0.000166 | 1.66 |
| 800 | 0.001766 | 0.88 | 0.000139 | 1.39 |
| 900 | 0.001507 | 0.75 | 0.000118 | 1.18 |
| 1000 | 0.001307 | 0.65 | 0.000103 | 1.03 |
| 1100 | 0.001149 | 0.57 | 0.00009 | 0.9 |
| 1200 | 0.001022 | 0.51 | 0.00008 | 0.8 |
| 1300 | 0.000917 | 0.46 | 0.000072 | 0.72 |
| 1400 | 0.00083 | 0.41 | 0.000065 | 0.65 |
| 1500 | 0.000756 | 0.38 | 0.000059 | 0.59 |
| 1600 | 0.000693 | 0.35 | 0.000054 | 0.54 |
| 1700 | 0.000639 | 0.32 | 0.00005 | 0.5 |
| 1800 | 0.000591 | 0.3 | 0.000046 | 0.46 |
| 1900 | 0.00055 | 0.27 | 0.000043 | 0.43 |
| 2000 | 0.000513 | 0.26 | 0.00004 | 0.4 |
| 2100 | 0.000481 | 0.24 | 0.000038 | 0.38 |
| 2200 | 0.000451 | 0.23 | 0.000035 | 0.35 |
| 2300 | 0.000425 | 0.21 | 0.000033 | 0.33 |
| 2400 | 0.000401 | 0.2 | 0.000032 | 0.32 |
| 2500 | 0.00038 | 0.19 | 0.00003 | 0.3 |
| 下风向最大浓度 | 0.010971 | 5.49 | 0.000862 | 8.62 |
| 最大落地浓度距离 | 185m |

续表6.1-1  恶臭气体最大地面浓度及其占标率计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 堆肥车间 |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | C（mg/m3） | P（%） | C（μg/m3） | P（%） |
| 10 | 0.006154 | 3.08 | 0.000003 | 0 |
| 16 | 0.008585 | 4.29 | 0.000004 | 0 |
| 50 | 0.008336 | 4.17 | 0.000004 | 0 |
| 100 | 0.004907 | 2.45 | 0.000002 | 0 |
| 150 | 0.003101 | 1.55 | 0.000001 | 0 |
| 200 | 0.002185 | 1.09 | 0.000001 | 0 |
| 250 | 0.00165 | 0.83 | 0.000001 | 0 |
| 300 | 0.001308 | 0.65 | 0.000001 | 0 |
| 350 | 0.001072 | 0.54 | 0 | 0 |
| 400 | 0.0009 | 0.45 | 0 | 0 |
| 450 | 0.000771 | 0.39 | 0 | 0 |
| 500 | 0.000671 | 0.34 | 0 | 0 |
| 600 | 0.000527 | 0.26 | 0 | 0 |
| 700 | 0.00043 | 0.22 | 0 | 0 |
| 800 | 0.00036 | 0.18 | 0 | 0 |
| 900 | 0.000308 | 0.15 | 0 | 0 |
| 1000 | 0.000267 | 0.13 | 0 | 0 |
| 1100 | 0.000235 | 0.12 | 0 | 0 |
| 1200 | 0.000209 | 0.1 | 0 | 0 |
| 1300 | 0.000188 | 0.09 | 0 | 0 |
| 1400 | 0.00017 | 0.08 | 0 | 0 |
| 1500 | 0.000155 | 0.08 | 0 | 0 |
| 1600 | 0.000142 | 0.07 | 0 | 0 |
| 1700 | 0.000131 | 0.07 | 0 | 0 |
| 1800 | 0.000121 | 0.06 | 0 | 0 |
| 1900 | 0.000113 | 0.06 | 0 | 0 |
| 2000 | 0.000105 | 0.05 | 0 | 0 |
| 2100 | 0.000098 | 0.05 | 0 | 0 |
| 2200 | 0.000092 | 0.05 | 0 | 0 |
| 2300 | 0.000087 | 0.04 | 0 | 0 |
| 2400 | 0.000082 | 0.04 | 0 | 0 |
| 2500 | 0.000078 | 0.04 | 0 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 0.008585 | 4.29 | 0.000004 | 0 |
| 最大落地浓度距离 | 16m |

续表6.1-1  恶臭气体最大地面浓度及其占标率计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 厌氧发酵池1 |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | C（mg/m3） | P（%） | C（mg/m3） | P（%） |
| 10 | 0.006342 | 3.17 | 0.000016 | 0.16 |
| 50 | 0.011048 | 5.52 | 0.000027 | 0.27 |
| 61 | 0.011352 | 5.68 | 0.000028 | 0.28 |
| 100 | 0.009018 | 4.51 | 0.000022 | 0.22 |
| 150 | 0.006383 | 3.19 | 0.000016 | 0.16 |
| 200 | 0.004771 | 2.39 | 0.000012 | 0.12 |
| 250 | 0.003732 | 1.87 | 0.000009 | 0.09 |
| 300 | 0.003023 | 1.51 | 0.000007 | 0.07 |
| 350 | 0.002515 | 1.26 | 0.000006 | 0.06 |
| 400 | 0.002137 | 1.07 | 0.000005 | 0.05 |
| 450 | 0.001846 | 0.92 | 0.000005 | 0.05 |
| 500 | 0.001616 | 0.81 | 0.000004 | 0.04 |
| 600 | 0.001281 | 0.64 | 0.000003 | 0.03 |
| 700 | 0.00105 | 0.53 | 0.000003 | 0.03 |
| 800 | 0.000882 | 0.44 | 0.000002 | 0.02 |
| 900 | 0.000755 | 0.38 | 0.000002 | 0.02 |
| 1000 | 0.000658 | 0.33 | 0.000002 | 0.02 |
| 1100 | 0.00058 | 0.29 | 0.000001 | 0.01 |
| 1200 | 0.000516 | 0.26 | 0.000001 | 0.01 |
| 1300 | 0.000464 | 0.23 | 0.000001 | 0.01 |
| 1400 | 0.000421 | 0.21 | 0.000001 | 0.01 |
| 1500 | 0.000384 | 0.19 | 0.000001 | 0.01 |
| 1600 | 0.000352 | 0.18 | 0.000001 | 0.01 |
| 1700 | 0.000325 | 0.16 | 0.000001 | 0.01 |
| 1800 | 0.000301 | 0.15 | 0.000001 | 0.01 |
| 1900 | 0.000281 | 0.14 | 0.000001 | 0.01 |
| 2000 | 0.000263 | 0.13 | 0.000001 | 0.01 |
| 2100 | 0.000246 | 0.12 | 0.000001 | 0.01 |
| 2200 | 0.000231 | 0.12 | 0.000001 | 0.01 |
| 2300 | 0.000217 | 0.11 | 0.000001 | 0.01 |
| 2400 | 0.000205 | 0.1 | 0.000001 | 0.01 |
| 2500 | 0.000194 | 0.1 | 0 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 0.011352 | 5.68 | 0.000028 | 0.28 |
| 最大落地浓度距离 | 61m |

续表6.1-1  恶臭气体最大地面浓度及其占标率计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 厌氧发酵池2 |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | C（mg/m3） | P（%） | C（mg/m3） | P（%） |
| 10 | 0.012446 | 6.22 | 0.000031 | 0.31 |
| 36 | 0.018835 | 9.42 | 0.000046 | 0.46 |
| 50 | 0.017727 | 8.86 | 0.000044 | 0.44 |
| 100 | 0.011156 | 5.58 | 0.000027 | 0.27 |
| 150 | 0.00734 | 3.67 | 0.000018 | 0.18 |
| 200 | 0.005272 | 2.64 | 0.000013 | 0.13 |
| 250 | 0.004025 | 2.01 | 0.00001 | 0.1 |
| 300 | 0.003206 | 1.6 | 0.000008 | 0.08 |
| 350 | 0.002637 | 1.32 | 0.000006 | 0.06 |
| 400 | 0.002223 | 1.11 | 0.000005 | 0.05 |
| 450 | 0.001908 | 0.95 | 0.000005 | 0.05 |
| 500 | 0.001664 | 0.83 | 0.000004 | 0.04 |
| 600 | 0.00131 | 0.66 | 0.000003 | 0.03 |
| 700 | 0.00107 | 0.54 | 0.000003 | 0.03 |
| 800 | 0.000896 | 0.45 | 0.000002 | 0.02 |
| 900 | 0.000765 | 0.38 | 0.000002 | 0.02 |
| 1000 | 0.000668 | 0.33 | 0.000002 | 0.02 |
| 1100 | 0.000588 | 0.29 | 0.000001 | 0.01 |
| 1200 | 0.000523 | 0.26 | 0.000001 | 0.01 |
| 1300 | 0.000469 | 0.23 | 0.000001 | 0.01 |
| 1400 | 0.000425 | 0.21 | 0.000001 | 0.01 |
| 1500 | 0.000387 | 0.19 | 0.000001 | 0.01 |
| 1600 | 0.000355 | 0.18 | 0.000001 | 0.01 |
| 1700 | 0.000327 | 0.16 | 0.000001 | 0.01 |
| 1800 | 0.000303 | 0.15 | 0.000001 | 0.01 |
| 1900 | 0.000281 | 0.14 | 0.000001 | 0.01 |
| 2000 | 0.000263 | 0.13 | 0.000001 | 0.01 |
| 2100 | 0.000246 | 0.12 | 0.000001 | 0.01 |
| 2200 | 0.000231 | 0.12 | 0.000001 | 0.01 |
| 2300 | 0.000217 | 0.11 | 0.000001 | 0.01 |
| 2400 | 0.000205 | 0.1 | 0.000001 | 0.01 |
| 2500 | 0.000194 | 0.1 | 0 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 0.018835 | 9.42 | 0.000046 | 0.46 |
| 最大落地浓度距离 | 36m |

由上表3可知，经预测：本项目猪舍NH3最大落地浓度为0.010971mg/m3、占标率为5.49%；H2S最大落地浓度为0.000862mg/m3、占标率为8.62%；堆肥车间NH3最大落地浓度为0.008585mg/m3、占标率为4.29%；H2S最大落地浓度为0.000004μg/m3、占标率为0%；厌氧发酵池1NH3最大落地浓度为0.011352mg/m3、占标率为5.68%；H2S最大落地浓度为0.000028mg/m3、占标率为0.28%；厌氧发酵池2NH3最大落地浓度为0.018835mg/m3、占标率为9.42%；H2S最大落地浓度为0.000046mg/m3、占标率为0.46%；NH3、H2S排放浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

### 6.1.2锅炉烟气

锅炉有组织烟气估算结果见6.1-2。

表6.1-2  锅炉废气最大地面浓度及其占标率计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | PM10 | NO2 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C（mg/m3） | P（%） | C（mg/m3） | P（%） | C（mg/m3） | P（%） |
| 10 | 0.000001 | 0 | 0.00003 | 0.01 | 0.000041 | 0.02 |
| 50 | 0.000025 | 0.01 | 0.000655 | 0.13 | 0.000882 | 0.44 |
| 100 | 0.000091 | 0.02 | 0.002364 | 0.47 | 0.00318 | 1.59 |
| 150 | 0.000082 | 0.02 | 0.002119 | 0.42 | 0.002851 | 1.43 |
| 200 | 0.000071 | 0.02 | 0.001834 | 0.37 | 0.002466 | 1.23 |
| 250 | 0.00006 | 0.01 | 0.001552 | 0.31 | 0.002087 | 1.04 |
| 300 | 0.000052 | 0.01 | 0.001358 | 0.27 | 0.001827 | 0.91 |
| 350 | 0.000046 | 0.01 | 0.001203 | 0.24 | 0.001619 | 0.81 |
| 400 | 0.000042 | 0.01 | 0.001081 | 0.22 | 0.001454 | 0.73 |
| 450 | 0.000038 | 0.01 | 0.000984 | 0.2 | 0.001323 | 0.66 |
| 500 | 0.000035 | 0.01 | 0.000905 | 0.18 | 0.001217 | 0.61 |
| 600 | 0.00003 | 0.01 | 0.000779 | 0.16 | 0.001048 | 0.52 |
| 700 | 0.000026 | 0.01 | 0.000686 | 0.14 | 0.000923 | 0.46 |
| 800 | 0.000033 | 0.01 | 0.000853 | 0.17 | 0.001148 | 0.57 |
| 900 | 0.000077 | 0.02 | 0.002012 | 0.4 | 0.002706 | 1.35 |
| 1000 | 0.000192 | 0.04 | 0.005003 | 1 | 0.006729 | 3.36 |
| 1025 | 0.000215 | 0.05 | 0.005586 | 1.12 | 0.007514 | 3.76 |
| 1100 | 0.000204 | 0.05 | 0.005294 | 1.06 | 0.007121 | 3.56 |
| 1200 | 0.000186 | 0.04 | 0.00483 | 0.97 | 0.006497 | 3.25 |
| 1300 | 0.000143 | 0.03 | 0.003724 | 0.74 | 0.005009 | 2.5 |
| 1400 | 0.000116 | 0.03 | 0.003015 | 0.6 | 0.004056 | 2.03 |
| 1500 | 0.000061 | 0.01 | 0.001597 | 0.32 | 0.002148 | 1.07 |
| 1600 | 0.000133 | 0.03 | 0.003454 | 0.69 | 0.004646 | 2.32 |
| 1700 | 0.00016 | 0.04 | 0.004157 | 0.83 | 0.005592 | 2.8 |
| 1800 | 0.000138 | 0.03 | 0.003581 | 0.72 | 0.004816 | 2.41 |
| 1900 | 0.000142 | 0.03 | 0.003689 | 0.74 | 0.004961 | 2.48 |
| 2000 | 0.00013 | 0.03 | 0.003391 | 0.68 | 0.004561 | 2.28 |
| 2100 | 0.000132 | 0.03 | 0.003419 | 0.68 | 0.004599 | 2.3 |
| 2200 | 0.000114 | 0.03 | 0.002974 | 0.59 | 0.004 | 2 |
| 2300 | 0.00008 | 0.02 | 0.002078 | 0.42 | 0.002796 | 1.4 |
| 下风向最大浓度 | 0.000215 | 0.05 | 0.005586 | 1.12 | 0.007514 | 3.76 |
| 最大落地浓度距离 | 1025m |

由估算模式计算结果可知，本项目锅炉排放的烟尘、SO2、NO2最大落地浓度分别为0.000215mg/m3、0.005586mg/m3、0.007514mg/m3，最大地面浓度占标率分别为0.05%、1.12%、3.76%。本项目投产后锅炉废气在下风向最大落地浓度出现在下风向1025m处，位于厂区内，且占标率较小，对周边环境敏感保护目标影响较小。本项目锅炉废气烟尘SO2及NO2最大地面浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，对环境影响较小。

### 6.1.3饲料加工车间工粉尘

本项目饲料加工车间粉尘估算结果见表6.1-3。

表6.1-3  最大地面浓度及其占标率估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 车间有组织（PM10） |
| --- | --- |
|  | 浓度 （mg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 0 | 0 |
| 50 | 0.000101 | 0.02 |
| 100 | 0.000292 | 0.06 |
| 150 | 0.000213 | 0.05 |
| 200 | 0.000156 | 0.03 |
| 250 | 0.000129 | 0.03 |
| 300 | 0.000165 | 0.04 |
| 350 | 0.000182 | 0.04 |
| 400 | 0.00018 | 0.04 |
| 450 | 0.000172 | 0.04 |
| 500 | 0.000171 | 0.04 |
| 600 | 0.000367 | 0.08 |
| 671 | 0.000412 | 0.09 |
| 700 | 0.000395 | 0.09 |
| 800 | 0.000292 | 0.06 |
| 900 | 0.000278 | 0.06 |
| 1000 | 0.000167 | 0.04 |
| 1100 | 0.000204 | 0.05 |
| 1200 | 0.000199 | 0.04 |
| 1300 | 0.000181 | 0.04 |
| 1400 | 0.000168 | 0.04 |
| 1500 | 0.000153 | 0.03 |
| 1600 | 0.000134 | 0.03 |
| 1700 | 0.000127 | 0.03 |
| 1800 | 0.000124 | 0.03 |
| 1900 | 0.000115 | 0.03 |
| 2000 | 0.000109 | 0.02 |
| 2100 | 0.000104 | 0.02 |
| 2200 | 0.000081 | 0.02 |
| 2300 | 0.000094 | 0.02 |
| 2400 | 0.000079 | 0.02 |
| 2500 | 0.000072 | 0.02 |
| 下风向最大浓度 | 0.000412 | 0.09 |
| 最大落地浓度距离 | 671m |

由估算模式计算结果可知，本项目饲料加工车间有组织粉尘最大落地浓度为0.000412mg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，最大地面浓度占标率为0.09%。最大落地浓度出现在下风向671m处；本项目饲料加工车间有组织粉尘最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，对周边环境敏感保护目标影响较小。

### 6.1.4大气环境防护距离的确定

根据估算结果可知厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。

### 6.1.5非正常工况环境影响预测

本项目非正常排污主要考虑投锅炉除尘器、饲料加工车间除尘器发送故障，除尘效率低于设计值时出现的有组织粉尘排放。

表6.1-4  除尘器故障非正常工况有组织排放参数

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉排气筒 | 点源 | PM10 | 0.04 | 30 | 0.3 | 80 |
| 饲料加工车间排气筒 | 点源 | PM10 | 0.02 | 15 | 0.3 | 20 |

非正常工况最大地面浓度及其占标率见表6.1-5。

表6.1-5  非正常工况粉尘最大地面浓度及其占标率计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 锅炉 | 距源中心下风向距离D(m) | 饲料加工车间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |
|  | C1 (mg/m3) | 占标率P1(%) |  | C1 (mg/m3) | 占标率P1(%) |
| 10 | 0.0000057 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | 0.0001425 | 0.057 | 50 | 0.0006767 | 0.134 |
| 100 | 0.0005187 | 0.114 | 100 | 0.0019564 | 0.402 |
| 150 | 0.0004674 | 0.114 | 150 | 0.0014271 | 0.335 |
| 200 | 0.0004047 | 0.114 | 200 | 0.0010452 | 0.201 |
| 250 | 0.000342 | 0.057 | 250 | 0.0008643 | 0.201 |
| 300 | 0.0002964 | 0.057 | 300 | 0.0011055 | 0.268 |
| 350 | 0.0002622 | 0.057 | 350 | 0.0012194 | 0.268 |
| 400 | 0.0002394 | 0.057 | 400 | 0.001206 | 0.268 |
| 450 | 0.0002166 | 0.057 | 450 | 0.0011524 | 0.268 |
| 500 | 0.0001995 | 0.057 | 500 | 0.0011457 | 0.268 |
| 600 | 0.000171 | 0.057 | 600 | 0.0024589 | 0.536 |
| 700 | 0.0001482 | 0.057 | 671 | 0.0027604 | 0.603 |
| 800 | 0.0001881 | 0.057 | 700 | 0.0026465 | 0.603 |
| 900 | 0.0004389 | 0.114 | 800 | 0.0019564 | 0.402 |
| 1000 | 0.0010944 | 0.228 | 900 | 0.0018626 | 0.402 |
| 1025 | 0.0012255 | 0.285 | 1000 | 0.0011189 | 0.268 |
| 1100 | 0.0011628 | 0.285 | 1100 | 0.0013668 | 0.335 |
| 1200 | 0.0010602 | 0.228 | 1200 | 0.0013333 | 0.268 |
| 1300 | 0.0008151 | 0.171 | 1300 | 0.0012127 | 0.268 |
| 1400 | 0.0006612 | 0.171 | 1400 | 0.0011256 | 0.268 |
| 1500 | 0.0003477 | 0.057 | 1500 | 0.0010251 | 0.201 |
| 1600 | 0.0007581 | 0.171 | 1600 | 0.0008978 | 0.201 |
| 1700 | 0.000912 | 0.228 | 1700 | 0.0008509 | 0.201 |
| 1800 | 0.0007866 | 0.171 | 1800 | 0.0008308 | 0.201 |
| 1900 | 0.0008094 | 0.171 | 1900 | 0.0007705 | 0.201 |
| 2000 | 0.000741 | 0.171 | 2000 | 0.0007303 | 0.134 |
| 2100 | 0.0007524 | 0.171 | 2100 | 0.0006968 | 0.134 |
| 2200 | 0.0006498 | 0.171 | 2200 | 0.0005427 | 0.134 |
| 2300 | 0.000456 | 0.114 | 2300 | 0.0006298 | 0.134 |
| 下风向最大浓度 | 0.0012255 | 0.285 | / | 0.0027604 | 0.603 |
| 最大落地浓度距离 | 1025m | / | 671m |  |

由估算模式计算结果可知，本项目投产后非正常工况下，锅炉烟尘最大落地浓度0.00012255mg/m3；最大地面浓度占标率0.285%；饲料加工车间粉尘最大落地浓度为0.0027604mg/m3；最大地面浓度占标率为0.603%。由预测结果可知，当除尘器故障无法正常运转情况下，锅炉烟尘和饲料加工车间粉尘对周围影响相对较大。因此，应加强对除尘设施的管理、维修维护，杜绝事故发生。

### 6.1.6污染物排放量核算

（1）有组织排放核算

本项目有组织排放源包括锅炉炉和饲料加工车间，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOX等，有组织排放核算情况见表6.1-6。

表6.1-6  大气污染物有组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA0001 | 颗粒物 | 4.0 | 0.007 | 0.03 |
| 3 |  | SO2 | 108.97 | 0.182 | 0.91 |
|  |  | NOX | 163.45 | 0.272 | 1.37 |
| 2 | DA0002 | 颗粒物 | 1.69 | 0.005 | 0.017 |
| 有组织排放口合计 | 颗粒物 | 0.047 |
|  | SO2 | 0.91 |
|  | NOX | 1.37 |

（2）无组织排放核算

本项目无组织排放面源主要包括猪舍、堆肥车间和污水处理区，主要污染因子为氨和硫化氢，无组织排放核算情况见表6.1-7。

表6.1-7 大气污染物无组织排放量核算

| 序号 | 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 猪舍 | 氨 | 干清粪工艺；科学的设计日粮；及时清理猪舍并喷洒除臭剂；风机上安装生物过滤器 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 1.5 | 0.086 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.0067 |
| 2 | 堆肥车间 | 氨 | 定期喷洒除臭剂，加强厂界绿化 |  | 1.5 | 0.041 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 4.28×10-10 |
| 3 | 污水处理区 | 氨 | 定期喷洒除臭剂，加强厂界绿化 |  | 1.5 | 0.0216 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 5.31×10-5 |
| 无组织排放量总计 | 氨 | 0.1486 |
|  | 硫化氢 | 0.0068 |

（3）大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算结果见表6.1-8。

表6.1-8   本项目大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.047 |
| 2 | SO2 | 0.91 |
| 3 | NOX | 1.37 |
| 4 | 氨 | 0.1486 |
| 5 | 硫化氢 | 0.0068 |

本项目主要污染物为颗粒物、SO2、NOX，通过AERSCREEN模型预测结果，项目各污染物最大落地浓度占标率均低于10%，对环境空气影响较小。本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）本项目无需提出区域削减方案。

（4）非正常排放量核算

本项目非正常排放量核算结果见表6.1-9。

表6.1-9 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（μg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟气 | 除尘器 故障 | 颗粒物 | 80120 | 0.04 | 1 | 2次/年 | 加强监管，当事故发生时进行检修，在1小时内完成检修 |
| 2 | 饲料加工车间 |  | 颗粒物 | 10125 | 0.02 | 1 | 2次/年 |  |

### 6.1.7小结

（1）恶臭气体

本项目猪舍NH3最大落地浓度为0.010971mg/m3、占标率为5.49%；H2S最大落地浓度为0.000862mg/m3、占标率为8.62%；堆肥车间NH3最大落地浓度为0.008585mg/m3、占标率为4.29%；H2S最大落地浓度为0.000004μg/m3、占标率为0%；厌氧发酵池1NH3最大落地浓度为0.011352mg/m3、占标率为5.68%；H2S最大落地浓度为0.000028mg/m3、占标率为0.28%；厌氧发酵池2NH3最大落地浓度为0.018835mg/m3、占标率为9.42%；H2S最大落地浓度为0.000046mg/m3、占标率为0.46%；NH3、H2S排放浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

（2）锅炉烟气

由估算模式计算结果可知，本项目锅炉炉排放的烟尘、SO2、NO2最大落地浓度分别为0.000215mg/m3、0.005586mg/m3、0.007514mg/m3，最大地面浓度占标率分别为0.05%、1.12%、3.76%。本项目投产后锅炉废气在下风向最大落地浓度出现在下风向1025m处，位于厂区内，且占标率较小，对周边环境敏感保护目标影响较小。本项目锅炉废气烟尘SO2及NO2最大地面浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，对环境影响较小。

（3）饲料加工车间粉尘

由估算模式计算结果可知，本项目饲料加工车间有组织粉尘最大落地浓度为0.000412mg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，最大地面浓度占标率为0.09%。最大落地浓度出现在下风向671m处；本项目饲料加工车间有组织粉尘最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，对周边环境敏感保护目标影响较小。

（4）根据估算结果可知厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。

（5）由估算模式计算结果可知，本项目投产后非正常工况下，锅炉烟尘最大落地浓度0.00012255mg/m3；最大地面浓度占标率0.285%；饲料加工车间粉尘最大落地浓度为0.0027604mg/m3；最大地面浓度占标率为0.603%。由预测结果可知，当除尘器故障无法正常运转情况下，锅炉烟尘和饲料加工车间粉尘对周围影响相对较大。因此，应加强对除尘设施的管理、维修维护，杜绝事故发生。

综上所述，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。

## 6.2 地表水环境影响分析

6.2.1 场区废水产生情况

养殖过程中的废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体及沼渣滤水和生活污水，项目废水主要污染物产生及排放情况见表6.2-1。

表6.2-1  废水排放源强一览表

| 工序 | 水量 （m3/a） | 项目 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体 | 15914.67 | 浓度（mg/L） | 15500 | 5000 | 16000 | 1200 |
|  |  | 产生量（t/a） | 246.68 | 79.57 | 254.63 | 19.10 |
| 锅炉排污 | 348.46 | 浓度（mg/L） | 40 | 0 | 20 | 0 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.0139 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 |
| 生活污水 | 2190 | 浓度（mg/L） | 300 | 160 | 200 | 30 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.657 | 0.3504 | 0.438 | 0.0657 |
| 黑膜厌氧发酵池进水 | 18453.13 | 浓度（mg/L） | 13404.14 | 4331.18 | 13823.11 | 1038.49 |
|  |  | 产生量（t/a） | 247.35 | 79.92 | 255.08 | 19.16 |
| 黑膜厌氧发酵出水 | 18453.13 | 浓度（mg/L） | 3000 | 1400 | 2000 | 900 |
|  |  | 排放量（t/a） | 55.36 | 25.83 | 36.91 | 16.61 |

6.2.2 废水处理方式

本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿经固液分离设备分离后粪渣进入固粪处理区发酵后外售；固液分离后的液体与猪尿、猪舍冲洗水、生活污水等一同排入黑膜厌氧发酵池进一步处理，处理后沼液，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于沼液储存在黑膜厌氧发酵池内；产生的沼气净化后进入火炬燃烧外排。冬季废水于黑膜厌氧发酵池内暂存，于来年夏季处理。综上，本项目实现粪污零排放、保护生态环境。

由废水治理措施的可行性论证小节可知，抚远市农业农村局就本项目沼液与已与抚远市胜利屯，签订了4000亩耕地粪肥供给协议（协议见附件），故可以消纳本项目产生的农肥。本项目污水处理系统处理能力可以满足本项目要求。该处理工艺实现了猪场沼液的全部消化和资源综合利用，使废水变废为宝，将取得良好的经济效益与生态效益。

6.2.3 地表水影响分析

本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿经固液分离设备分离后粪渣进入固粪处理区发酵后外售；固液分离后的液体与猪尿、猪舍冲洗水、生活污水等一同排入黑膜厌氧发酵池进一步处理，处理后沼液，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于沼液储存在黑膜厌氧发酵池内；产生的沼气净化后进入火炬燃烧外排。冬季废水于黑膜厌氧发酵池内暂存，于来年夏季处理。综上，本项目实现粪污零排放、保护生态环境。

本项目运营产生的沼液，含有可被植物吸收的丰富氮、磷农肥组分，作为农肥料施用，有利于植物的生长，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则。可实现养殖污水综合利用而无外排，不会对区域地表水环境产生显著性不良影响”。

综上，拟建项目无废水外排，对地表水环境影响较小。

## 6.3 地下水环境影响预测与评价

6.3.1 区域环境地质概况

（1）含水层性质

根据含水层地层时代、地貌特点、岩性以及埋藏条件等，将本区含水岩组可划分为：

1）第四系松散岩类孔隙水含水岩组

①第四系砂砾石孔隙水含水岩组

分布在河漫滩及阶地等广大的平原区内。含水岩体的特点是厚而稳定，地下水蕴藏丰富，具有大规模供水意义，为本县农田灌溉开发利用地下水的主要对象。其含水层以第三系为基底，由全新统冲积砂砾石层、上更新统冲积砂砾石层、中下更新统冲积-湖积层组成，各层间无隔水层，可视为一个综合含水体。其水文地质特征垂向变化不甚明显，但各地区的地层时代、层位，因地貌单元而异，不同地貌单元呈现不同的水文地质特征，可将本县第四系砂砾石松散堆积层孔隙水划分：

a．河漫滩孔隙潜水（I）

该区主要分布在黑龙江、乌苏里江高低河漫滩分布地带，由全新统至中下更新统中细砂砾石组成。低漫滩为现代河流冲积砂砾石层，地表一般无粘性土覆盖；高漫滩表层有不连续厚为0-3m的黄褐色亚粘性土覆盖。

漫滩区地下水类型普遍为潜水，水位埋深1.3-5.7m。地下水矿化度为92-348mg/L，以100mg/L居多，硬度为2.1-13.68德国度，属软水。水化学类型为重碳酸-钙型、重碳酸-钙镁型。pH值为6.5左右，属中性水，铁离子普遍较高，一般为2.6-24 mg/L，最高达28 mg/L。

含水层富水性较强，按单井涌水量（10英寸井径、5m降深，下同），可将该含水岩组划分为2个富水区。

极强富水区：主要分布在鸭绿河右岸、抚远三角洲的沿江地带、海青的河漫滩地带，面积1367.48km2。单井涌水量一般都大于3000-5000m³/d，pH值为6.5左右，属中性水，铁离子普遍较高，一般为2.6-14 mg/L，水化学类型为重碳酸-钙型、重碳酸-钙镁型。

中等富水区：主要分布在主要分布于大力加湖以东的山前台地区前缘一带，含水层是由中粗砂、砂砾石及碎石组成，含水层厚8.64-18.80m，水位埋深2.60-12.5m，单井涌水量1000-3000m3/d。地下水渗透性较好，富水性相对较好，地下水矿化度为100mg/L，水化学类型重碳酸钙-钙镁型。

b．一级阶地孔隙弱承压水（II）

分布在广阔的一级阶地内，上更新统冲积-湖积亚粘土及砂砾石层，表面由亚粘土构成厚为3-15m承压水含水层的不透水顶板。中部由中更新冲击-冰水沉积的砂、含砾砂、砂砾石组成。颗粒较粗，分选较好，厚达30-130m。分布稳定的下更新统冲积-冰水沉积的灰白色粉细砂、含砾中砂、砂砾石含水层。厚度一般40-60m。上述各层间，均无粘性土隔水层，组成连续的大厚度含水组。

该区按富水性分2类；

极强富水区：主要分布在鸭南乡、朝阳、海青镇一带，面积616.29km2。单井涌水量一般都大于5000m3/d，pH值5.5-6.5，属中性水，铁离子普遍较高，一般为4-14mg/L，水化学类型为重碳酸-钙型、重碳酸-钙镁型水、重碳酸-钠钙型。

弱富水区：主要分布在抓吉以西，面积91.1km2。单井涌水量100-500m3/d，渗透系数K=2.30-38.28m/d，地下水矿化度为100mg/L左右，水化学类型为重碳酸-钙镁型。铁离子一般为8.0-12mg/L。

c．二级阶地砂砾石弱承压水（III）

上部为中更新统冲积-冰水砂砾含水层，其表层为透水性极弱的亚粘土构成，亚粘土之下为黄褐-灰白色砂-砂砾石，颗粒较粗，分选较好，为二级阶地含水层中主要富水段。下部为下更新统冲积-冰水沉积含水层。组成岩性为灰白色粉细砂、含砾中粗砂、砂砾石。中更新统含水层间无隔水层，为一连续含水层，构成一大厚度含水岩组。

地下水埋深一般为13.21-22.42m。富水性极强，单井涌水量一般都大于3000m3/d，地下矿化度94-128g/L，pH值6.5，水化学类型为重碳酸-钙钠型、重碳酸-钠钙型、重碳酸-钙型。铁离子一般为1.0-7.4mg/L。

②第四系亚粘土微孔隙裂隙潜水含水岩组

该区呈裙状零星分布于抚远山的山前地带，为低山丘陵区与平原区的过渡带岩性组合为：上部为粘土，下部为基岩，这种地层组合说明，现今岗川相间的地貌形态，是由于近代剥蚀作用改造了原有的堆积地形，其成因为剥蚀堆积作用。亚粘土层中的孔隙和柱状微裂隙为地下水的储存空间，由于亚粘土接受补给的能力差，水量极为贫乏，为极弱富水区，单井涌水量一般小于10m3/d，仅可做为小型人畜饮用水水源。地下水埋深为24-40m。铁离子一般为14.00mg/L。水化学类型为重碳酸-钙钠型。

2）第三系碎屑岩孔隙层间水含水岩组

该含水岩组在抚远县埋藏在第四系松散沉积物之下，地表未有出露，埋深为80-220m，局部近300m，地下水类型为承压水，水位埋深20-50m，承压水头一般在80-l00m。主要岩性为弱胶结的泥岩、砂岩、砂砾岩等，局部含炭化不好的褐煤层，水性不均一，一般在500-1000m3/d左右，渗透系数K=2-5m/d，矿化度0.13g/L，水化学类型为重碳酸-钠钙型，pH值6.5-6.7。

3）基岩裂隙水含水岩组

零星分布于外小山、石头山、马小山等地，呈孤立的残丘分布或以台地的形式覆盖在丘陵顶部。主要岩性为硅质岩、砂页岩、泥岩等，富水性极不稳定。矿化度低，为重碳酸钙型水，铁离子含量低，显著区别于平原区地下水。

（2）地下水的补给、径流与排泄条件

抚远县地下水补给主要来源于大气降水的垂直渗透和地表水体的渗入，此外还有一部分的区外侧向补给。自本县西南部接受来自区外的地下径流，进入本县后呈以北东向为主的放射流，流经广阔的一、二级阶地，泄入黑龙江、乌苏里江。

黑龙江、乌苏里江为地下水排泄之主要通道。汛期江水上涨，高于漫滩中的地下水位，对地下水都有不同程度的倒灌补给，甚至有些时候江水漫溢成为沿江形成沼泽化地区的主要水源。

6.3.2 地下水环境影响预测

（1）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，评价面积为6km2。预测层位为地下水的潜水含水层。

（2）预测时段

预测时段设定为发生尿液、污水泄漏后的100天和1000天。

（3）情景设置

①正常工况

正常工况下，项目在严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。养殖场排水系统实施雨污分流，对场区路面做防渗处理，排水系统用防渗管道输送，避免场区地下水污染。猪舍、固粪处理区、污水处理系统、医疗废物暂存间、污水输送管道等分区域防渗，黑膜厌氧发酵池区域、污水收集池、医疗废物暂存间等渗透系数不大于1.0×10-10 cm/s，其余建构筑物渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s；可有效预防对地下水造成影响。在防渗措施符合要求的情况下，不会有废水渗透对区域浅层地下水造成污染。故本评价不进行正常工况下的地下水环境影响预测。

②非正常状况

本项目应重点关注收集池、固粪处理区、黑膜厌氧发酵池区域及沼液储存池污水泄漏（以下统称污水）对地下水的影响，正常运营状态下不会有污水泄漏，当因地址塌陷、防渗膜破裂等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏，本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。

（4）预测因子

本项目主要污染物为pH、COD、氨氮、SS等，不涉及重金属、持久性有机污染物，均为其他类别因子，根据工程特点选取COD、氨氮作为特征污染物进行预测。

污染物氨氮在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中标准值为0.5 mg/L。COD《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中。

COD、氨氮标准值统计见下表。耗氧量标准值

表6.3-2  污染物的标准值

| 模拟预测因子 | 标准限（mg/L) |
| --- | --- |
| COD | 3.0 |
| 氨氮 | 0.5 |

（5）预测源强

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2009），水池渗水量计算应按池壁（不含内隔墙）和池底的浸湿面积计算；钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2 L/m2·d，非正常状况按10倍漏损率渗漏量计算。本项目选取面积较大的黑膜厌氧发酵池1核算预测源强，泄漏污水污染物最大浓度为COD13404.14mg/L，氨氮1038.49mg/L。

表6.3-3  地下水污染源强确定

| 项目名称 | 黑膜厌氧发酵池1 |
| --- | --- |
| 长 | 70m |
| 宽 | 75m |
| 高 | 4.7m |
| 正常状况 | 渗漏量 | 8011L/d |
| 非正常状况泄漏量 | 10倍 | 80110L/d |
| 氨氮 | 1038.49mg/L |
| COD | 13404.14 mg/L |

（6）污染源概化

考虑最不利情况下，跑冒滴漏未被发现，污染源概化为点源连续排放源。

（7）预测模式

①预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。由于废水污染地下水无法短时间内判断和处理，因而采用连续注入示踪剂—平面连续点源。污染物在地下水环境迁移预测的解析式如下：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，取值为10m；；

mt—单位时间注入示踪剂的质量COD1.870kg/d，氨氮0.084kg/d；

u—水流速度，根据达西定律计算为0.05m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；取0.26；

DL—纵向弥散系数，取0.1m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，取0.02m2/d；

π—圆周率；

K0(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数；

—第一类越流系统函数。

②模式中参数的确定

注入示踪剂浓度C0：。

水流速度（u）：根据u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，根据地下水概况分析含水层渗透系数取（K=0.2m/d），水力坡度I=0.25。即u取0.05m/d。

弥散系数：根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定。纵向扩散系数DL=0.1m2/d，横向扩散系数DT=0.02m2/d。

（8）预测结果

本评价以保守估计为原则，假定在泄漏废水直接进入浅层地下水情形下进行预测（污染物无衰减降解的情况）。预测计算结果见表6.3-4。

表6.3-4非正常状况下地下水环境影响范围预测结果

| 预测因子和预测时限 | 超标距离（m） | 超标范围（m2） | 影响距离（m） | 影响面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 17 | 224 | 23 | 472 |
|  | 1000d | 85 | 2596 | 105 | 5028 |
| 氨氮 | 100d | 16 | 189 | 20 | 338 |
|  | 1000d | 81 | 2233 | 96 | 3765 |

从表5-3-1可见，在非正常状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在泄漏发生100d之后COD（以地下水质量标准中耗氧量III类超标限值为界）超标距离为17m。在泄漏发生1000d之后COD污染物（以地下水质量标准中耗氧量III类超标限值为界）超标距离为85m，扩散范围内没有地下水取水井。COD污染物没有运移出厂区，厂界外的潜水含水层中的COD浓度满足《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水标准，在泄漏发生100d之后氨氮污染物（以地下水质量标准III类超标限值为界）超标距离为16m。在泄漏发生1000d之后氨氮污染物（以地下水质量标准III类超标限值为界）超标距离为81m，扩散范围内没有地下水取水井。氨氮污染物没有运移出厂区，厂界外的潜水含水层中的氨氮浓度满足《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水标准，所以非正常工况下，污水泄露不会对其饮用水井造成影响。评价要求在沼液储存池最近对应厂界处设置监测井一口，并1次/年对该口井水氨氮及COD进行监测，制定应急预案，及时发现，及时处理，防止非正常状况下对附近潜层地下水造成污染。

## 6.4 声环境影响评价

1、噪声源

本项目建成后主要噪声源为固液分离设备、引风机、水泵等，详见下表6.4-1。

表6.4-1  主要噪声源

| 序号 | 种类 | 来源 | 产生方式 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理前 | 治理措施 | 治理后 |
| 1 | 猪舍噪声（猪叫、通风系统） | 猪舍 | 连续 | 75 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声；选低噪声设备 | 60 |
| 2 | 固液分离设备 | 固液分离车间 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 3 | 水泵 | 污水站 | 连续 | 80 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 65 |
| 4 | 锅炉房 | 水泵 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 5 |  | 风机 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 6 | 饲料加工设备噪声 | 饲料加工车间 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 70 |
| 7 | 风机 | 废气处理设备 | 连续 | 90 | 选低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消声 | 65 |

2、预测方法及模式

根据各发声建筑内发声设备噪声源强和分布，采用适当计算模式，并参照有关资料及类比调查数据，确定发声设备1米处的噪声级。最后将每个发声设备作为一个声源（面、点），按噪声传播、衰减、叠加规律，考虑本底值，得出厂界环境噪声分布。

噪声预测模式如下：

（1）基本计算公式

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式

- 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级LP(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下列公式计算：

……………（1）

公式中：

Dc——指向性校正，dB；他描述点声源的等效声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

B、预测点的A声级LA(r)可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA(r)）。

…………………（2）

式中：

LPi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值。

②室内声源等效室外声源声功率计算公式

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场。则室外得倍频带的声压级公式为：

……………………………（3）

式中：

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB；

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级公式：

……（4）

式中：

Q——指向性因子；

R——房间常数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

由上式可知，所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级公式：

………（5）

式中：

Lp1i（T）——靠近维护结构室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③靠近声源处的预测点预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面生源模式计算。

④噪声贡献值计算

声源对预测点产生的贡献值（Leqg）公式为

……（6）

（2）传播衰减公式

①几何发散衰减(Adiv)

A、点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是

…………………………………（7）

公示（4）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

………………………………………（8）

如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则公式（4）等效为下列公式：

……………………………（9）

……………………………（10）

反射体引起的修正(ΔLr)

当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

B、线声源的几何发散衰减(Adiv)

a.无限长线声源

无限长线声源几何发散衰减的基本公式是：

……………………………（11）

上式中的第二项表示了无限长线声源的几何发散衰减：

…………………………（12）

b.有限长线声源

设线声源长度为l0，单位长度线声源辐射的倍频带声功率级为Lw。在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级为：

…………………（13）

或

…………………（14）

当r＞l0且r0＞l0时，上式可近似简化为：

………………………（15）

即在近场区，有限长线声源可当作点声源处理。

当r＜l0/3且r0＜l0/3时，该式可近似简化为：

……………………（16）

即在近场区，有限长线声源可当作无限长线声源处理。

当l0/3＜r＜l0且l0/3＜r0＜l0时，该式可近似简化为：

……………………（17）

C、面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

②空气吸收引起的衰减(Aatm)

空气吸收引起的衰减按下列公式计算：

………………………（18）

式中：

α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表6.4-2）。

表6.4-2  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减系数α，dB/km |
| --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

③地面效应衰减(Agr)

地面类型可分为：

A、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

B、疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

C、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下列公式计算。

……………………（19）

式中：

r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m； hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

④屏障引起的衰减(Abar)

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO＋OP－SP为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。

A、有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减计算

首先计算三个传播途径的声程差δ1、δ2、δ3和相应的菲涅尔数N1、N2、N3；声屏障引起的衰减公式为：

………（20）

B、双绕射计算

对于双绕射情景，可由下列公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：

………（21）

式中：

a——声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。

dss——声源到第一绕射边的距离，m。

dsr——（第二）绕射边到接收点的距离，m。

e——在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。

屏障衰减Abar（相当于GB/T17247.2中的DZ）参照GB/T17247.2进行计算。

在任何频带上，屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏障衰减Abar在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。

计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。

3、防治措施

（1）在设备选型上，应引进质量过关、通过质量认定的低噪声生产设备，主要设备要标明噪声的标准值，使其噪声控制在80-85dB（A）以下；

（2）新增设施基础加减振装置，以控制设备振动噪声；

（3）厂区内合理布局，使高噪声机泵远离厂界。

4、预测结果及结论

（1）预测结果

在采取防治措施情况下，加之装置距厂界较远，而且其噪声还受周围其它装置及构筑物阻隔，所以，本项目噪声对厂界噪声贡献较小，具体见表6.4-3。

表6.4-3  厂界噪声预测值[dB(A)]

| 序号 | 时段 | 贡献值 |
| --- | --- | --- |
| 北厂界1 | 昼、夜 | 15.64 |
| 北厂界2 | 昼、夜 | 22.08 |
| 北厂界3 | 昼、夜 | 24.28 |
| 西厂界1 | 昼、夜 | 23.18 |
| 西厂界2 | 昼、夜 | 24.10 |
| 南厂界1 | 昼、夜 | 24.55 |
| 南厂界2 | 昼、夜 | 19.73 |
| 东厂界 | 昼、夜 | 19.16 |

（2）结论

根据预测结果，项目厂界环境噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》(GB3096 -2008)中1类标准限值要求。

## 6.5 固废环境影响分析

6.5.1 固体废物产生的种类及数量

本项目固体废物主要包括除尘灰、铁性杂质、猪粪、固液分离粪渣、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾等。固废产生量及相应处置措施见表6.5-1。

表6.5-1  项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固废来源 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 类别 | 危废代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料加工除尘器 | 除尘灰 | 0.32 | 一般固废 | — | 返回各自工序回用 |
| 2 | 饲料加工永磁筒 | 铁性杂质 | 0.05 | 一般固废 | — | 收集后外售 |
| 3 | 生猪饲养 | 猪粪 | 5518.55 | 一般固废 | — | 进入固粪处理区进行固液分离 |
| 4 | 固液分离 | 粪渣 | 2755.27 | 一般固废 | — | 于固粪处理区固粪存放区暂存 |
| 5 | 生猪饲养 | 病死猪 | 4.8 | 一般固废 | — | 厂区填埋井填埋处置进行处理 |
| 6 | 生猪饲养 | 医疗废物 | 0.06 | 危废HW01 | 900-001-01 | 于医疗废物暂存间暂存，定期送有资质单位处置 |
| 7 | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 1.2 | 一般固废 | — | 厂家回收 |
| 8 | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.125 | 一般固废 | — | 由当地环卫部门清运处理 |
| 9 |  | 餐馀废物 | 3.285 | 一般固废 | — | 环卫部门收集处理 |
| 10 | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 233.93 | 一般固废 | — | 统一收集，外售综合利用 |

6.5.2 固体废物特性

根据《国家危险废物名录》，卫生防疫过程产生的废注射器和废药瓶等医疗废物属于危险废物；其余均为一般工业固体废物。

6.5.3 拟建项目固体废物处理方法

（1）除尘灰

本项目饲料加工过程中配套除尘器会产生收集的除尘灰，产生量0.32t/a，此部分除尘灰作为原料料回用至配料混合工序，用于生产饲料。

（2）铁性杂质

项目饲料加工过程中永磁筒产生少量的铁性杂质，产生量0.05t/a，收集后外售。

（3）猪粪及固液分离粪渣

本项目猪粪排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中生猪单位畜禽粪便日产生量，1.24kg/d·头计算。项目常年存栏量12193头，本项目粪便产生量总计15.12t/d，5518.55t/a，新鲜猪粪含水率约80%，经固液分离后的猪粪渣含水率约60%，则经过固液分离后产生2755.27t/a的粪渣，其余276.28t/a固液分离液体进入黑膜厌氧发酵池发酵处理。固液分离粪渣粪便进入阳光棚发酵有机肥还田。

（4）病死猪

根据建设单位提供资料，项目猪的正常死亡及普通疫病死亡率约为2‰，项目生猪出栏量为商品猪20000头，则正常死亡及普通疫病的病死猪约40头，4.80t/a，（按出栏育肥猪体重计），在项目营运期间产生的病死猪只分正常死亡和意外死亡两种，对于不同死亡方式产生的猪只，应严格按照《黑龙江省动物防疫条例》采取不同的对策及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。处置方法如下：

①因疫情死亡的猪只应及时上报给有关部门，由有资质部门进行无害化处理。

②因正常死亡或非传染性疾病死亡的猪只，应进行卫生填埋。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，养殖场应设置2个安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度3m、直径3m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入死尸后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。井填满后，须用粘土填埋压实并封口。病死猪应当在当地防疫部门监督下填埋处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。

（5）医疗废物

养殖场卫生防疫过程产生的废注射器和废药瓶产生量以每头猪0.005kg/a计，全场产生量约为0.06t/a，废注射器和废药瓶按危险废物管理，属于HW01类危险废物，废物代码为900-001-01，于医疗废物暂存间暂存，定期送集中收集后交由有资质的单位处理。

（6）废沼气脱硫剂

项目沼气脱硫采用干式脱硫，脱硫剂的主要成分为氧化铁，废沼气脱硫剂由生产厂家更换时回收处置，项目年产废脱硫剂约为1.2 t/a。

（7）生活垃圾

项目生活垃圾产生量为9.125t/a，由当地环卫部门清运处理。餐馀废物产生量为3.65t/a，委托资质单位处置。

⑦除尘灰

本项目饲料加工过程中配套除尘器会产生收集的除尘灰，产生量0.32t/a，此部分除尘灰作为原料料回用至配料混合工序，用于生产饲料。

（8）锅炉灰渣

根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》（HJ991-2018）固体废物源强核算方法中物料衡算法计算。锅炉灰渣产生量为233.93t/a。全部集中收集外售综合利用。

综上，拟建项目固体废物处置率100%。固体废物全部得到妥善处置。

6.5.4 固体废物影响分析

通过以上分析，拟建项目产生的固体废物全部得到了妥善处置，不长期堆存，因此对环境影响很小。但为减少固体废物在临时贮存期间产生的不利影响，建设单位须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》的相关要求，堆放场地应设有防渗、防流失措施。为减少固体废物在输中对环境产生的不利影响，建设单位须严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。在储存及运输过程中，严禁跑、冒、滴、漏，避免对水环境、大气环境和土壤环境造成二次污染。

## 6.6 生态环境影响分析

6.6.1 土地利用方式变化分析

由于本项目临时占地位于永久占地范围内，因此项目运营过程中对临时占地生态环境不会产生明显影响。改变原有土地利用方式的主要是永久占地。本项目永久占地面积为60605.39m2，用地为设施农用地，属农用地类型。由于项目所在区域位于农耕区，人为活动频繁，因此项目占地及周边区域没有野生保护动植物。项目建成后绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，可适当弥补工程占地带来的植被生物量和生产力的损失，不会对当地农业生产带来明显影响。

6.6.2 对植被的影响

项目永久占地面积为永久占地面积为60605.39m2，用地为设施农用地，属农用地类型。地表现状植被稀少，本项目建设对该地块的植被基本没有影响，。并且项目建成后绿化工作不断深入和完善，绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，天然植被将逐渐被人工植被绿化树木等所代替，建设过程中遭受破坏的植被将得到逐步恢复。

6.6.3 对动物的影响

与施工期相比，运营期间对动物的影响较小。施工期结束后，随着植被的恢复、施工影响的消失，动物的生存环境得以复原，部分暂时离开的动物将回到原来的栖息地，由于养殖场产生的噪声较小，养殖场所在区域的各类动物在周围区域均广泛分布，属常见种，且养殖场距周围动物栖息地较远，因此，工程的实施后不会对区域动物的栖息繁殖等产生明显影响，也不会造成区域动物物种的减少。

6.6.4 对景观生态的影响

项目养殖场属于地上建筑，因此在设计时需考虑周边景观要求，加强对建构筑物及道路以外的空地进行绿化，植物配置以乡土物种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花草灌木进行搭配。尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化，以及各种灌木和草本类花卉、播撒草籽加以点缀，建成后绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，尽可能的减轻了养殖场建设对周边景观的影响，对周边景观影响较小。

6.6.5 对生态环境的有利影响

拟建项目沼液用于周围农田施肥，建设单位与已与胜利屯签订了足够的耕地用于消纳本项目产生的沼液；项目固液分离粪渣进入固粪处理区发酵后；项目粪污达到资源化利用，符合生猪粪污“减量化、无害化、资源化”处理与处置的环境保护要求，形成生猪养殖→粪污→肥料还田→生产粮食→养猪饲料良性循环的产业结构链，对项目区域农业生态环境的改善都将产生积极作用。

沼液在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥，其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要。由此可见，本项目沼液的有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

猪粪堆肥发酵后肥料的是一种优质高效农肥，养分含量高而全，富含蔬菜生长所必需的氮、磷、钾等元素，施入蔬菜，可使植株健壮、叶片嫩绿而厚实，由于堆肥发酵将大部分病菌虫卵被杀死，减少了病虫源，使植物健康生长。用于蔬菜作基肥或追肥使用，长期使用能使土壤疏松，肥力增强，增产10%~12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状培肥地力。

本项目实施后，产生的粪污可以生产农肥和沼肥。农肥施用于农田可减少化肥施用量，增加农肥施用量；无疑将提高土壤肥力，改变土壤理、化性质，增加下垫面的抗蚀能力，改善生态环境；沼肥含多种植物易吸收的营养养分，有利于作物生长；既节约了水资源，又减少了废水排放量，降低了对环境的污染，提高了水资源的利用率。

综上，项目建设对于生态环境具有显著的正效应影响。

## 6.7 环境风险评价

6.7.1 环境风险评价的目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价是对建设项目发生事故的可能性以及事故可能造成的环境损失以及生命财产损失进行评估。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.7.2 环境风险识别

根据引起有毒有害物质向环境放散的危害环境事故起因，将风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施；物质风险识别范围包括：项目涉及的原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。

6.7.2.1 物质风险识别

本项目涉及的危险化学品主要为主要是沼气、液化天然气，其主要成分为甲烷，甲烷的爆炸危险特性见表6.7-1。

表6.7-1  沼气、液化天然气主要成份及爆炸危险特性

| 中文名称 | 甲烷 | 英文名称 | Methane：Marsh gas |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 无色无臭气体 |
| 熔点(℃) | -182.5 | 沸点(℃) | -161.5 | 闪点(℃) | ＜-50 | 自燃温度(℃) | 537 |
| 相对密度 | 水=1 | 0.42(-164℃) | 毒性 | 级别 | ＜3 |
|  | 空气=1 | 0.55 |  | 危害程度 | -- |
| 爆炸极限(V%) | 5.3-15.4 | 灭火剂 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |
| 毒物侵入途径 | 吸入 |
| 物质危险性类别 | 第2.1类易燃气体 | 火灾危险性分类 | 甲B |
| 爆炸物质级别及组别 | 级别 | I | 组别 | T1 |
| 危险货物编号 | 21007 | UN编号 | 1971 | CAS NO. | 74-82-8 |
| 包装类别 | II类包装 | 包装标志 | 易燃气体 |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物；遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 |
| 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |

6.7.2.2 生产、储运过程潜在危险性识别

项目涉及到的危险物质主要为沼气、液化天然气，主要成分均为甲烷。甲烷属无毒、易燃易爆气体，危险度为1.9，在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险性，主要表现在：沼气生产过程中可能出现泄漏进而进一步引发的火灾、爆炸等。

6.7.2.3 风险评价等级及范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定环境风险评价工作等级。根据环境风险评价工作等级划分内容，本次环境风险影响评价工作等级判定见表6.7-2。

表6.7-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评级工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：

当存在多种危险物质时，则按式（5.2.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（5.2.1）

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100：（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）见表6.7-3。

表6.7-3  危险物质数量与临界量比值（Q）

| 装置 | 危险物质 | 临界量（t） | 最大存在量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG罐 | 甲烷 | 50 | 0.34 | 0.069 |

注：沼气中CH4含量为60%，CH4密度按0.7174kg/m3计算，最大在线量按日产生量考虑。

危险物质数量与临界量比值（Q）为0.269，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。

由表5.2-22可知，本次环境风险评价等级确定为简单分析。

6.7.2.4 可能影响环境的途径

1、对大气造成的环境影响

本项目环境风险事故主要是由于设备损坏或操作失误引起沼气管道泄漏，可能会导致人员中毒，火灾、爆炸等重大事故的发生，根据风险识别，本次评价假定最大可信事故为沼气管道泄漏，进而引起的火灾爆炸。对大气造成环境影响。

2、对地表水造成的环境影响

本项目事故爆炸或火灾产生的消防废水得不到有效的处理和收集会造成项目周围地表水受到污染。

3、对土壤造成的环境影响

危险废物暂存或管理不当造成泄漏，污染土壤。

4、对地下水造成的环境影响

危险废物暂存或管理不当造成泄漏，污染土壤并进一步影响地下水体。

6.7.2.5 评价结论

1、风险事故对大气产生的危害后果

经过重大危险源辨识可以发现，本项目存储的危险物质的量不超过临界量，不构成重大危险源。本项目发生风险事故的类型主要为火灾、爆炸事故。结合该项目的具体情况，本项目最大可信事故为沼气泄漏发生火灾爆炸事故，事故发生概率为1×10-5次/年。

本项目厂区内沼气不存储，发生火灾或爆炸事故时主要对厂区内工作人员及生产设施产生影响，影响范围可控制在厂内，不会对厂区周围的居民生命安全构成威胁，且本项目不在居民区常年主导风向的上风向，下风向500m内无居民区，对周边居民区大气环境质量影响较小。

2、风险事故对土壤、地表水及地下水产生的危害后果

本工程在设计过程中应充分考虑应急防范措施，制定相应的应急预案，使事故对厂区内人员及各关心点的影响降低到最小。

综上所述，只要企业能够认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本项目在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，保证本项目从环境风险角度分析的可行性。

6.7.3 风险管理及减缓措施

6.7.3.1 疫病风险防范措施

动物疫病防治工作关系食品安全和公共卫生安全，关系社会和谐稳定。在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止猪群疫病的发生，特别是传染病、代谢病，使猪群更好地发挥生长性能，提高养猪的经济效益。

（1）猪场布局与设施

生猪场布局应按照《集约化养猪场建设标准》（NYJ/T04-2005）要求设置。

（2）加强检疫

①生猪购买及检验

购买的生猪必须取得官方的检疫证和非疫区证明，防止传染病传播。

②同步检疫

对生猪常见传染病、我国已扑灭的疾病和外来病制定疫病监控方案；与当地畜牧兽医行政管理部门建立定期的疫病监督抽查报告制度。

每次免疫和检疫结果要有完整的记录，检疫与检测报告妥善保管。

③操作人员体检

定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。

④应急措施

经检验不合格的生猪应遵循《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行处理。检疫时如发现传染病传播，立即将其隔离，装袋，按有关规定进行处理。本项目病死猪均按照该规则进行安全处置，如果养殖场发生疫情，应立即对养殖场进行隔离，并采取消毒措施，同时对染病猪只进行深埋处理，并同步报告畜牧局、环保局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。

（3）免疫接种

按要求进行免疫接种，预防疫病发生。

（4）疫病预防

①猪场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施），消毒池内应常年保持2%~4%氢氧化钠溶液等消毒药。

②严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

③饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。

④及时清扫猪舍，经常保持猪舍、猪体的清洁，猪舍还应保持平整、干燥、无污物。

⑤沼液储存池夏季时易滋生蚊虫，在场区安装灭蚊灯，防止蚊虫叮咬造成疾病的传播。

⑥健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。

⑦为各阶段猪舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

（5）疫病的扑灭

在养殖场发生疫病或怀疑发生疫病时，根据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取措施、及时诊断、及时报告。如发现传染疫情，对猪群实施严格的隔离、扑杀措施并追踪调查病猪的亲代和子代，对猪群实施清群和净化措施。对患有传染性疾病的生猪，应及时隔离并尽快确诊，同时对病猪的分泌物、粪便、剩余饲料、褥草及剖析的病变部分等焚烧深埋无害化处理。

（6）建立并保存生猪用药档案

免疫与检疫时仔细看清各种生物制剂的名称、批号、有效期、免疫单位、剂量等，以防影响免疫效期。严格把握允许使用药物、慎用药物和禁用药物的规定。

企业建立完善的防治防疫体系并按照疫病防治措施严格执行，可保证疫病风险降低在可接受的范围之内。

（7）发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈或安全处置后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死猪尸体集中收集后在厂内进行无害化处理，采用填埋处理工艺。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。

6.7.3.2 污水处理系统、排水管网异常风险防范措施

（1）污水处理系统故障风险防范措施

污水处理系统设备故障可能造成废水的非正常排放。为此，本项目采取以下措施确保废水达标排放。

①平时注意废水处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水全部做到合理处置。

③对员工进行岗位培训。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。

（2）污水处理系统、排水管网异常风险防范措施

①采取防渗漏措施，防止污水下渗造成地下水污染。

猪舍、固粪处理区、污水处理系统医疗废物暂存间、污水输送管道等分区域防渗，黑膜厌氧发酵池、污水收集池、医疗废物暂存间等渗透系数不大于1.0×10-10 cm/s，其余建构筑物渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s；可有效预防对地下水造成影响。

②设置地下水跟踪监测井，在黑膜厌氧发酵池、污水收集池地下水流向的下游设置一眼跟踪监测井，监控地下水的水质变化，发现污染，及时检查并采取措施，确保项目区地下水不受污染。

③对污水处理系统进出水量水质定期监测，发现异常及时排查，防止防渗层破裂造成污水下渗。

（4）编制事故应急预案

发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

6.7.3.3 沼气风险事故防范措施

针对本项目的特点，本报告建议在沼气净化系统设计、施工、运行阶段及LNG储罐暂存、使用过程应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生：

（1）沼气生产、贮存单元的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，沼气收集、净化、输送管道、管件等采用可靠的密封技术，使沼气输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏。定期对沼气管道进行检修。

（2）厂房内设置布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道；

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

（4）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施；

（5）配备急救器材、救生器、防护面罩、衣护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；

（6）沼气生产区附近应配备消防器材，场区各明显位置应配有禁烟、防火和限速等标志。维修人员应按设备使用要求定期检查和更换安全和消防等防护设施、设备。压力容器、设备重点部件的检修，应由安全劳动部门认可的维修单位负责，建、构筑物的避雷、防爆装置的维修应符合气象和消防部门的规定，并申报有关部门测试。

6.7.4 环境风险应急预案

应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据环境风险分析的结果及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）的要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表6.7-4，供项目决策人参考。

表6.7-4  环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：黑膜厌氧发酵池等污水处理系统、沼气脱硫装置、沼气输送管单、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 地区应急组织机构：成立事故应急救援指挥部，负责场区附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援人员：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 污水处理区附近：火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 邻近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等事项 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材。 邻近区域：控制防火区域、毒气泄漏扩散区域，控制和清除污染物措施及配备相应的设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员制定应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 邻近区域：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练；对工厂工人进行安全教育。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |

## 6.8 土壤环境影响分析

6.8.1土壤影响途径分析

从建设项目对土壤的影响类型来看，建设项目主体表现为土壤环境污染影响型特点，根据建设项目开发活动特点，可能产生土壤环境污染的途径主要为“收集池、黑膜沼气池等池体泄漏或渗漏，入渗包气带——垂直入渗”。

本项目各池体出现泄露或渗漏后，进入土壤的污染物主要为COD、氨氮、pH等，不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行） （GB15618-2018）中二类用地风险筛选值标准中的污染物项目。对于建设项目而言，一旦上述污染途径存在，进入土壤的污染物（COD、氨氮、pH等）与土壤溶液、空气、矿物质、有机质和微生物之间发生物理、化学和生物变化，形成污染物在表土层和土体中滞留、土壤溶液驱动下污染物迁移、污染物化学与生物转化将形成局地土壤污染。土壤污染物迁移途径见图6.8-1 。

图6.8-11  土壤污染途径示意图

表6.8-1  项目土壤环境影响类型与影响途径分析

| 时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | / | / | √ | / |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” |

6.8.2  土壤环境影响源及影响因子识别

建设项目可能产生的土壤污染源项及影响因子分析结果见表5.2-15.

表5.2-15  土壤污染源项及影响因子分析结果

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集池、黑膜沼气池等池体 | 渗漏 | 垂直入渗 | COD、氨氮、pH | / |

6.8.3 土壤环境影响评价

本项目各池体出现泄露或渗漏后，进入土壤的污染物主要为COD、氨氮、pH等，不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中二类用地风险筛选值标准中的污染物项目。一旦泄露，进入土壤的污染物（COD、氨氮、pH等）与土壤溶液、空气、矿物质、有机质和微生物之间发生物理、化学和生物变化，形成污染物在表土层和土体中滞留、土壤溶液驱动下污染物迁移、污染物化学与生物转化将形成局地土壤污染。

本项目各池体均采取防渗措施，防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单；设置土壤环境跟踪监测点，及时发现问题，采取措施；加强管理，工作人员须经过培训，严格遵守操作规程。

因此，正常情况下各池体不会发生泄漏并对土壤产生影响；一旦发生异常，立即启动应急机制，解决问题，项目建成后不会对土壤环境产生影响。

# 7 污染防治措施及其可行性论证

## 7.1 施工期污染防治措施可行性论证

本项目施工期工程活动内容主要包括场地平整、土方填挖、材料及设备运输、构筑建筑物和设备安装。在施工活动中，将不可避免产生废气、废水、噪声、固体废物等，对区域环境将产生一定的影响，其中施工噪声和扬尘的影响最为突出。本环评就项目施工可能产生的不利环境影响，提出以下相应的污染防治措施：

7.1.1 施工期大气污染防治措施可行性论证

拟建项目施工期间产生的废气主要包括施工扬尘及施工机械、车辆排放的废气和装修阶段的有机废气等。各类废气污染防治措施如下：

（1）扬尘的污染防治措施

①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，围挡高度不低于2.5米。

③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

⑦基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。

⑧施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

⑨施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。

⑩施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

⑫施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

⑬施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

⑭建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

⑮遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

⑯建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

⑰鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。

⑱工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，应进行绿化。

通过采取上述污染防治措施，可有效的减少扬尘的产生，使施工扬尘对环境的影响降至最低，各项措施技术、经济可行，并且其对环境的影响将随施工的结束而消失。

（2）施工机械和运输车辆尾气污染防治措施

①应选用低能耗、低污染的施工机械、运输车辆，对于废气排放超标的车辆应安装尾气净化装置。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料；

②要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。并且提高机械设备的正常使用率一定程度上可缩短工期，进一步降低燃油废气排放量；

由于施工区域相对广阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，区域平均风速较大，有利于施工机械和运输车辆尾气的污染物稀释扩散，因此采取上述措施后施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周边区域的空气环境质量影响不大，各项措施技术、经济可行，并且其对环境的影响将随施工的结束而消失。

（3）装饰材料废气污染防治措施

①采用质量好，国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料产品；

②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；

③施工作业场所加强通风，保证空气流通，降低污染物浓度；

④施工作业人员配戴防毒面罩和口罩，保证作业人员的身体健康。

本项目装饰材料废气产生量较少，通过采取上述防治措施后，可进一步降低装饰材料废气的产生量，在空气中经自然扩散和稀释后，对周边区域的空气环境质量影响不大，各项措施技术、经济可行。

7.1.2 施工期地表水污染防治措施可行性论证

项目施工阶段产生的施工废水及施工人员生活污水应分别收集处理。

施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。

项目施工人员生活污水中洗漱废水作为地面及道路喷洒用水，其余排入防渗旱厕贮存，定期清掏作农肥回用于农田，不外排。

综上所述，项目施工期产生的废水均可得到妥善处置，对区域地表水环境影响较小，各项措施技术、经济可行，并且其对环境的影响将随施工的结束而消失。

7.1.3 地下水污染防治措施可行性论证

（1）施工过程中使用的化学筑浆、建筑垃圾、水泥及沙石将采取集中、有效监管，雨季做好防雨措施，现用现取，避免泥浆在施工场地长期停留；将使用后的泥浆、水泥、沙石残留物及时清理，降低施工过程中建筑垃圾污染地下水的可能性。

（2）施工过程中产生的施工废水采取建设临时沉淀池进行收集，临时沉淀池砌砖应采用普通粘土机制砖，其强度等级不应低于MU10；石材强度等级不应低于MU30；砌筑砂浆应采用水泥砂浆，并不低于M10，通过以上措施建设后满足《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）防渗要求。防渗旱厕防渗层至少为1 m厚粘土层，满足防渗系数≤10-7 cm/s。

综上所述，项目施工期对区域地下水环境影响较小，各项措施技术、经济可行，并且其对环境的影响将随施工的结束而消失。

7.1.4 施工期噪声污染防治措施可行性论证

根据施工期噪声影响预测，在不采取任何措施的情况下，施工噪声于昼间和夜间分别于70 m、400 m处达标，因此必须采取积极降噪措施。

（1）从声源上控制

建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

固定机械设备与挖掘、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机震动部件的方法降低噪声。

对动力机械设备进行定期的维修、保养。维修不良的机械设备常因松动部件的震动或消声器的损坏而增加其工作噪声。

闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆通过噪声敏感点或进入施工现场时应减速，并尽量减少鸣笛，禁用高音喇叭鸣笛。

（2）合理布局施工现场

施工期将施工现场的固定振动源相对集中设置；同时将固定的机械设备（如空压机）安置在施工场地临时房间内，房屋内设隔音板，降低噪声。

（3）合理安排施工时间

本项目施工单位应严格遵守相关规定，合理安排施工时间，严禁在夜间（22:00~6:00）施工，并尽可能避开午休时间（12:00~14:00）。特殊情况确需连续作业或夜间作业的，要采取有效措施降噪，事先做好周边群众工作，并取得当地环保部门和建设行政主管部门批准后施工。

（4）采用声屏障措施

对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入棚操作，不能入棚的可适当建立单面临时声障。

在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（5）合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间

施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间，施工场地的施工车辆出入现场时低速、禁鸣。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（7）降低人为噪声

提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢管等堆放不发出大的声响。

在严格执行上述噪声防治措施后，施工噪声对敏感点影响将大为降低，基本能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。同时，施工期噪声影响是暂时的，并随着施工期的结束而消失。

7.1.5 施工期固体废物污染防治措施可行性论证

本项目施工期固体废物主要为少量的建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。施工过程中产生的建筑垃圾主要为建筑边角料、碎砖头、废水泥、沉渣、废包装袋和废弃装修材料等，统一收集后由当地环卫部门定期清运处理。施工期施工人员生活垃圾应设封闭式垃圾箱集中收集，委托当地环卫部门定期清运处理。

综上所述，项目施工期的固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小，各项措施技术、经济可行，并随着施工期的结束而消失。

7.1.6 施工期生态环境保护措施可行性论证

7.1.6.1 土壤保护措施

施工场地开挖过程中实施“分层开挖、分层堆放和分层回填”的措施，开挖过程中生熟土分开堆放，施工阶段尽量不占用临时占地，如不得不占用尽量恢及时复沿线地表原貌，比如种植新的草地、农作物和其他与新环境相宜的植物，使土壤生态环境的影响得到有效的控制。控制和减轻项目场地开挖及施工便道建设对地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失。施工时尽可能选择无雨、小风的天气以减少扬尘和水土流失。

7.1.6.2 水土流失保护措施

项目实施产生的主要生态问题是水土流失，防治水土流失是生态保护的重点，除工程治理措施外，减少植被破坏是防治水土流失的重要环节。

项目采取工程措施、植物措施、临时措施和预防保护措施相结合的综合防治措施，在时间和空间上形成一个完整的水土保持防治体系。

（1）工程措施

①表土收集：采用人工进行施工作业，连同表土及地表植被一起进行剥离。剥离厚度为30 cm，剥离后的表土集中堆存，作为后期覆土来源。养殖场分阶段施工，表土收集随施工进度同行。剥离后的表土先集中堆放在预留地内的临时堆土场表土堆放区，主体施工结束后，作为绿化工程区表层的绿化土回覆。

②覆土整地

工程建设结束后对绿化区进行覆土整地，覆土平整采用人工进行施工作业，回铺地表要保持平整，回铺土层一般为30 cm。覆土整地在基础施工结束后、植物措施实施之前，先对绿地范围内进行整理，清理表层的垃圾和杂物，再将预备好的的种植土及表土，均匀地回覆到规划的绿地范围内。

（2）植物措施

项目所在区域植物种类较少，且没有不可恢复或者珍惜植物，项目建成后绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，植物配置以乡土物种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花草灌木进行搭配。尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化，以及各种灌木和草本类花卉、播撒草籽加以点缀。场内绿化会增加场区内的植被覆盖率和生物产量，有利于水土保持、防风固沙。

（3）临时措施

①密目网临时遮盖：临时堆土为避免降水冲刷和扬尘产生，对其表面进行密目网遮盖，四周采用钢钉固定或大石块压实固定。

②临时插板挡墙：堆料区采用插板挡墙进行拦挡，插板挡墙材料选用彩钢瓦，高2 m，连接处采用钢（铁）丝固定，管线分段逐步施工，彩钢瓦可循环使用。

③临时沉淀池：沉淀池尺寸设计参照《水利技术标准汇编》的有关规定计算，宽度为1.2 m，长度2.4 m，深度1.5 m。

（4）预防保护措施

水土保持工程施工时序和施工期临时防治措施安排对水土流失的防治效果影响很大，若安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失。施工区土、沙料运输堆放过程中应进行遮盖；建筑材料运输车辆进行遮盖；工程施工中应落实水土保持监督和监测工作，保证水土保持方案落实。

7.1.6.3 动植物的保护措施

（1）加强对施工人员进行野生动植物资源和生态环境保护的宣传教育工作，增强环保和生物多样性保护意识，以便在施工中能自觉保护生态环境。

（2）施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对野生植被滥砍滥伐；划定施工作业范围和线路，不得随意扩大，严格限制人员的活动范围，避免破坏沿线的生态环境。

（3）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏周边植被。

（4）严格遵守国家和地方有关环境保护的法令，加强施工人员环保意识的教育，施工时做到环保施工。

（5）合理布局施工场地，减少施工噪声和扬尘对周围环境的干扰。

（6）对工程建设所需开挖、占压和扰动的地表，以及损坏植被，采取针对性各项环境保护措施，尽快恢复植被，减少水土流失。

## 7.2 运营期污染防治措施

7.2.1 废气污染防治措施可行性论证

7.2.1.1 无组织恶臭治理措施可行性论证

本项目无组织排放恶臭主要来源为猪舍、固粪处理区废气、污水处理池。由于养殖场的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治结束规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

（1）源头控制

①通过控制饲养密度，并保持舍内通风，及时清理猪舍，猪粪等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量，猪舍内喷洒除臭剂。

②设计日粮组成提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低猪排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放。

③氨基酸平衡，减少氨气排放量和粪便的产生量。

④合理使用饲料添加剂，在日粮中添加EM菌。

（2）过程控制

①项目采用干清粪工艺，产生的粪渣等及时运至处理场所，以减少污染。

②在猪舍设置通风口、排风扇等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体，风机上安装生物过滤器。

③加强场区及场界的绿化。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

④固粪处理区设置为半封闭式建筑，喷洒除臭剂，加强通风加强厂区绿化。

⑤定期对猪舍、固粪处理区、污水处理区池等产生恶臭气体处喷洒除臭剂。

类比《吉林通榆牧原农牧有限公司通榆三场生猪养殖（一期工程）项目竣工环境保护验收监测报告》中场界监测数据，监测报告编号：JLZXHC（2018-09）D037，监测公司为吉林省众鑫工程技术咨询有限公司。该次验收范围为年出栏商品猪15万头及配套环保措施、饲料加工车间及其环保设施，通过干清粪工艺及经常洒除臭剂等措施减少恶臭气体排放。监测结果显示项目场界氨最大浓度为0.055 mg/m3，硫化氢未检出，以上检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值要求。

类比《吉林农安牧原农牧有限公司榆树分场生猪养殖建设项目竣工环境保护验收监测报告》，监测报告编号：JLZXHC（2018-07）D024，监测公司为吉林省众鑫工程技术咨询有限公司。该项目建设规模为年存栏保育猪33335头，育肥猪66665头，年出栏育肥猪20万头；验收期间实际生产工况为100%。该项目通过干清粪工艺及经常洒除臭剂等措施减少恶臭气体排放。监测结果显示项目场界氨未检出，硫化氢最大浓度为0.006 mg/m3；以上检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值要求。

类比《内蒙古开鲁牧原农牧有限公司开鲁二场生猪养殖项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》，编制单位为赤峰绿康环境检测有限公司。该项目环评设计建设规模为年存栏1.5万母猪、出栏30万育肥猪；实际分期建设，一期工程建设规模为年存栏1万头母猪、出栏20万头育肥猪；验收监测期间，该项目存栏猪7500头母猪，生产负荷为75%。该项目猪粪采用环保部认定的干清粪工艺，饲料添加EM，猪舍、污水处理区、农肥发酵区喷洒除臭剂等。监测结果显示项目场界最大臭气浓度为19（无量纲），符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)边界浓度限值要求；氨最大排放浓度为0.15 mg/m3，硫化氢最大浓度为0.008 mg/m3，以上检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值要求。

根据大气估算模型的计算结果可知，猪舍、固粪处理区无组织排放NH3、H2S最大地面浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值，对周边环境空气质量影响较小。

7.2.1.3 沼气利用废气治理措施可行性论证

本项目采用常压氧化铁干法脱硫，脱硫剂供货厂家对本项目沼气工程运行管理人员进行专门培训，按照项目沼气产生量提供脱硫剂更换频次等经验参数，同时提供脱硫剂失效指示标准色卡，可保障良好的脱硫效果，脱硫效率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20 mg/m3，符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T 1222-2006)的规定。项目年产生沼气共67196.15m3，项目产生的沼气经过净化后进入火炬系统燃烧。沼气主要成分为甲烷，与天然气成分相近，沼气为清洁能源，主要成分为CH4，燃烧后的产物主要为CO2和H2O，会产生少量的SO2、NOX和烟尘，产生量少、浓度低，对空气环境影响很小。

综上，项目沼气利用废气治理措施可行。

7.2.1.4 饲料加工粉尘废气治理措施可行性论证

配套建设1座饲料加工车间，建设1条30t/d饲料加工生产线。项目生产线各产尘点设置粉尘收集系统，然后公用1套布袋除尘器处理，处理后经过一根15m高排气筒排放，排气筒编号分别为DA0002。

为了论证项目饲料加工粉尘废气采用除尘器的可行性，本次评价调查了国内有关的资料，目前国内处理工业粉尘采用的除尘器主要有旋风除尘器、湿式除尘器、布袋除尘器和静电除尘器四种。

旋风除尘器的除尘效率约为70%，但旋风除尘器的除尘效率与粉尘粒径有很大关系，粒径越大除尘效率越高，反之越低；湿式除尘器的除尘效率可达90%以上，高效湿式除尘器的除尘效率可达99%以上，湿法除尘产生的废水需处理达标后排放或回用；布袋除尘器的除尘效率可达99%以上，但对温度和湿度有一定的要求；虽然静电除尘器的除尘效率可达99%以上，但是静电除尘器一次性投资较高。

布袋除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经过滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制，自动连续进行。布袋除尘器主要优点有：a布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘；b适应性强，不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，负荷变化、废气量波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响较小；c结构简单，操作方便，占地面积小；d捕集的干尘粒便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题；e布袋除尘器采用分室结构，除尘器袋室可轮换检修而不影响除尘系统的运行。主要缺点是：a受温度的限制。高温滤料的工作温度一般不超过260℃；b袋式除尘器不宜用于含油、含水和高湿度的气体净化，否则会导致滤袋污染、堵塞或结露；c阻力较高，一般袋式除尘器的阻力为900~1500 Pa。

项目饲料加工废气中颗粒物主要选用布袋除尘器，除尘效率可达95%以上。饲料加工生产过程粉尘产生量为0.34t/a，0.068kg/h），产生浓度为33.75mg/m3。废气经集气罩收集+布袋收尘器处理后由15m高排气筒排放，收集效率90%，除尘效率95%，则颗粒物排放速率为0.003kg/h，排放量0.017t/a，排放浓度为1.69mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值（排放速率≤3.5 kg/h，排放浓度≤120 mg/m3）。

综上，项目饲料加工粉尘废气治理措施可行。

7.2.1.5 锅炉烟气治理措施可行性论证

项目区冬季采暖新建1台4t/h生物质锅炉，燃料为生物质颗粒，锅炉运行时间1567h，燃料使用量为1435.4t/a；锅炉运行时间5040h/a，锅炉烟气采用布袋除尘器处理，除尘效率95%，锅炉烟气经布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放，排气筒编号为DA0001。

通过计算锅炉废气产生量为8395672.712m3/a（1665.81m3/h），锅炉烟气污染物产生浓度、产生速率及产生量分别为：颗粒物80.12mg/m3、0.133kg/h、0.67t/a，SO2 108.97mg/m3、0.182kg/h、0.91t/a，NOX163.45mg/m3、0.272kg/h、1.37t/a。烟气经布袋除尘器处理后由30m高烟囱排放，除尘效率95%。废气排放量为8395672.712m3/a（1665.81m3/h），污染物排放浓度、排放速率及排放量为：颗粒物 4.01mg/m3、0.007kg/h、0.03t/a，SO2 108.97mg/m3、0.182kg/h、0.91t/a，NOX 163.45mg/m3、0.272kg/h、1.37t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值：烟尘：50 mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300mg/m3。

类比《肇源正邦养殖有限公司年存栏 1.5 万头母猪自繁自养场（第一期一场）标准化规模养殖基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》，监测公司黑龙江省洁源检测技术有限公司。该项目建设规模为年存栏母猪 1.5 万头，年出栏生猪 30 万头；验收期间实际生产工况为80%。该项目新建2台10t/h生物质锅炉用于供暖，锅炉烟气经过布袋除尘器处理后通过45 m高烟囱排放。监测结果显示锅炉烟气中颗粒物最大排放浓度为8.0mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为158mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为203mg/m3，烟囱排放口烟气黑度监测结果＜1级，以上监测结果均满足《锅炉大 气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。锅炉布袋除尘 除尘效率范围为98.8~99.0%。

综上，项目锅炉烟气治理措施可行。

7.2.1.6 食堂油烟废气治理措施可行性论证

本项目设置职工食堂，根据项目就餐人数设置2个标准灶，项目定员45人，按人均每天食用动植物油30 g，动植物油挥发量占食用油总量的3%计算，每天烹饪时间按6 h计，油烟产生量为6.75g/h、14.78kg/a，配套风机风量为2000 m3/h，油烟产生浓度为3.38mg/m3，采用净化效率≥60%的油烟净化器处理，油烟排放量、排放速率、排放浓度分别为5.91kg/a、2.70g/h、1.35mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。

类比《吉林农安牧原农牧有限公司永平分场生猪养殖建设项目竣工环境保护验收监测报告》，监测报告编号：JLZXHC（2018-07）D026，监测公司为吉林省众鑫工程技术咨询有限公司。该项目食堂平均就餐人数在177人左右，设置2个基准灶头。食堂油烟设置油烟净化器进行处理，处理效率为60%以上，处理后的油烟经管道高于屋顶3米排放。监测结果显示项目食堂油烟最大排放浓度为1.32 mg/m3，去除效率介于68.3%~96.5%；以上检测结果符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关排放要求。

综上，项目食堂油烟废气治理措施可行。

7.2.2 粪污污染防治措施

7.2.2.1 废水处理工艺

本项目职工生活污水采用化粪池初步处理后进入污水站进一步处理。

本项目生产污水主要来源于猪尿、猪舍冲洗水，具有有机污染物浓度高、容易降解、生化性好、水质波动大的特点。另外，猪舍冲洗水中因含有清粪残留的粪便，废水中固态物质多。因此，本项目首先对污水进行固液分离，经预处理后的污水再进入污水站处理。

污水站采用厌氧发酵工艺，出水（沼液）作为农肥用于农田施肥。

污水站工艺流程见下图。

图7.2-1  粪污处理工艺流程

注：冬季黑膜厌氧发酵池不运行，冬季废水于污水收集池和黑膜厌氧发酵池储存，待来年夏季统一处理。

本项目干清粪工艺分两个阶段，干湿分离段及厌氧发酵段。干湿分离段：采用“固液分离”工艺，粪污水进入收集池，再通过泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送入固粪处理区发酵后，外售；液体进入厌氧发酵段继续处理。厌氧发酵段：本项目设计采用黑膜厌氧发酵池对项目废水进行厌氧发酵处理，液体进入黑膜沼气池采用厌氧发酵工艺去除大部分有机物。夏季沼液用于施肥农田，冬季储存在厌氧发酵池内。

本项目废水采用厌氧发酵工艺，为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐模式Ⅱ，工艺措施可行。

7.2.2.2 沼液农用还田可行性分析

本项目废水经污水站处理后沼液作为农肥农用还田。根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的农肥料。对沼液进行农田利用总体是可行的。本项目产生的沼液用于抚远市通江乡胜利屯，签订了4000亩耕地粪肥供给协议，固液分离粪渣和沼渣进入固粪处理区发酵后外售。

（1）当地农田施肥规律

根据调研，当地施肥规律为：玉米为施基肥一次、追肥一次，在大喇叭口期进行追肥（多数不进行追肥），基肥和追肥用量比例为2:1~3:1，建议沼液施用规律为全部用作基肥。严格控制施肥量，严禁突击沼液施肥，在非施肥期及雨季，沼液由厌氧发酵池暂存。

（2）沼液暂存池暂存能力分析

项目冬季废水产生量50.10m3/d，以180天计，冬季废水产生量共9018m3，于污水收集池及黑膜厌氧发酵池暂存；夏季废水产生量为48.63m3/d，以185天计，夏季废水产生量共8996.55m3，排入污水处理系统处理。全年废水产生量合计18015.13m3，本项目建设1座污水收集池（容积3000m3）和2座黑膜厌氧发酵池（容积5704m3和18744m3），足以容纳本项目废水。夏季场区猪尿、猪舍清洗废水及猪粪经固液分离产生的液体、锅炉排污水和生活污水排入黑膜厌氧发酵池进一步处理，处理后沼液在黑膜厌氧发酵池储存，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节黑膜厌氧发酵池储存，可储存整个夏季的沼液。

（3）土地消纳方案：

为了保证工程所产生的沼液能够100%综合利用，企业采用配套农田模式来推进沼液消纳，消纳地由胜利屯根据需要自己种植作物（主要种植玉米），沼液通过农村农业局无偿铺设的临时管网或者密闭罐车输送至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

根据2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，本指南适用于区域畜禽粪污土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。根据项目区土地的种植规律，每年种植一季玉米。

（1）粪肥养分供给量

粪肥养分供给量=∑(各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量)×养分留存率

本项目存栏量：本项目按照年存栏12193头猪计算消纳粪污土地。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》3.3猪当量规定：1头猪为1个猪当量，1个猪当量的氮排泄量为11kg/a；生猪、奶牛、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%。本项目固液分离粪渣进入固粪处理区发酵后外售，不进入消纳地，因此本项目肥水中氮排泄量为5.5kg/a；

养分留：由于本项目产生的固体粪便和污水属于固体粪便堆肥、厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值62%；

因此本项目全年粪肥供给量为41578.13kg/a。

（2）单位土地粪肥养分需求量

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；抚远市玉米的产量按650 kg/亩计；由《指南》中的表1可知每100 kg产量玉米需要吸收氮量为2.3 kg；配套土地种植玉米的单位土地养分需求量分别为14.95 kg/亩；

施肥供给养分占比：根据粪污消纳土地监测结果可知土壤全氮含量＞1 g/kg，耕地为旱地，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，土壤养分水平为I类土壤，本次施肥供给占比取35%；

粪肥占施肥比例：50%（根据当地实际情况确定，本项目取50%）；

粪肥当季利用率：25%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%~30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25%）；

项目区土地种植玉米时单位土地粪肥养分需求量为10.47kg/亩；

经计算，本项目配套消纳地面积约为3971.17亩。抚远市农业农村局已与胜利屯签订了4000亩耕地粪肥供给协议供给协议（协议见附件），故可以消纳本项目产生的液肥。公司负责无偿将沼液输送至农田内，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

综上所述，项目选用的采用黑膜厌氧发酵池工艺实现了猪场废水的全部消化和资源综合利用，使废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益，项目污水处理工艺及沼液还田是可行的，沼液暂存池暂存能力可以满足要求。

7.2.3 噪声处置措施可行性分析

根据项目工艺及噪声源特征，从噪声源、传播途径进行控制，通过针对各个噪声源采取下列措施，达到降噪目的：

（1）选用低噪设备：本项目主要产噪设备均选用低噪声设备，所有高噪声动力设备采购时都将噪声级作为技术指标之一；要求主机和有关辅机生产厂家提供配套的隔音罩和消音器。

（2）降低噪声：项目产生噪声较大的设备均设减震基座并采用室内布置。

（3）合理布局：在场区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。

（4）运营期维护：建立完善的监管、维修制度，设专人对设备及管道进行监管，及时维修、更换坏损部件，防止机械噪声及空气动力学噪声的升高。

（5）隔声：在场区、厂前区及厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低生产噪声对周围环境的影响。

综上，本项目噪声治理措施，在技术上已有一套较为成熟的方法，消声、隔声、减振等措施对绝大多数固定声源，都是行之有效的。拟建工程噪声治理措施实施后，对各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应类别标准要求。噪声治理措施运行费用很低，且噪声控制设备和材料使用寿命较长，能在较长的时期内，保持稳定的技术性能，符合技术可行和经济合理的原则，措施可行。

7.2.4 固体废物处置措施可行性分析

本项目固体废物主要包括猪粪、固液分离粪渣、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、锅炉灰渣和生活垃圾等。

7.2.4.1 猪粪、粪渣治理措施可行性分析

本项目粪便产生量总计15.12t/d，5518.55t/a，新鲜猪粪含水率约80%，经固液分离后的猪粪渣含水率约60%，则经过固液分离后产生2755.27t/a的粪渣，其余276.28t/a固液分离液体进入黑膜厌氧发酵池发酵处理。固液分离粪渣粪便进入阳光棚发酵有机肥还田。

项目固粪处理区1座，设置2个堆肥体，长30m宽16m；其中200m2用于固液分离，粪渣存放区200m2，最大存储量为300t，可满足粪渣20天储存需求，正常情况固液分离粪渣日产日清，不长期于固粪处理区堆存。

项目固液分离粪渣和沼渣进入固粪处理区发酵后外售可行。

7.2.4.2 病死猪治理措施可行性分析

项目病死猪产生量为4.8t/a，送入本项目配套建设的填埋井填埋处置，养殖场应设置两个安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度3m、直径3m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入死尸后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

综上以上病死猪处理措施可行。

7.2.4.3 医疗废物治理措施可行性分析

项目卫生防疫过程产生的废注射器和废药瓶产生量以每头猪0.005 kg/a计，全场产生量约为0.06t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废注射器和废药瓶属于HW01类危险废物，废物代码为900-001-01，本项目设置一个独立医疗废物暂存间进行暂存，定期送同江市城市生活垃圾管理站进行处理，同江市城市生活垃圾管理站具有医疗废物经营许可，能够满足本项目医疗废物处理需求。

项目新建1座医疗废物暂存间，建筑面积15m2，医疗废物暂存间应满足以下要求：

①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有隔离设施；

②防渗处理：病死猪暂存间、医疗废物暂存间防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

③在储存过程中进行妥善处理，采用不易破损、变形、老化的容器运装废物，在装有危险废物的容器上贴注标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法等；

④在危险废物贮存设施处，设立危险废物标志。

医疗废物在场区内堆存、转运过程应严格执行医疗废物在场区内堆存、转运过程应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的规定，医疗废物置于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间须采取防雨、防渗和防风的措施，按照医疗废物的性质分开或混合存放，不得将不相容的废物混合或合并存放，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。医疗废物的转运严格遵照《危险废物转移联单管理办法》规定执行。

综上所述，本项目场区医疗废物处理措施是可行的。

7.2.4.4 废沼气脱硫剂治理措施可行性分析

项目沼气脱硫采用干式脱硫，脱硫剂的主要成分为氧化铁，废沼气脱硫剂未纳入《国家危险废物名录》（2016版），主要成分为氧化铁，不属于危险废物，沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家更换时回收处置，项目年产废脱硫剂约为1.2t/a。

7.2.4.5 生活垃圾治理措施可行性分析

生活垃圾产生量为0.5kg/（人·d）。本项目定员50人，则生活垃圾产生量为9.125t/a。由当地环卫部门清运处理。餐馀废物产生量为0.2kg/人•天，则项目运行期间餐馀废物产生量为3.65t/a，交由环卫部门收集处理。

7.2.5 地下水环境保护措施

根据评价区环境水文地质条件，建设项目特点，环境影响预测及评价结果，确定污染物的运移方向及影响范围，在预测结果的基础上，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施与对策。

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

合理可行、操作性强的地下水污染防控的环境管理体系也是非常必要的，包括地下水环境跟踪监测方案和定期信息公开等。

（1）源头控制

从源头上采取控制措施包括两个方面，分别是各类废物循环利用，减少污染物的排放量和在工艺、管道、设备等处采取污染控制措施，将污染物的跑、冒、滴、漏降到最低限度。

（2）分区防控措施

项目依据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，结合地下水环境影响评价结果和拟建工程总平面布置情况，将场地分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，各级防渗区的防渗技术要求，污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级见下表。

表7.2-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表7.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件 |

表7.2-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

项目黑膜沼气池区域、沼液储存池、病死猪暂存间、医疗废物暂存间为重点防渗区，渗透系数≤10-10 cm/s；猪舍、固粪处理区、储存池、收集池等为一般防渗区，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤1.0×10-7 cm/s。项目厂区不同功能区防渗措施见表7.2-4，项目防渗分区图见图7.2-2。

表7.2-4  场区不同防渗分区防渗一览表

| 防渗分区 | 功能分区 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 污染区 | 重点污染防治区 | 黑膜厌氧发酵池区域、污水收集池 | 黑膜沼气池区域底部和池壁、污水收集池底部和池壁铺设1.5mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料） |
|  |  | 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存间防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |
|  |  | 污水管线 | 采用优质UPVC防渗管材 |
|  | 一般污染防治区 | 猪舍、固粪处理区等 | 采用混凝土防渗，混凝土抗渗标号为P6，厚度≥20 cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s |
|  | 简单防渗区 | 饲料加工区、锅炉房、综合楼、锅炉房、配电室、门卫室、环保值班室等 | 一般地面硬化 |

图7.2-2  分区防渗图及监测井点位图

采取上述防渗措施后，能够有效预防拟建项目对地下水环境的影响，从技术、经济上都是可行的。

（3）地下水环境监测与管理

①监测井布设

为了掌握项目周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。

由于项目附近相对较易污染的是浅层地下水，因此，此次以浅层地下水为主要监测对象，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，在项目周边布设地下水水质监测井，以便随时掌握地下水水质变化趋势，为避免污染物随孔壁渗入地下，建议成井时水泥封孔。本项目于地下水流向的下游场区西南场界内侧布设1眼地下水跟踪监测井。

②监测频率、因子

监测频率：每年一次。

监测项目为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。

③管理措施

a防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。环保管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

b环保管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

c建立地下水监测数据信息管理系统，与当地环保管理系统相联系。

d根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

④技术措施

a按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

b在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告公司及当地环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解项目生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，加大监测密度，分析变化动向。

c周期性地编写地下水动态监测报告。

d定期对污染区的生产装置、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。

（4）应急预案

在制定项目环境安全管理体制的基础上，企业制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：

a应急预案的日常协调和指挥机构；

b相关部门在应急预案中的职责和分工；

c地下水环境保护目标确定，采取紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

d特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

e特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

地下水应急预案见下表。

表7.2-5  地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量、浓度、危害特征和分布情况 |
| 3 | 应急计划区 | 列出保护目标：包括区域农用及民用机井 |
| 4 | 应急组织 | 应急指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对监测站的支援；地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由环境监测站进行现场地下水环境进行监测。对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

一旦发现地下水水质发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

a当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

b组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，尽量将紧急事件局部化，如可能应采取包括切断交通与供水等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

c当通过监测发现水源地周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，立即启动应急预案，采取措施，抑制污染物向下游扩散量，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

d对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

e如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。

7.2.6 生态环境保护措施

运营期的主要生态环境保护措施包括：养殖场区应充分结合地形进行立体绿化；充分利用够建筑物间的空地及道路两侧进行平面绿化；用绿地与道路将管理区、辅助生产区和生产区有机的结合起来；种植各种乔木、灌木和花卉、丛植、花坛、行道树片、草坪等，做到四季长青、季季有花，绿化面积19682.41m2，绿化率32.48%，使之成为一座环境优美的养殖场。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度减少项目实施对区域生态环境的影响，措施技术、经济可行。

### 7.2.7 土壤环境防范措施

#### 7.2.7.1 保护目标

本项目选址位于抚远市胜利屯，项目厂址西侧为耕地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）确定本项目评价范围为厂区占地范围以及占地范围外0.05km范围，保护目标为评价范围内的土壤环境。

#### 7.2.7.2 土壤环境保护措施

监控土壤污染源、污染途径，并从源头控制污染扩散是避免土壤污染的最有效、最切实可行的措施。对此，提出以下土壤环境保护措施：

- 源头控制：

本项目产生废水全部排入排入黑膜沼气池厌氧发酵后暂存于池内，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，如有各池体，发生破裂导致粪污沼液渗漏可能造成土壤污染。因此，建设单位在在施工期土壤污染防控中应强化各池体防渗措施，严格按照防渗技术要求进行防渗工程施工。

（2）过程防控：本项目收集池、黑膜沼气池均采取防渗措施，黑膜沼气池、收集池底部和池壁铺设HDPE膜防渗，HDPE膜渗透系数≤1.0×10-10cm/s；保持作业场所清洁，避免土壤污染事件发生。

（3）加强施工中的环境管理，控制和消除土壤污染。严禁随意倾倒污水、随意堆放固体废物，防止因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤造成污染。

#### 7.2.7.3 土壤环境评价结论

1、土壤环境质量现在监测结果表明，各监测点土壤检测因子指标满足《《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行） （GB15618-2018）中风险筛选值。

2、5.5≤pH<8.5之间，呈中性；土壤碱化分级结果显示，项目区域土壤呈“无酸化或碱化”。

3、建设项目在认真落实土壤环境保护措施，强化环境管理，严格控制和消除土壤污染源。严防因“三废”处理不合理或处理措施不当对土壤污染时时间发生，正常状况下，不会对土壤环境产生不良影响。

## 7.3 环保投资估算

本项目具体环保投资估算情况见表7.3-1。

环保投资比，其计算模式如下：

HJ=HT/JT×100%

式中：HJ—环保建设与基本建设投资比；

HT—环保建设投资，万元；

JT—基本建设投资，万元。

本项目总投资5007.35万元，其中环保投资约988.5万元，占总投资的19.74%，对该项目而言，环保投资是合理的。主要用于施工期污染防治、污水处理、废气处理、噪声治理、固体废物处置等，使水、气、声、固废等污染物均满足规定的排放标准与总量控制要求，大大地减少了企业排污费用，更重要的是削减了污染物的排放量，减轻了其对环境的污染。

表7.3-1  环保投资一览表

| 阶段 | 项目 | 投资内容 | 金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工现场出入口设洗车设备；施工现场道路、作业场地硬化；洒水设备、防尘遮布 | 10 |
|  | 废水 | 设简易沉淀池，回用喷洒抑尘，设防渗旱厕 | 3 |
|  | 噪声 | 低噪声设备、施工围挡，施工设备降噪，进出车辆减速 | 5 |
|  | 固废 | 施工垃圾及生活垃圾的收集、清运及处置 | 2 |
|  | 生态 | 表土收集、覆土整地等工程措施，加强绿化等植物措施，密目网临时遮盖、临时插板挡墙、临时沉淀池等临时措施，水土流失预防保护措施；植被恢复、生态补偿 | 20 |
|  | 小计 | -- | 40 |
| 运营期 | 废气 | 养殖区、固粪处理区废气 | 猪舍：干清粪工艺；科学的设计日粮；及时清理猪舍并喷洒除臭剂，猪舍排风扇安装生物过滤器；固粪处理区：定期喷洒除臭剂，加强场区绿化。 | 60 |
|  |  | 沼气净化 | 沼气脱水、脱硫净化装置1套 | 12 |
|  |  | 饲料加工车间废气 | 各粉尘落点处设置集尘罩，集气效率90%，将粉尘引入布袋式除尘系统，除尘效率95%，经风机引入15m高排气筒排放 | 3 |
|  |  | 锅炉烟气 | 将锅炉烟气引入布袋式除尘系统，除尘效率95%，经风机引入30m高排气筒排放 | 5 |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂安装效率不低于60%的油烟净化器，油烟经专用烟道引至屋顶排放 | 2 |
| 运营期 | 废水 | 采用“固液分离+ 黑膜厌氧发酵池”组合工艺，沼液在黑膜厌氧发酵池暂存，作为农肥农用还田。 | 300 |
|  |  | 固液分离设备置于固粪处理区，项目设收集池、固液分离设备1套 |  |
|  |  | 黑膜厌氧发酵池2座,1座体积5704m3，1座体积18744m3 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声、消声 | 25 |
|  | 固废 | 固液分离设备 | 12 |
|  |  | 病死猪填埋井2座 | 2 |
|  |  | 医疗固废暂存间1座 | 5 |
|  |  | 垃圾桶若干 | 0.5 |
|  |  | 锅炉灰仓和渣仓 | 2 |
| 运营期 | 地下水防渗 | 重点污染防治区包括黑膜厌氧发酵池区域、污水收集池、医疗废物暂存间，黑膜沼气池区域底部和池壁、污水收集池底部和池壁铺设1.5mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）；医疗废物暂存间防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，污水管线采用优质UPVC防渗管材 一般污染防治区包括猪舍和固粪处理区等，采用混凝土防渗，混凝土抗渗标号为P6，厚度≥20 cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区包括饲料加工区、锅炉房、综合楼、锅炉房、配电室、门卫室、环保值班室等采用一般地面硬化 | 300 |
|  | 绿化 | 绿化面积19682.41m2 | 150 |
|  | 其它 | 厂区配备消防器材，禁烟、防火等标志；119火警电话、120急救电话及应急通讯装置；防雷装置；建筑物保持足够的防火间距；消防器材；消防给水设施（消防水泵和环状消防给水管网）；编制突发环境事件应急预案；地下水跟踪监测井1眼 | 20 |
|  | 运营期环保措施维护费用 | 50 |
| 运营期小计 | 948.5 |
| 合计 | 988.5 |

# 8 环境影响经济损益分析

## 8.1 环境损益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产的原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。

（1）建设和生产过程中选用清洁原料，采用了先进工艺、先进技术和设备。通过生产全过程控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，达到节能、降耗、减污、增效的目的。

（2）采用先进的干清粪工艺和饲养管理技术，大幅度降低污染物的产生量。场区合理绿化，可有效防治畜牧养殖场对空气的污染。建设沼气工程处理尿污水，粪便堆肥处理，实现了畜牧养殖业无废物排放，资源再生循环利用，发展了绿色畜牧产业，保证了畜牧业的可持续发展。

（3）本项目粪污实现了循环利用，养殖小区粪污经过废水处理系统沼液施肥还田，猪粪经过发酵制取有机肥外售。

（4）在设备选型时，选用低噪声设备，并采取消声措施，减少噪声对环境的影响。

参照《中华人民共和国环境保护税》，本次评价对本项目环境影响经济损益进行简要分析。

企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的城镇污水处理厂、城镇生活垃圾处理场排放应税污染物的，不征收环境保护税。

本项目不向水体排放养殖废水和生活污水，场界噪声不超标，固体废物除外售及回收利用外，其余废弃物交由市政环卫部门统一清运，均无需缴纳相应的环境保护税。

本项目大气污染物包括硫化氢、氨、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物，大气污染物每污染当量税额为1.2元，则本项目需缴纳的环境保护税见表8.1-1。

表8.1-1  环境保护税情况一览表

| 类别 | 硫化氢 | 氨 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放量（kg/a） | 6.8 | 148.6 | 910 | 47 | 1370 | / |
| 污染当量值（kg） | 0.29 | 9.09 | 0.95 | 2.18 | 0.95 | / |
| 污染当量数 | 23.45 | 16.35 | 957.89 | 21.56 | 1442.11 | / |
| 税额（元） | 1.2 | 28.14 | 19.62 | 1149.47 | 25.87 | 1730.53 | 2953.63 |

由表8.1-1可知，本项目需缴纳的环境保护税估算值为2953.63元，虽然对环境属于负影响，但影响很小。

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产的原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。

- 源头控制

①通过控制饲养密度，并保持舍内通风，及时清理猪舍，猪粪等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量，猪舍内喷洒除臭剂。

②设计日粮组成提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低猪排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放。

③氨基酸平衡，减少氨气排放量和粪便的产生量。

④合理使用饲料添加剂，在日粮中添加EM菌。

（2）过程控制

①项目采用干清粪工艺，产生的粪渣等及时运至处理场所，以减少污染。

②在猪舍设置通风口、排风扇等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体，风机上安装生物过滤器。

③加强场区及场界的绿化。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

④固粪处理区设置为半封闭式建筑，喷洒除臭剂，加强通风加强厂区绿化。

⑤定期对猪舍、固粪处理区、污水处理区池等产生恶臭气体处喷洒除臭剂。

根据预测结果，本项目厂界NH3、H2S最大浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。

（3）沼气污染防治措施

沼气用于饲料中转区锅炉燃料，富余部分火炬燃烧。沼气是高湿度气体，需要进行脱水脱硫处理，本工程采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁，脱硫效率大于95%。脱硫后，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3，符合城市用燃气标准中总硫标准限值要求。沼气为清洁能源，主要成分为CH4，燃烧后的产物主要为CO2和H2O，会产生少量的SO2、NOX和烟尘，产生量少、浓度低，对空气环境影响很小。

（4）饲料加工粉尘废气治理措施

配套建设1座饲料加工车间，建设1条30t/d饲料加工生产线。项目生产线各产尘点设置粉尘收集系统，然后公用1套布袋除尘器处理，处理后经过一根15m高排气筒排放，排气筒编号分别为DA0002。

饲料加工车间排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值（排放速率≤3.5 kg/h，排放浓度≤120 mg/m3）要求。

（5）锅炉烟气治理措施

项目区冬季采暖新建1台4t/h生物质锅炉，燃料为生物质颗粒，锅炉运行时间1567h，燃料使用量为1435.4t/a；锅炉运行时间5040h/a，锅炉烟气采用布袋除尘器处理，除尘效率95%，锅炉烟气经布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放，排气筒编号为DA0001。

锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值：烟尘：50 mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300 mg/m3。

（6）食堂油烟污染防治措施

本项目拟建1个小型规模食堂，按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定，建设单位应当安装效率不低于60%的油烟净化装置对食堂油烟进行净化处理。在采取以上措施后，食堂油烟排放浓度低于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对小型食堂的规定，食堂油烟通过烟道引至屋顶排放，对环境空气质量影响较小。

（7）废水污染防治措施

本项目废水采用“固液分离+厌氧发酵”的处理工艺，养殖废水经处理后，沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168- 2006）表2液态粪便厌氧无害化卫生要求后，在非施肥季节储存在黑膜厌氧发酵池内，施肥季节通过沼液消纳管网或者密闭罐车输送至农田资源化利用。

（8）噪声

在设备选型时，选用低噪声设备，并采取消声措施，减少噪声对环境的影响。

（9）固体废物

本项目固体废物在分类鉴别的基础上，采用外委有资质单位、清运等方法予以处置，综合利用处置率100％。

## 8.2 分析结论

通过以上对本项目建设的环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益和环境效益相统一的要求，满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。

# 9 环境管理与监测计划

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监管力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目，加强环境监测工作是为了了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。因此，通过对本项目工程内容及污染物排放情况的分析，提出各阶段环境管理和环境监测计划。

## 9.1 环境管理

9.1.1 施工期环境管理

9.1.1.1 施工期管理机构及职责

施工期环境管理模式为施工单位和建设单位三级管理体制。

选择具有 HSE 管理体系资质证书的专业施工单位，施工单位应针对本项目的环境特点及周围保护目标的情况，制定相应的措施，确保施工作业对周围敏感目标的影响降至最低。

9.1.1.2 施工期环境管理计划

本次环评针对本项目特点初步拟定了以下施工期环境管理计划：

（1）建设单位设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实施工过程中的环保要求及环保措施；

（2）防止工程施工活动对环境污染和生态破坏，建设单位应与施工单位就工程建设期间的环境保护签定施工项目环境污染控制合同；

（3）施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量问题负责；

（4）施工单位在施工组织设计中应有针对性的环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制，并加强施工现场的环境管理。施工现场应有环保管理工作的自检记录；

（5）施工单位应编制HSE 计划，文明施工，优化施工现场的场容场貌，严格执行操作与安全规程。

9.1.2 营运期环境管理

9.1.2.1 营运期管理机构及职责

项目应设立专门的 HSE 管理机构，并配备有专职的管理人员，项目运行后由该机构负责项目的环保管理工作。HSE 管理机构的环保职责是：

（1）贯彻执行环保方针、政策，制定实施环保工作计划、规划；

（2）审查、监督项目的“三同时”工作，组织环保工作的实施、验收及考核；

（3）组织建设项目排污许可申报；

（4）监督检查环保设施正常运行，保证“三废”达标排放；

（5）环境监测站的管理，指导和组织日常环境监测；

（6）负责事故的调查、分析及处理，编制环保考核等报告。

9.1.2.2 营运期环境管理计划

本次环评针对本项目特点初步拟定了以下营运期环境管理计划：

（1）制定各类环境保护规章制度、规定及技术规程；

（2）建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施、环保设施检修、运行台帐等档案管理；

（3）监督、检查环保“三同时”的执行情况；

（4）定期对各类污染源进行监测，保证各类污染源达标排放；

（5）制定“环境风险应急预案”，最大限度地减少对环境造成的影响和破坏；

（6）制定信息公开计划，将建设项目监测因子的监测值项向公众公开，以便公众及时了解情况。

9.1.3 污染源排放清单

1、本项目污染物排放清单见表9.1-1。

表9.1-1  项目污染物排放清单

| 工程组成 |
| --- |
| 工程组成 | 建猪舍2座，保育舍4座，育肥舍2座以及配套的生活区、治污区等附属设施。年出栏商品猪2万头 |
| 污染源名称 | 特征污染物 | 环保措施 | 排放量 | 执行标准 |
|  |  |  | 浓度mg/m3或mg/L | 总量t/a |  |
| 废气 | 沼气火炬废气 | 烟尘 | 火炬 | — | 0.02 | / |
|  |  | SO2 |  | — | 0.03 |  |
|  |  | NOx |  | — | 0.13 |  |
|  | 饲料加工废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+1根15m排气筒（DA0002） | 1.69 | 0.017 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 锅炉烟气 | 烟尘 | 布袋除尘器+1根30m排气筒（（DA0001） | 4.01 | 0.03 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准 |
|  |  | SO2 |  | 108.97 | 0.91 |  |
|  |  | NOx |  | 163.45 | 1.37 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器1套 | 1.35 | 0.00591 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 废气 | 猪舍养殖区 | NH3 | 干清粪工艺；科学的设计日粮；及时清理猪舍并喷洒除臭剂；风机上安装生物过滤器 | — | 0.086 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建标准 |
|  |  | H2S |  | — | 0.0067 |  |
|  | 固粪处理区废气 | NH3 | 定期喷洒除臭剂，加强厂界绿化 | — | 0.041 |  |
|  |  | H2S |  | — | 4.28×10-10 |  |
|  | 污水处理区 | NH3 | 定期喷洒除臭剂，加强厂界绿化 | — | 0.0216 |  |
|  |  | H2S |  | — | 5.31×10-5 |  |
| 废水 | 废水 | COD | 冬季黑膜沼气池不运行，冬季废水于黑膜厌氧发酵池内储存，待来年夏季统一处理。夏季粪尿、猪舍冲洗废水一同进行固液分离，固液分离所得液体与生活污水、一同排入黑膜沼气池进一步处理，处理后沼液黑膜厌氧发酵池储存，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于黑膜厌氧发酵池储存，无废水不外排 | — | 0 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  | — | 0 |  |
|  |  | NH3-N |  | — | 0 |  |
|  |  | SS |  | — | 0 |  |
| 固废 | 生猪饲养 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间暂存，定期送有资质单位处置 | — | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  |  | 病死猪 | 进行无害化处理 | — | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单 |
|  | 生猪饲养、固液分离 | 猪粪、粪渣 | 猪粪进入固液分离车间进行固液分离，固液分离粪于固粪处理区发酵堆肥，外售 | — | 0 |  |
|  | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 厂家定期更换，更换时直接带走回收处置，厂内不暂存 | — | 0 | 不外排 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | — | 0 | 不外排 |
| 噪声 | 生产过程 | 各产噪设备 | 隔声、减震、消声装置 | — | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准 |

## 9.2 环境管理目标

9.2.1 管理目标

本项目竣工验收设施一览表见表9.2-2。

表9.2-2  环保措施“三同时”验收一览表

| 污染源 | 主要设施/设备/措施 | 数量 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 沼气净化废气 | 沼气脱水、脱硫净化装置1套；净化后火炬燃烧 | 火炬1套 | 火炬燃烧 | 经火炬燃烧 |
|  | 锅炉烟气 | 30m高排气筒；布袋除尘器+1根15 m排气筒；（DA0001） | 1根 | 颗粒物≤50 mg/m3；SO2≤300 mg/m3；NO2≤300 mg/m3；烟气黑度≤1级（林格曼级数） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准 |
|  | 饲料加工车间废气 | 布袋除尘器+1根15 m排气筒；（DA0002） | 1套 | 颗粒物：最高允许排放浓度≤120 mg/m3、最高允许排放速率≤12.74 kg/h； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1套 | 油烟排放浓度≤2.0 mg/m3；最低去除效率60% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 无组织恶臭 | 猪舍：干清粪工艺；科学的设计日粮；及时清理猪舍并喷洒除臭剂，猪舍排风扇安装生物过滤器；固粪处理区：定期喷洒除臭剂，加强场区绿化。 | — | H2S厂界浓度≤0.06mg/m3；NH3厂界浓度≤1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建标准 |
|  |  |  |  | 臭气浓度≤70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准 |
| 废水 | 猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪固液分离液体、生活污水 | 采用黑膜厌氧发酵池厌氧发酵工艺，沼液氧发酵池池暂存，作为农肥农用还田。 | 1套 | 冬季黑膜厌氧发酵池不运行，冬季废水于污水收集池和黑膜沼气池储存，待来年夏季统一处理。夏季处理后沼液厌氧发酵池储存，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于厌氧发酵池储存，无废水不外排 |
|  |  | 固粪处理区1座，固液分离设备1套。 |  |  |
|  |  | 黑膜厌氧发酵池2座,1座体积5704m3，1座体积18744m3 |  |  |
| 噪声 | 猪舍以及泵、风机等设备 | 选用低噪声设备、减振、隔声、消声 | — | 厂界昼间≤55 dB(A)、夜间≤45 dB(A) | 厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固废 | 医疗废物 | 于建筑面积15m2医疗废物暂存间暂存 | 1座 | 定期送有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  | 猪粪、固液分离粪渣 | 猪粪进入固粪处理区进行固液分离，固液分离粪渣阳光棚发酵堆肥外售 | 1座 | 固粪处理区发酵，外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 |
|  | 病死猪 | 无害化处理 | 1座 | 在厂区内填埋处理 |  |
|  | 废脱硫剂 | 厂家定期更换 | — | 更换时厂家直接带走回收处置，厂内不暂存 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 环卫部门处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 锅炉灰渣 |  |  |  |  |
| 绿化 | 绿化措施 | 绿化面积19682.41m2，绿化率32.48% |
| 其它 | 防渗措施 | 重点污染防治区包括黑膜厌氧发酵池区域、污水收集池、医疗废物暂存间，黑膜沼气池区域底部和池壁、污水收集池底部和池壁铺设1.5mm厚HDPE膜防渗，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）；医疗废物暂存间防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，污水管线采用优质UPVC防渗管材 一般污染防治区包括猪舍和固粪处理区等，采用混凝土防渗，混凝土抗渗标号为P6，厚度≥20 cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区包括饲料加工区、锅炉房、综合楼、锅炉房、配电室、门卫室、环保值班室等采用一般地面硬化，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其修改单）要求。 |
|  | 环境风险 | 半封闭式固粪处理区；119火警电话、120急救电话及应急通讯装置；防雷装置；建筑物保持足够的防火间距；消防器材；消防给水设施（消防水泵和环状消防给水管网）；编制突发环境事件应急预案 |
|  | 地下水 | 地下水跟踪监测井1眼 |
|  | 环境管理 | 建立医疗废物、病死猪及分娩物接收、处置台帐。施工期隐蔽工程保留影像资料。 |

9.2.2 监测计划

《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

本项目运行期环境监测计划见表9.2-3。业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表9.2-3  污染源监测工作计划

| 类别 | 监测污染源 | 监测项目 | 监测位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饲料加工废气 | 废气量、颗粒物 | DA0002排气筒采样口 | 一次/每年 |
|  | 锅炉烟气 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、烟气黑度 | DA0001根排气筒采样口 | 一次/每年 |
|  | 食堂油烟废气 | 废气量、油烟、去除效率 | 处理设施进出口 | 一次/每年 |
|  | 厂界无组织 | NH3、H2S、臭气浓度 | 场界外10 m处 | 一次/每年 |
| 噪声 | Leq(A) | 场界外1 m | 一次/每季 |
| 固废调查 | 一般固废 | 一般固废名称、产生量、处理方式（去向） | / | 每月统计一次 |
|  | 危险废物 | 危险废物名称、产生量、处理方式（去向） | / | 随时统计 |

项目环境监测计划见表9.2-4。

表9.2-4  环境质量监测计划

| 要素 | 监测指标 | 监测点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | H2S、NH3 | 场界下风向 | 1次/年，7 d/次 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 | 下游场区东北场界内侧 | 1次/年，1d/次 |
| 土壤监测 | pH、汞、砷、铜、铅、镉、镍、锌、铬 | 与现状监测点位一致 | 1次/3年 |

（2）信息报告

建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因；

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，

各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

（4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

## 9.3 排污口规范化管理

1、企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1- 1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2- 1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。示例见表9.3-1。

2、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

表9.3-1  排污口图形符号

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

3、排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.4 本项目投产后全厂污染物排放总量变化分析

本项目建成后，污染物排放量及总量控制指标见表9.4-1。

表9.4-1  总量控制指标一览表  单位t/a

| 名称 | 控制指标 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 0.047 |
| SO2 | 0.91 |
| NOx | 1.37 |

# 10 环境影响评价结论

## 10.1 项目建设概况

本项目为新建项目，占地面积60605.39m2。项目建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，根据生产需要，本项目为新建项目。建设规模为年出栏2万头商品猪。主要建筑物包括猪舍2座，保育舍4座，育肥舍2座；以及配套的生活区、治污区等附属设施。

## 10.2 环境质量现状

10.2.1 环境空气质量

本项目位于环境空气质量达标区；评价区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，补充监测的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；补充监测的硫化氢、氨气满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

10.2.2 地表水环境质量

本项目的地表水体为黑龙江，水环境功能区划是Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《抚远市2018年环境质量报告》，黑龙江抚远断面满足Ⅳ类水质标准。

10.2.3 地下水环境质量

各监测点位的监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。

10.2.4 声环境

从声环境现状监测统计和评价情况可知，各监测点噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

10.2.5 土壤环境

将土壤环境现状监测结果与标准比较，监测点土壤现状值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)。

## 10.3 污染物排放情况及主要环境影响

10.3.1 环境影响分析和污染防治措施可行性结论

（1）大气环境影响分析和污染防治措施可行性结论

①沼气利用废气

项目夏季火炬燃烧沼气燃烧废气量为为1220246m3/a，烟尘、SO2和NOx产生量分别为0.020t/a、0.03t/a、0.13t/a。

②饲料加工粉尘废气

配套建设1座饲料加工车间，建设1条30t/d饲料加工生产线。项目生产线各产尘点设置粉尘收集系统，然后公用1套布袋除尘器处理，处理后经过一根15m高排气筒排放，排气筒编号分别为DA0002。

饲料加工生粉尘，经过布袋除尘器进行除尘，效率取95%，经处理后粉尘排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值（排放速率≤12.74 kg/h，排放浓度≤120 mg/m3）。

③锅炉烟气

项目区冬季采暖新建1台4t/h生物质锅炉，燃料为生物质颗粒，锅炉运行时间1567h，燃料使用量为1435.4t/a；锅炉运行时间5040h/a，锅炉烟气采用布袋除尘器处理，除尘效率95%，锅炉烟气经布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放，排气筒编号为DA0001。

通过计算锅炉废气产生量为8395672.712m3/a（1665.81m3/h），锅炉烟气污染物排放浓度、排放速率及排放量为：颗粒物 4.01mg/m3、0.007kg/h、0.03t/a，SO2 108.97mg/m3、0.182kg/h、0.91t/a，NOX 163.45mg/m3、0.272kg/h、1.37t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值：烟尘：50 mg/m3，SO2：300 mg/m3，NOX：300mg/m3。

④食堂油烟废气

项目食堂产生的油烟采用净化效率≥60%的油烟净化器处理，油烟排放浓度为1.44mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。

⑤无组织恶臭废气

本项目通过在养殖场区采取干清粪工艺；科学的设计日粮；饲料中添加添加剂；及时清理猪舍并喷洒除臭剂；固粪处理区定期喷洒除臭剂定，加强通风。黑膜沼气池为全密闭；污水收集池，定期喷洒除臭剂；加强场区绿化。在采取以上措施后，拟建项目场界NH3、H2S浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准（氨：1.5 mg/m3、H2S：0.06 mg/m3）；场界能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气70（无量纲）要求。无组织恶臭废气措施可行。

（2）水环境影响分析和污染防治措施可行性结论

项目冬季黑膜沼气池不运行，冬季废水于黑膜沼气池储存，待来年夏季统一处理。夏季场区猪尿、猪舍清洗废水及猪粪经固液分离液体、生活污水均排入黑膜沼气池进一步处理，处理后沼液黑膜沼气池储存，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于黑膜沼气池储存，配套的农田可以消纳项目沼液，项目无废水外排，对地表水环境影响较小。

项目采取严格的防渗措施，正常状况下污染物下渗的可能性较小，不会对地下水环境产生污染影响。假定非正常状况下，在预测期限内，COD和氨氮超标距离范围内均无地下水环境敏感目标，所以非正常工况下，污水泄露不会对下游居民点水井造成影响。综上，项目对地下水环境影响可以接受。

（3）声环境影响分析和污染防治措施可行性结论

本项目的噪声污染源主要为猪舍噪声（猪叫声、通风系统）、固液分离设备以及泵、风机等设备运转产生的噪声。本项目采取选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。通过采取各种噪声治理措施，可使噪音降低到60~70 dB(A)左右。由噪声预测结果可知项目噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类功能区限值要求（昼间55 dB（A）、夜间45 dB（A）），故本项目噪声防治措施可行。

（4）固体废物环境影响分析和污染防治措施可行性结论

本项目固体废物主要包括除尘灰、铁性杂质、猪粪、固液分离粪渣、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、锅炉灰渣和生活垃圾等。饲料加工过程中除尘灰返回各自工序回用；铁性杂质收集后外售；猪粪经固液分离后的粪渣于固粪堆肥车间发酵后外售；病死动物集中收集后在厂内进行无害化处理；医疗废物于医疗废物暂存间进行暂存，定期送同江市城市生活垃圾管理站进行处理；废沼气脱硫剂由厂家定期更换，更换时直接带走回收处置，厂内不暂存；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，锅炉灰渣统一收集外售综合利用。综上，本项目固体废物全部得到了妥善处置，处置措施可行。

（5）土壤环境污染防治措施

监控土壤污染源、污染途径，并从源头控制污染扩散是避免土壤污染的最有效、最切实可行的措施。对此，提出以下土壤环境保护措施：

① 源头控制

本项目产生废水全部排入排入黑膜沼气池厌氧发酵后暂存于沼液储存池内，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，如有各池体，发生破裂导致粪污沼液渗漏可能造成土壤污染。因此，建设单位在在施工期土壤污染防控中应强化各池体防渗措施，严格按照防渗技术要求进行防渗工程施工。

②过程防控

本项目收集池、黑膜沼气池均采取防渗措施，黑膜沼气池、沼液储存池池体底部和池壁铺设HDPE膜防渗，HDPE膜渗透系数≤1.0×10-10cm/s；收集池池底部和池壁混凝土，混凝土抗渗标号为P6，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；保持作业场所清洁，避免土壤污染事件发生。

③加强管理

加强施工中的环境管理，控制和消除土壤污染。严禁随意倾倒污水、随意堆放固体废物，防止因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤造成污染。

10.3.2 总量控制指标

项目建成后总量控制建议指标为：SO2：0.91t/a、NOx：1.37t/a；颗粒物：0.047t/a；COD：0 t/a、NH3-N：0 t/a。

10.3.3 公众参与结论

本项目公众参与由建设单位完成并单独出具报告，公众参与工作采用网络公示、报纸公示相结合的方式以便广泛听取各界对工程建设及环境保护方面的意见和要求。

在公示期间建设单位及环评单位未收到相关反馈，公司承诺一定会加强企业环境管理，强化诚信意识，恪守环保信用，将项目建设得更好，项目运行中主动公开环保信息，接受公众监督。

10.3.4 项目可行性结论

抚远市胜利屯标准化养殖小区建设项目选址合理；项目符合现行产业政策；对产生的污染物采取行之有效的环保措施后，可以做到达标排放，对区域环境影响较小；公众参与调查结果表明，公众参与对该项目持支持态度。在确保落实好各项环保措施并保证其正常运行的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

## 10.4 建议

（1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落实到实处。

（2）加强污染治理设备管理及日常维护工作，做到稳定达标。

（3）借鉴相关企业运营管理的先进经验，完善厂内的生产管理与环保制度，对员工进行必要的安全生产和环保宣传教育，确保正常生产及生产安全。

（4）做好场区防渗和硬化处理，最大程度减少污染物下渗对地下水的影响。

（5）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

# Text boxes

环境保护目标

声与生态环境

评价范围

土壤评价范围

本项目厂址

图例

大气评价范围

本项目厂址

主体工程

设备安装

扬尘、表土、石块等

清理场地

基础工程

扬尘、建筑垃圾、设备尾气

装修工程

噪声、扬尘、装修材料废气及废装修材料

工程验收

噪声、扬尘、建筑垃圾

噪声、包装废弃物

图3.3-1  养殖场工程施工流程及排污节点图

秸秆

收料斗斗

图例：G废气，W废水，N噪声，S固废

破碎筛分

配料混合

输送机

G1、S1、N1

G2、S3、N3

永磁筒

N2、S2

豆粕等投加

N5

成品库

储存

饲喂

G3、N4

G4

生猪饲养

G5、W1、S4、S5、N6

淘汰肥猪

图例：G废气  W废水

N噪声  S固废

饲料

外售

外售

养殖场猪粪尿污水W2

职工生活废水W3

G6

收集池

G7、W4、N7、S6

猪粪

阳光棚发酵

分离固体

燃烧

沼气火炬

脱硫剂

固液分离机

沼气G8

分离液体

净化

黑膜厌氧发酵池

沼液和沼渣W5

施肥还田

废脱硫剂

G9

猪粪

固液分离

生物菌剂

图4.1-1  建设项目地理位置图

建设项目所在地

3#

2#

1#

养殖场猪粪尿污水

职工生活废水

收集池

猪粪

阳光棚发酵

分离固体

燃烧

沼气火炬

脱硫剂

固液分离机

沼气

分离液体

净化

黑膜厌氧发酵池

沼液和沼渣

施肥还田

废脱硫剂

图例

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

监测井